ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

распределения полос частот

от  27.04.2000

Мониторул Офичиал N 91-93/340 от 08.06.2010

* * *

|  | Утверждена Решением Государственной комиссии по радиочастотам № 11 от 27.04.2000 г. с изменениями, утвержденными решениями № 12 от 06.10.2000 г., № 13 от 17.01.2005 г., № 14 от 31.01.2005 г., № 01/2010 от 25.05.2010 г. |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Национальная таблица распределения полос частот, обозначаемая далее как НТРПЧ, является нормативным актом, который устанавливает распределение полос частот для служб радиосвязи и условия их использования, а также устанавливает категории использования данных полос частот.

НТРПЧ является основой управления радиочастотным спектром в Республике Молдова.

НТРПЧ отвечает национальным приоритетам и соответствует распределению полос частот, установленному компетентными органами Международного Союза Электросвязи (МСЭ) и определенному в Статье 5 Регламента Радиосвязи МСЭ. Текст Регламента Радиосвязи МСЭ доступен для ознакомления по адресу: http://www.itu.int/.

НТРПЧ состоит из: Общего представления, приложений 1 и 2, содержащих условия, при выполнении которых частоты конкретной полосы могут быть использованы указанными службами и приложения 3, содержащего список сокращений.

НТРПЧ периодически актуализируется в соответствии с требованиями, возложенными новыми национальными и международными регламентами в области распределения полос частот.

[Текст Введения в редакции Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 1 от 02.08.2013, в силу 06.12.2013]

Общее представление содержит следующие параграфы:

§ 1.1 Распределение полос частот

В данном параграфе в общем виде описывается вопрос распределения полос частот на международном и национальном уровне и условия, при которых несколько служб радиосвязи могут использовать одну и ту же полосу частот.

§ 1.2 Термины и определения

Данный параграф был включен с целью одинакового понимания используемых специфических терминов всеми пользователями НТРПЧ. Содержит перечень терминов, использованных в НТРПЧ, а также в международных и национальных примечаниях.

Термины соответствуют определениям, приведенным в статье 1 Регламента радиосвязи МСЭ.

§ 1.3 Структура НТРПЧ

В данном параграфе описана структура НТРПЧ и значение кодов, использованных в столбцах НТРПЧ для указания примечаний и условий национального использования.

НТРПЧ содержит таблицу. Приложения 1 и 2 содержат примечания, в рамках которых частоты могут быть использованы упомянутыми службами в данной полосе, приложение 3 содержит полосы частот ISM и приложение 4 содержит список сокращений.

НТРПЧ будет периодически обновляться в соответствии с требованиями новых международных и национальных регламентаций, относящихся к вопросу распределения полос частот.

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

§ 1.1 Распределение полос частот

Распределение полос частот в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ, означает запись в Национальной таблице распределения полос частот некоторой заданной полосы частот с целью ее использования одной или несколькими наземными или космическими службами радиосвязи или радиоастрономической службой при определенных условиях.

Распределение полос частот на международном уровне осуществляется в рамках Всемирных радиоконференций (ВРК), в работе которых участвуют все страны-члены МСЭ (Молдова является членом Международного союза электросвязи с 1992 г.)

В целях распределения частот, весь мир разделен тремя воображаемыми линиями на три района таким образом, как это показано на приведенной ниже карте.

Заштрихованный регион составляет Тропические зоны,

определенные в 5.16 – 5.20 и 5.21

Район 1 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией А (линии А, В, С определены ниже) и на западе линией В, за исключением части территории Исламской Республики Иран, расположенной между этими границами. В этот район также включаются полностью территории Армении, Азербайджана, Российской Федерации, Грузии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Украины, а также территория между линиями А и С, расположенная к северу от Российской Федерации.

Молдова находится в районе 1.

Район 2 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией В, и на западе – линией С.

Район 3 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией С, и на западе – линией А, за исключением территории Армении, Азербайджана, Российской Федерации, Грузии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Украины, а также территории между линиями А и С, расположенной к северу от России. В этот район также включается часть территории Исламской Республики Иран, расположенной вне этих границ.

Распределение полос частот на национальном уровне осуществляется Государственной комиссией по радиочастотам Республики Молдова.

[§1.1 изменен Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017]

§ 1.2 Термины и определения

Электросвязь: всякая передача, излучение или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений, звуков или любой информации посредством проводов, радио, оптических или других электромагнитных систем.

Радиоволны или волны Герца: электромагнитные волны, частоты которых произвольно ограничены величинами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

Радиосвязь: электросвязь, осуществленная посредством радиоволн.

Распределение (полосы частот): запись в таблице распределения частот некоторой заданной полосы частот с целью ее использования одной или несколькими наземными или космическими службами радиосвязи или радиоастрономической службой при определенных условиях.

Выделение (радиочастоты или радиочастотного канала): запись определенного частотного канала в согласованном плане, принятом компетентной конференцией, для использования его одной или несколькими администрациями для наземной или космической службы радиосвязи в одной или нескольких указанных странах или географических зонах при определенных условиях.

Присвоение (радиочастоты или радиочастотного канала): разрешение, выдаваемое администрацией какой-либо радиостанции на использование радиочастоты или радиочастотного канала при определенных условиях.

Общественная корреспонденция: любое передаваемое с помощью электросвязи сообщение, которое предприятия связи и станции должны, в силу своего предназначения для обслуживания населения, принимать для передачи.

Наземная радиосвязь: любая радиосвязь, за исключением космической радиосвязи или радиоастрономии.

Космическая радиосвязь: любая радиосвязь, при которой используется одна или несколько космических станций или один или несколько отражающих спутников, или другие объекты в космосе.

Радиоопределение: определение местоположения, скорости и/или других характеристик объекта или получение информации относительно этих параметров за счет свойств распространения радиоволн.

Радионавигация: радиоопределение, используемое для целей навигации, включая предупреждение о препятствиях.

Радиолокация: радиоопределение, используемое для целей, отличных от целей радионавигации.

Радиоастрономия: астрономия, основанная на приеме радиоволн космического происхождения.

Промышленное, научное и медицинское (ISM) применение (радиочастотной энергии): работа оборудования или приборов, предназначенных для генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых или подобных целей, за исключением применения в области электросвязи.

Излучение: созданная радиация или создание радиации радиопередающей станцией.

Вредные помехи: помехи, которые мешают работе радионавигационной службы или других служб безопасности, или серьезно ухудшают качество, затрудняют или неоднократно прерывают работу службы радиосвязи, работающей в соответствии с настоящим Регламентом.

Станция: один или несколько передатчиков или приемников, или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в одном пункте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы.

Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.

Фидерная линия: радиолиния от земной станции, расположенной в определенном пункте, до космической станции или наоборот, по которой передается информация в службе космической радиосвязи, не являющейся фиксированной спутниковой службой. Данный пункт может быть в заданной фиксированной точке или в любой фиксированной точке в указанных зонах.

Служба радиосвязи: служба, определенная в настоящем Разделе, включающая передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей электросвязи.

Фиксированная служба: служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами.

Фиксированная спутниковая служба: служба радиосвязи между земными станциями в заданных пунктах с использованием одного или нескольких спутников; заданным пунктом может быть определенный фиксированный пункт или любой фиксированный пункт, расположенный в определенных зонах; в некоторых случаях эта служба включает линии спутник-спутник, которые могут также использоваться в межспутниковой службе; фиксированная спутниковая служба может включать также фидерные линии для других служб космической радиосвязи.

Межспутниковая служба: служба радиосвязи, обеспечивающая связь между искусственными спутниками Земли.

Служба космической эксплуатации: служба радиосвязи, предназначенная для эксплуатации космических аппаратов, в частности, для целей космического слежения, космической телеметрии и космического телеуправления.

Подвижная служба: служба радиосвязи между подвижной и сухопутной станциями или между подвижными станциями.

Подвижная спутниковая служба: служба радиосвязи:

- между подвижными земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, или между космическими станциями, используемыми данной службой; или

- между подвижными земными станциями с помощью одной или нескольких космических станций.

Эта служба может также включать фидерные линии, необходимые для ее работы.

Сухопутная подвижная служба: подвижная служба между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или между сухопутными подвижными станциями.

Морская подвижная служба: подвижная служба между береговыми станциями и судовыми станциями, или между судовыми станциями, или между соответствующими станциями внутрисудовой связи; станции спасательных аппаратов и станции радиомаяков – указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.

Портовая служба: морская подвижная служба в порту или вблизи него между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями, в которой передачи ограничены сообщениями, относящимися к проведению работ, передвижению судов и их безопасности и, в экстренных случаях, к безопасности людей.

Служба движения судов: служба безопасности в морской подвижной службе, отличная от портовой службы, между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями, предназначенная для передачи сообщений, относящихся исключительно к передвижению судов.

Передача сообщений, имеющих характер общественной корреспонденции, в этой службе не допускается.

Воздушная подвижная служба: подвижная служба между воздушными станциями и станциями воздушных судов или между станциями воздушных судов, в которой могут участвовать станции спасательных аппаратов; станции радиомаяков – указателей места бедствия могут также участвовать в этой службе на определенных частотах бедствия и опасности.

Воздушная подвижная (R)* служба: воздушная подвижная служба, предназначенная для связи обеспечения безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах.

Воздушная подвижная (OR)** служба: воздушная подвижная служба, предназначенная для связи, включая связь обеспечения координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

________________

* (R): на трассе.

** (OR): вне трассы.

Воздушная подвижная спутниковая служба: подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции устанавливаются на борту воздушных судов; станции спасательных аппаратов и станции радиомаяков – указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.

Воздушная подвижная спутниковая (R)* служба: воздушная подвижная спутниковая служба, предназначенная для связи обеспечения безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах.

Воздушная подвижная спутниковая (OR)** служба: воздушная подвижная спутниковая служба, предназначенная для связи, включая связь обеспечения координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

________________

* (R): на трассе.

** (OR): вне трассы.

Радиовещательная служба: служба радиосвязи, передачи которой предназначены для непосредственного приема населением. Эта служба может включать звуковые передачи, передачи телевидения или другие виды передач.

Радиовещательная спутниковая служба: служба радиосвязи, в которой сигналы, передаваемые или ретранслируемые космическими станциями, предназначены для непосредственного приема населением.

В радиовещательной спутниковой службе термин “непосредственный прием” включает как индивидуальный прием, так и коллективный прием.

Служба радиоопределения: служба радиосвязи для целей радиоопределения.

Спутниковая служба радиоопределения: служба радиосвязи для целей радиоопределения, включающая использование одной или нескольких космических станций.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

Радионавигационная служба: служба радиоопределения, используемая для целей радионавигации.

Радионавигационная спутниковая служба: спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радионавигации.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

Морская радионавигационная служба: радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания морских судов и безопасности их эксплуатации.

Воздушная радионавигационная служба: радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания воздушных судов и безопасности их эксплуатации.

Воздушная радионавигационная спутниковая служба: радионавигационная спутниковая служба, в которой земные станции установлены на борту воздушного судна.

Радиолокационная служба: служба радиоопределения для целей радиолокации.

Радиолокационная спутниковая служба: спутниковая служба радиоопределения для целей радиолокации.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

Вспомогательная служба метеорологии: служба радиосвязи, используемая для метеорологических, включая гидрологические, наблюдений и исследований.

Спутниковая служба исследования Земли: служба радиосвязи между земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, которая может включать линии между космическими станциями, и в которой:

- информация, касающаяся характеристик Земли и ее природных явлений, включая данные о состоянии окружающей среды, поступает с активных или пассивных датчиков, установленных на искусственных спутниках Земли;

- аналогичная информация поступает с платформ воздушного или наземного базирования;

- такая информация может быть передана на земные станции в соответствующей системе;

- возможно использование запроса платформ.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

Метеорологическая спутниковая служба: спутниковая служба исследования Земли для нужд метеорологии.

Служба стандартных частот и сигналов времени: служба радиосвязи для научных, технических и других целей, обеспечивающая передачу определенных частот, сигналов времени или тех и других, установленной высокой точности, предназначенных для всеобщего приема.

Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени: служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и в службе стандартных частот и сигналов времени.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

Служба космических исследований: служба радиосвязи, в которой космические аппараты или другие объекты в космосе используются для целей научных или технических исследований.

Радиолюбительская служба: служба радиосвязи для целей самообучения, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая радиолюбителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

Радиолюбительская спутниковая служба: служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и радиолюбительская служба.

Радиоастрономическая служба: служба, включающая применение радиоастрономии.

Служба безопасности: любая служба радиосвязи, которая используется постоянно или временно в целях безопасности человеческой жизни и имущества.

Специальная служба: служба радиосвязи, которой не дано определения в данном Разделе, осуществляемая исключительно для специальных нужд, имеющих общую полезность, но не открытая для общественной корреспонденции.

§1.3 Описание Национальной таблицы распределения полос частот

Национальная таблица распределения полос частот (НТРПЧ) состоит из пяти колонок:

Колонки, соответствующие национальному распределению, имеют следующее содержание:

Колонка 1 – Международное распределение для Района 1. Полоса частот – Службы – Примечания. Содержит распределение полос частот для разных служб радиосвязи для стран Района 1. Содержание данной колонки идентично содержанию первой колонки таблицы распределения полос частот статьи 5 Регламента радиосвязи МСЭ.

Колонка 2 – Полоса частот – Служба. Содержит полосы частот и радиослужбы, которым распределены эти полосы в Республике Молдова. Данное распределение соответствует положениям статьи 5 Регламента радиосвязи МСЭ.

Колонка 3 – Примечания – содержит кодовый номер международных и национальных примечаний. Коды имеют следующее значение:

- код типа 5.317A соответствует номеру, по которому записаны соответствующие примечания в Статье 5 Регламента радиосвязи МСЭ. Тексты данных примечаний представлены в приложении 1 НТРПЧ.

- Трехзначные коды с примыкающими буквами РН соответствуют национальным примечаниям. Тексты данных примечаний представлены в приложении 2 НТРПЧ.

Примечания являются неотъемлемой частью НТРПЧ.

Колонка 4 – Возможные применения – содержит возможные радиоприменения в рамках полосы частот.

Колонка 5 – Категория использования – указывает категорию использования полос частот в Республике Молдова, а именно:

- ПР – означает, что соответствующая полоса частот предназначена для исключительного использования радиоэлектронными средствами правительственного назначения (оборона, государственная безопасность, правительственная связь, гражданская оборона, полиция). Присвоение частот в этих полосах производится заинтересованными ведомствами;

- ГР – означает, что соответствующая полоса частот предназначена для исключительного использования радиоэлектронными средствами неправительственного назначения. Выделение и присвоение частот в этих полосах производится Национальным агентством по регламентированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий;

- СИ – означает, что соответствующая полоса частот предназначена для совместного использования радиоэлектронными средствами правительственного и неправительственного назначения. Координация частот в этих полосах производится заинтересованными ведомствами и Национальным радиочастотным центром.

Службы радиосвязи могут иметь две категории приоритетности:

- первичная;

- вторичная;

Службы с одинаковой категорией приоритетности имеют одинаковые права на использование частот.

Станции вторичной службы:

a) не должны создавать вредные помехи станциям первичной службы, чьи частоты были присвоены ранее или предположительно будут присвоены позже;

b) не могут требовать защиты от вредных помех, создаваемых станциями первичной службы, чьи частоты были присвоены ранее или предположительно будут присвоены позже;

c) имеют право на защиту от вредных помех, создаваемых станциями той же вторичной службы или других вторичных служб, чьи частоты предположительно будут присвоены позже.

Если в НТРПЧ указывается, что какая-либо служба может быть использована в некой полосе частот, не создавая вредных помех, это также означает, что данная служба не будет требовать защиты от вредных помех, создаваемых другими службами, чьи частоты были выделены в соответствии с НТРПЧ.

Категория приоритетности, под которой служба может использовать данную полосу частот, напечатаны в НТРПЧ соответственно:

- прописными буквами (например, ФИКСИРОВАННАЯ) для служб, использующих данную полосу частот на первичной основе;

- строчными буквами (например, Фиксированная), для служб, использующих данную полосу частот на вторичной основе.

Для разграничения полос частот была принята условная норма, по которой частота, соответствующая нижнему пределу, относится к данной полосе, а частота, соответствующая верхнему пределу, относится к следующей полосе частот.

Примечание. Использование радиоэлектронных средств в соответствии с Национальной таблицей распределения полос частот разрешено только при условии соблюдения действующих стандартов, регламентов в области радиосвязи и процедур авторизации.

[§1.3 в редакции Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017]

Примечание: По тексту Таблицы: 
- фраза „Резолюция 223 (Пер. ВКР-12)” заменяется фразой „Резолюция 223 (Пер. ВКР-15)”; 
- фраза „Резолюция 212 (Пер.ВКР-97)” заменяется фразой „Резолюция 212 (Пер.ВКР-15)”; 
- фраза „Резолюция 741 (Пер. ВКР-12)” заменяется фразой „Резолюция 741(Пер. ВКР-15)”; 
- фраза „Резолюция 114 (Пер. ВКР-12)” заменяется фразой „Резолюция 114 (Пер. ВКР-15)”; 
- фраза „Резолюция 748 (Пер. ВКР-07)” заменяется фразой „Резолюция 748 (Пер. ВКР-15)”; 
- фраза „Резолюция 418 (Пер. ВКР-07)” заменяется фразой „Резолюция 418 (Пер.ВКР-15)”; 
- слова „Регламент Радиосвязи” заменяются словами „Регламент радиосвязи МСЭ” согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017

Примечание: По тексту Таблицы: фраза “Резолюция 413 (Пер. ВКР-07)” заменяется фразой “Резолюция 413 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 224 (Пер. ВКР-07)” заменяется фразой “Резолюция 224 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 749 (Пер. ВКР-07)” заменяется фразой “Резолюция 749 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 417 ( ВКР-07)” заменяется фразой “Резолюция 417 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 222 ( ВКР-2000)” заменяется фразой “Резолюция 222 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 223 (Пер. ВКР-07)” заменяется фразой “Резолюция 223 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 716 (Пер. ВКР-2000)” заменяется фразой “Резолюция 716 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 741 (ВКР-03)” заменяется фразой “Резолюция 741 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 114 (Пер. ВКР-03)” заменяется фразой “Резолюция 114 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 748 ( ВКР-07)” заменяется фразой “Резолюция 741 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 418 (ВКР-07)” заменяется фразой “Резолюция 418 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 229 (ВКР-03)” заменяется фразой “Резолюция 229 (Пер. ВКР-12)”; фраза “Резолюция 75 (Пер. ВКР-2000)” заменяется фразой “Резолюция 75 (Пер. ВКР-12)” согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 1 от 02.08.2013, в силу 06.12.2013

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ

| Район 1 | Национальное распределение |
| --- | --- |
| Полоса частот – службы – примечания | Полоса частот – службы | Примечания | Возможные применения | Категория использования |
| Ниже 8.3 кГц (не распределена) 5.53, 5.54 | Ниже 8.3 кГц (не распределена) | 5.53, 5.54 |  |  |
| 8.3 – 9 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54A, 5.54B, 5.54C | 8.3 – 9 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ | 5.54A | Системы обнаружения молний | СИ |
| 9 – 11.3 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.54A | 9 – 11.3 кГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.54A, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты ISM Индукционные применения Системы обнаружения молний | СИ |
| 11.3 – 14 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 11.3 – 14 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты ISM Индукционные применения | СИ |
| 14 – 19.95 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57, 5.55, 5.56 | 14 – 19.95 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.57 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 19.95 – 20.05 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц) | 19.95 – 20.05 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц) | РН018, РН035 | - | СИ |
| 20.05 – 70 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57, 5.56, 5.58 | 20.05 – 70 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.57 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 70 – 72 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 70 – 72 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения | СИ |
| 72 – 84 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60, 5.56 | 72 – 84 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.57, 5.60 РН001, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения Стандартные частоты и сигналы времени | СИ |
| 84 – 86 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 84 – 86 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 86 – 90 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.56 | 86 – 90 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.57 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 90 – 110 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.62 ФИКСИРОВАННАЯ 5.64 | 90 – 110 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Фиксированная | 5.62, 5.64, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 110 – 112 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.64 | 110 – 112 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.64, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 112 – 115 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 112 – 115 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 115 – 117.6 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.64, 5.66 | 115 – 117.6 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Фиксированная Морская подвижная | 5.60, 5.64, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 117.6 – 126 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60, 5.64 | 117.6 – 126 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60, 5.64, РН001, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 126 – 129 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 126 – 129 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 129 – 130 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60, 5.64 | 129 – 130 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.60, 5.64, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 130 – 135.7 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64, 5.67 | 130 – 135.7 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.64, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 135.7 – 137.8 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская 5.67A, 5.64, 5.67, 5.67B | 135.7 – 137.8 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская | 5.64, 5.67A, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 137.8 – 148.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64, 5.67 | 137.8 – 148.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.64, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 148.5 – 255 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.68, 5.69, 5.70 | 148.5 – 255 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН002, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 255 – 283.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.70, 5.71 | 255 – 283.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РН002, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 283.5 – 315 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73, 5.74 | 283.5 – 315 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) | 5.73, 5.74, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Маяки (морские) Индукционные применения | СИ |
| 315 – 325 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Морская Радионавигационная (радиомаяки) 5.73, 5.75 | 315 – 325 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) | 5.73, 5.75, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Маяки (морские) Индукционные применения | СИ |
| 325 – 405 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 325 – 405 кГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Индукционные применения | СИ |
| 405 – 415 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76 | 405 – 415 кГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.76, РН003, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Маяки (морские) Индукционные применения | СИ |
| 415 – 435 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 415 – 435 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.79 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 435 – 472 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79, Воздушная Радионавигационная 5.77, 5.82 | 435 – 472 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная Радионавигационная | 5.79, 5.82 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Обнаружение аварийных ситуаций Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 472-479 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 Радиолюбительская 5.80A Воздушная Радионавигационная 5.77, 5.80 5.82 5.80B | 472-479 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Воздушная Радионавигационная | 5.79, 5.80A, 5.82 | Активные медицинские имплантаты Любительский Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 479 – 495 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79,5.79A Воздушная Радионавигационная 5.77, 5.82 | 479 – 495 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная Радионавигационная | 5.79, 5.79A, 5.82 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Морская связь NAVTEX | СИ |
| 495 – 505 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 495 – 505 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения | СИ |
| 505 – 526.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79, 5.79A, 5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 505 – 526.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.79, 5.79A, 5.84, РН004, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Маяки (воздушные) Индукционные применения Морская связь NAVTEX | СИ |
| 526.5 – 1606.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.87, 5.87A | 526.5 – 1606.5 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН005, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 1606.5 – 1625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92 | 1606.5 – 1625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.90, 5.92 РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 1625 – 1635 кГц Радиолокационная 5.93 | 1625 – 1635 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 1635 – 1800 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92, 5.96 | 1635 – 1800 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.90, 5.92, 5.96, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 1800 – 1810 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | 1800 – 1810 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 1810 – 1850 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.98, 5.99, 5.100 | 1810 – 1850 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | 5.100 РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения | ГР |
| 1850 – 2000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.92, 5.96, 5.103 | 1850 – 2000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская | 5.92, 5.96, 5.103 РН018, РН035 | Любительский Правительственное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 2000 – 2025 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103 | 2000 – 2025 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103 РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 2025 – 2045 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии 5.104, 5.92, 5.103 | 2025 – 2045 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | 5.92, 5.103, 5.104, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь Океанографические буи Системы слежения | СИ |
| 2045 – 2160 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92 | 2045 – 2160 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.92 РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2160 – 2170 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93, 5.107 | 2160 – 2170 кГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 2170 – 2173.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 2170 – 2173.5 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2173.5 – 2190.5 кГц ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.108, 5.109, 5.110, 5.111 | 2173.5 – 2190.5 кГц ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) | 5.108, 5.109, 5.110, 5.111 РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2190.5 – 2194 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 2190.5 – 2194 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2194 – 2300 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103, 5.112 | 2194 – 2300 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь Системы слежения | СИ |
| 2300 – 2498 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113, 5.103 | 2300 – 2498 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.103, 5.113 РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2498 – 2501 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2500 кГц) | 2498 – 2501 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2500 кГц) | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 2501 – 2502 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 2501 – 2502 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 2502 – 2625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103, 5.114 | 2502 – 2625 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103 РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 2625 – 2650 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.92 | 2625 – 2650 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.92 РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 2650 – 2850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92, 5.103 | 2650 – 2850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.92, 5.103 РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Системы слежения | СИ |
| 2850 – 3025 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111, 5.115 | 2850 – 3025 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111, 5.115, РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения SAR | СИ |
| 3025 – 3155 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 3025 – 3155 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3155 – 3200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.116, 5.117 | 3155 – 3200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.116, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3200 – 3230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113, 5.116 | 3200 – 3230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.113, 5.116, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3230 – 3400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113, 5.116, 5.118 | 3230 – 3400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.113, 5.116, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3400 – 3500 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 3400 – 3500 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3500 – 3800 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.92 | 3500 – 3800 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.92 РН018, РН035 | Любительский Правительственное применение Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 3800 – 3900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 3800 – 3900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3900 – 3950 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.123 | 3900 – 3950 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 3950 – 4000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 3950 – 4000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 4000 – 4063 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.127, 5.126 | 4000 – 4063 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.127 РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 4063 – 4438 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.128 | 4063 – 4438 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.79A, 5.109, 5.110, 5.128, 5.130, 5.131, 5.132, РН018, РН035, РН036 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 4438 – 4488 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A, 5.132B | 4438 – 4488 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная | 5.132B РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 4488-4650 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 4488-4650 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 4650 – 4700 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 4650 – 4700 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 4700 – 4750 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 4700 – 4750 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 4750 – 4850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 | 4750 – 4850 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.113 РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 4850 – 4995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 | 4850 – 4995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 4995 – 5003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5000 кГц) | 4995 – 5003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5000 кГц) | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 5003 – 5005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 5003 – 5005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 5005 – 5060 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 | 5005 – 5060 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.113 РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5060 – 5250 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.133 | 5060 – 5250 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5250 – 5275 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A, 5.133A | 5250 – 5275 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.133A, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 5275 – 5351.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5275 – 5351.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5351.5 – 5366.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская 5.133B | 5351.5 – 5366.5 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская 5.133B | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение Любительский | СИ |
| 5366.5 – 5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5366.5 – 5450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5450 – 5480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5450 – 5480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Воздушная связь Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 5480 – 5680 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111, 5.115 | 5480 – 5680 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111, 5.115, РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения SAR | СИ |
| 5680 – 5730 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.111, 5.115 | 5680 – 5730 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 5.111, 5.115, РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения SAR | СИ |
| 5730 – 5900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5730 – 5900 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 5900 – 5950 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.136 | 5900 – 5950 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.136, РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 5950 – 6200 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5950 – 6200 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 6200 – 6525 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110, 5.130, 5.132, 5.137 | 6200 – 6525 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.130, 5.132, 5.137 РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 6525 – 6685 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 6525 – 6685 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 6685 – 6765 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 6685 – 6765 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 6765 – 7000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.138 | 6765 – 7000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.138, РН018, РН035 | ISM Индукционные применения Правительственное применение Неспецифические SRD | СИ |
| 7000 – 7100 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.140, 5.141, 5.141A | 7000 – 7100 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения | ГР |
| 7100 – 7200 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.141A, 5.141B, 5.141C, 5.142 | 7100 – 7200 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | 5.141C РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения | ГР |
| 7200-7300 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 7200-7300 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 7300 – 7400 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.143, 5.143A, 5.143B, 5.143C, 5.143D | 7300 – 7400 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.143 5.143B РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 7400 – 7450 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.143B, 5.143C | 7400 – 7450 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.143B РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 7450 – 8100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.143E, 5.144 | 7450 – 8100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.143E РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 8100 – 8195 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 8100 – 8195 кГц ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 8195 – 8815 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145, 5.111 | 8195 – 8815 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.111, 5.132, 5.145, РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 8815 – 8965 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 8815 – 8965 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 8965 – 9040 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 8965 – 9040 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 9040 – 9305 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 9040 – 9305 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 9305 – 9355 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A, 5.145B | 9305 – 9355 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 5.145B РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 9355 – 9400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 9355 – 9400 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 9400 – 9500 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.146 | 9400 – 9500 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.146, РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 9500 – 9900 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 | 9500 – 9900 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.147 РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 9900 – 9995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 9900 – 9995 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 9995 – 10003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц) 5.111 | 9995 – 10003 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10000 кГц) | 5.111 РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 10003 – 10005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | 10003 – 10005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 5.111 РН018, РН035 | Индукционные применения SAR | СИ |
| 10005 – 10100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 | 10005 – 10100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111 РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 10100 – 10150 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолюбительская | 10100 – 10150 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолюбительская | РН018, РН035 | Любительский Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 10150 – 11175 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 10150 – 11175 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 11175 – 11275 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 11175 – 11275 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 11275 – 11400 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 11275 – 11400 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 11400 – 11600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 11400 – 11600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 11600 – 11650 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.146 | 11600 – 11650 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.146, РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 11650 – 12050 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 | 11650 – 12050 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.147 РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 12050 – 12100 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.146 | 12050 – 12100 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.146, РН006, РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 12100 – 12230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 12100 – 12230 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 12230 – 13200 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 | 12230 – 13200 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.132, 5.145, РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Морская связь Железнодорожные применения | СИ |
| 13200 – 13260 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 13200 – 13260 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13260 – 13360 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 13260 – 13360 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13360 – 13410 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 13360 – 13410 кГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение Радиоастрономия Железнодорожные применения | СИ |
| 13410 – 13450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 13410 – 13450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 13450 – 13550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A, 5.149A | 13450 – 13550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.149A, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13550 – 13570 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.150 | 13550 – 13570 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.150 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты ISM Индукционные применения Правительственное применение Неспецифические SRD Железнодорожные применения | СИ |
| 13570 – 13600 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.151 | 13570 – 13600 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.151 РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13600 – 13800 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 13600 – 13800 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 13800 – 13870 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.151 | 13800 – 13870 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.151 РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 13870 – 14000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 13870 – 14000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 14000 – 14250 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 14000 – 14250 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 14250 – 14350 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.152 | 14250 – 14350 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 14350 – 14990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 14350 – 14990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 14990 – 15005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15000 кГц) 5.111 | 14990 – 15005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15000 кГц) | 5.111, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Железнодорожные применения SAR | СИ |
| 15005 – 15010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 15005 – 15010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 15010 – 15100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 15010 – 15100 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 15100 – 15600 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 15100 – 15600 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | ГР |
| 15600 – 15800 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.146 | 15600 – 15800 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.146, РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения Железнодорожные применения | СИ |
| 15800 – 16100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.153 | 15800 – 16100 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение Железнодорожные применения | СИ |
| 16100-16200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A, 5.145B | 16100-16200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 5.145B РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 16200-16360 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 16200-16360 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 16360 – 17410 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109, 5.110, 5.132, 5.145 | 16360 – 17410 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.109, 5.110, 5.132, 5.145, РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 17410 – 17480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 17410 – 17480 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 17480 – 17550 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.146 | 17480 – 17550 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.146, РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 17550 – 17900 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 17550 – 17900 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 17900 – 17970 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 17900 – 17970 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 17970 – 18030 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 17970 – 18030 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 18030 – 18052 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 18030 – 18052 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 18052 – 18068 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований | 18052 – 18068 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 18068 – 18168 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.154 | 18068 – 18168 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 18168 – 18780 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 18168 – 18780 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 18780 – 18900 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 18780 – 18900 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 18900 – 19020 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134, 5.146 | 18900 – 19020 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.134, 5.146, РН006, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Радиовещание Индукционные применения | СИ |
| 19020 – 19680 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 19020 – 19680 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 19680 – 19800 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | 19680 – 19800 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.132 РН009, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 19800 – 19990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 19800 – 19990 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 19990 – 19995 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 | 19990 – 19995 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 5.111 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения SAR | СИ |
| 19995 – 20010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20000 кГц) 5.111 | 19995 – 20010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20000 кГц) | 5.111 РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения | СИ |
| 20010 – 21000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная | 20010 – 21000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 21000 – 21450 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 21000 – 21450 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 21450 – 21850 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 21450 – 21850 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 21850 – 21870 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.155A, 5.155 | 21850 – 21870 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.155, 5.155A, РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 21870 – 21924 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.155B | 21870 – 21924 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | 5.155B РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 21924 – 22000 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 21924 – 22000 кГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | РН018, РН035 | Воздушная связь Индукционные применения | СИ |
| 22000 – 22855 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132, 5.156 | 22000 – 22855 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.132, РН010, РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 22855 – 23000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.156 | 22855 – 23000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 23000 – 23200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.156 | 23000 – 23200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 23200 – 23350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.156A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 23200 – 23350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | 5.156A, РН011, РН018, РН035 | Воздушная связь Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 23350 – 24000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.157 | 23350 – 24000 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.157 РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 24000 – 24450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 24000 – 24450 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 24450 – 24600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132Aб 5.158 | 24450 – 24600 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.158 RN018, RN035 | Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 24600 – 24890 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 24600 – 24890 кГц ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 24890 – 24990 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 24890 – 24990 кГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 24990 – 25005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25000 кГц) | 24990 – 25005 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25000 кГц) | РН018, РН035 | Индукционные применения | СИ |
| 25005 – 25010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | 25005 – 25010 кГц СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований | РН018, РН035 | Индукционные применения Спутниковое исследование | СИ |
| 25010 – 25070 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 25010 – 25070 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 25070 – 25210 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 25070 – 25210 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН010, РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 25210 – 25550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 25210 – 25550 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 25550 – 25670 кГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 25550 – 25670 кГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018, РН035 | Индукционные применения Радиоастрономия | ГР |
| 25670 – 26100 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 25670 – 26100 кГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН018, РН035 | Радиовещание Индукционные применения | ГР |
| 26100 – 26175 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 | 26100 – 26175 кГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.132 РН010, РН018, РН035 | DSC Индукционные применения Морская связь | СИ |
| 26175 – 26200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 26175 – 26200 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | РН012, РН013, РН018, РН035 | Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 26200 – 26350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132A, 5.133A | 26200 – 26350 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.133A, РН012, РН013, РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 26350 – 27500 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.150 | 26350 – 27500 кГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.150 РН012, РН013, РН018, РН035 | CB ISM Индукционные применения Правительственное применение Управление моделями Неспецифические SRD Железнодорожные применения | СИ |
| 27.5 – 28 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 27.5 – 28 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительственное применение Индукционные применения | СИ |
| 28 – 29.7 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 28 – 29.7 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Индукционные применения | ГР |
| 29.7 – 30.005 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 29.7 – 30.005 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Индукционные применения Правительственное применение | СИ |
| 30.005 – 30.01 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | 30.005 – 30.01 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение | СИ |
| 30.01 – 37.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 30.01 – 37.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН013A, РН018, РН035 | Активные медицинские имплантаты Правительственное применение Управление моделями PMR | СИ |
| 37.5 – 38.25 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая 5.149 | 37.5 – 38.25 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая | 5.149 РН018, РН035 | Правительственное применение PMR Радиоастрономия Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 38.25 – 39 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 38.25 – 39 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН013A, РН018, РН035 | Правительственное применение PMR | СИ |
| 39 – 39.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A, 5.159 | 39 – 39.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.159 РН013A, РН018, РН035 | Правительственное применение Метеорная связь PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 39.5 – 39.986 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 39.5 – 39.986 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН013A, РН018, РН035 | Правительственное применение Метеорная связь PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 39.986 – 40.02 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 39.986 – 40.02 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН013A, РН018, РН035 | Правительственное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 40.02 – 40.98 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 40.02 – 40.98 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.150 РН018, РН035 | Правительственное применение PMR Активные медицинские имплантаты Управление моделями Неспецифические SRD ISM | СИ |
| 40.98 – 41.015 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.160, 5.161 | 40.98 – 41.015 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН018, РН035 | PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 41.015 – 42 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.160, 5.161, 5.161A | 41.015 – 42 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительственное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 42 – 42.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132A, 5.160, 5.161B | 42 – 42.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.161B РН018, РН035 | Правительственное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 42.5 – 44 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.160, 5.161, 5.161A | 42.5 – 44 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительственное применение PMR Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 44 – 47 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.162, 5.162A | 44 – 47 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН035 | Правительственное применение PMR Активные медицинские имплантаты Радары профиля ветра | СИ |
| 47 – 68 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.162A, 5.163, 5.164, 5.165, 5.169, 5.171 | 47 – 48.5 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Сухопутная подвижная Фиксированная | 5.163 РН014, РН015, РН017, РН018, РН035 | Радиовещание Любительский PMR Правительственное применение Радары профиля ветра | СИ |
|  | 48.5 – 56.5 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  | ГР |
|  | 56.5 – 58 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Сухопутная подвижная Фиксированная |  |  | СИ |
|  | 58 – 68 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  | ГР |
| 68 – 74.8 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.175, 5.177, 5.179 | 68 – 73 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 73 – 74.8 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.175, РН017, РН018, РН035 | Радиовещание Правительственное применение PMR/PAMR | СИ |
| 74.8 – 75.2 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.180, 5.181 | 74.8 – 75.2 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.180 РН018, РН035 | ILS | СИ |
| 75.2 – 87.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.175, 5.179, 5.187 | 75.2 – 76.0 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 76.0 – 87.5 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.175, РН014, РН018, РН035 | Правительственное применение PMR/PAMR Радиовещание | СИ |
| 87.5 – 100 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.190 | 87.5 – 100 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН014, РН017, РН018, РН035 | Звуковое FM радиовещание Беспроводное звуковое/ мультимедийное | СИ |
| 100 – 108 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.192, 5.194 | 100-108 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН017, РН018, РН035 | Звуковое FM радиовещание Беспроводное звуковое/ мультимедийное | ГР |
| 108 – 117.975 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.197, 5.197A | 108 – 117.975 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.197A, РН018, РН035 | Воздушная связь ILS VOR | ПР |
| 117.975 – 137 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111, 5.200, 5.201, 5.202 | 117.975 – 132 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 132 – 136 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 136 – 137 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.111, 5.200, 5.201, РН018, РН035 | Воздушная связь EPIRBs | СИ |
| 137 – 137.025 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208 | 137 – 137.025 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ Э КСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A, РН018, РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологические спутники | СИ |
| 137.025 – 137.175 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A , 5.209, 5.347A Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208 | 137.025 – 137.175 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная Подвижная спутниковая (космос-Земля) Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A, РН018, РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологические спутники | СИ |
| 137.175 – 137.825 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208 | 137.175 – 137.825 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A, РН018, РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологические спутники | СИ |
| 137.825 – 138 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.204, 5.205, 5.206, 5.207, 5.208 | 137.825 – 138 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) Подвижная спутниковая (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.206, 5.208 5.208A, 5.209, 5.347A, РН018, РН035 | Сухопутная подвижная S-PCS Метеорологические спутники | СИ |
| 138 – 143.6 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210, 5.211, 5.212, 5.214 | 138 – 143.6 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Правительственное применение Сухопутная подвижная Неспецифические SRD | ПР |
| 143.6 – 143.65 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.211, 5.212, 5.214 | 143.6 – 143.65 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | РН018, РН035 | Правительственное применение Сухопутная подвижная | ПР |
| 143.65 – 144 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210, 5.211, 5.212, 5.214 | 143.65 – 144 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) | РН018, РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 144 – 146 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.216 | 144 – 146 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | РН018 | Любительский Любительская спутниковая | ГР |
| 146 – 148 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 146 – 148 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | РН018, РН018A, РН018B РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 148 – 149.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.218, 5.219, 5.221 | 148 – 149.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.209, 5.218, 5.219, 5.221 РН018, РН018A, РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 149.9 – 150.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209, 5.224A, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.224B, 5.220, | 149.9 – 150.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.209, 5.220, РН018, РН018A, РН035 | PMR/PAMR S-PCS | СИ |
| 150.05 – 153 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 150.05 – 153 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018, РН018A, РН019 РН035 | PMR/PAMR Радиоастрономия | СИ |
| 153 – 154 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | 153 – 154 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | РН018, РН018A, РН019 РН035 | PMR/PAMR | СИ |
| 154 – 156.4875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.225A, 5.226 | 154 – 156.4875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.225A, 5.226, РН018, РН018A, РН019 РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 156.4875 – 156.5625 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) 5.111, 5.226, 5.227 | 156.4875 – 156.5625 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) | 5.111, 5.226, 5.227 РН018, РН018A, РН019 РН035 | Морская связь DSC | СИ |
| 156.5625 – 156.7625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226 | 156.5625 – 156.7625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5.226, РН018, РН018A, РН019 РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 156.7625 – 156.7875 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111, 5.226, 5.228 | 156.7625 – 156.7875 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.111, 5.226 5.228, РН018, РН018A, РН035 | Морская связь | СИ |
| 156.7875 – 156.8125 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызов) 5.111, 5.226 | 156.7875 – 156.8125 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызов) | 5.111, 5.226, РН018, РН018A, РН035 | Морская связь | СИ |
| 156.8125 – 156.8375 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.111, 5.226, 5.228 | 156.8125 – 156.8375 МГц МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.111, 5.226, 5.228, РН018, РН018A, РН035 | Морская связь | СИ |
| 156.8375 – 161.9375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226, | 156.8375 – 161.9375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.226, РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 161.9375 – 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.228AA | 161.9375 – 161.9625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228AA, РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | Морская связь PMR/PAMR | СИ |
| 161.9625 – 161.9875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.228A,5.228B, 5.228F | 161.9625 – 161.9875 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228A, 5.228B, 5.228F РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | AIS Морская связь | СИ |
| 161.9875 – 162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.229, 5.228AA | 161.9875 – 162.0125 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228AA, РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | Морская связь | СИ |
| 162.0125 – 162.0375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.226, 5.229, 5.228A, 5.228B, 5.228F | 162.0125 – 162.0375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.226, 5.228A, 5.228B, 5.228F РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | AIS Морская связь | СИ |
| 162.0375 – 174 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.226, 5.229 | 162.0375 – 162.7625 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.226, РН018, РН018A, РН019, РН021, РН035 | Аппараты для людей с нарушением слуха Неспецифические SRD PMR/PAMR Правительственное применение | СИ |
|  | 162.7625 – 163.2 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |  | ПР |
|  | 163.2 – 168.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |  | СИ |
|  | 168.5 – 174 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |  | ПР |
| 174 – 223 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.235, 5.237, 5.243 | 174 – 223 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РН014, РН018, РН023, РН035 | Аппараты для людей с нарушением слуха Радиовещание (наземное) Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 223 – 230 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.243, 5.246, 5.247 | 223 – 230 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная | РН014, РН018, РН023 РН035 | Радиовещание (наземное) | СИ |
| 230 – 235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.247, 5.251, 5.252 | 230 – 235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН018, РН023 РН035 | Правительственное применение T-DAB | СИ |
| 235 – 267 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.111, 5.252, 5.254, 5.256, 5.256A | 235 – 240 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.111, 5.254, 5.256, РН018, РН023 РН035 | Правительственное применение T-DAB EPIRBs Правительственное применение | СИ |
|  | 240 – 267 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |  | ПР |
| 267 – 272 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.254, 5.257 | 267 – 272 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) | 5.254, 5.257 РН018, РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 272 – 273 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 272 – 273 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 273 – 312 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 273 – 312 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН024, РН035 | Правительственное применение | СИ |
| 312 – 315 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.254, 5.255 | 312 – 315 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.254, 5.255, РН018, РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 315 – 322 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 315 – 322 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 322 – 328.6 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 322 – 328.6 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149 РН018, РН035 | Правительственное применение Радиоастрономия | СИ |
| 328.6 – 335.4 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.258, 5.259 | 328.6 – 335.4 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.258, РН018, РН035 | Правительственное применение | ПР |
| 335.4 – 380 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 335.4 – 380 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН024, РН035 | Правительственное применение PMR/PAMR | СИ |
| 380 – 385 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 380 – 385 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН025, РН025A, РН035 | Правительственное применение PPDR | СИ |
| 385 – 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 385 – 387 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН025A, РН035 | Правительственное применение PMR/PAMR | СИ |
| 387 – 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A | 387 – 390 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.208A, 5.254, 5.255, 5.347A, РН018, РН025A, РН035 | Правительственное применение PMR/PAMR | ПР |
| 390 – 395 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 390 – 395 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН025, РН025A, РН035 | Правительственное применение PPDR | СИ |
| 395 – 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 | 395 – 399.9 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.254, РН018, РН025A, РН026, РН035 | Правительственное применение PMR/PAMR | СИ |
| 399.9 – 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля – космос) 5.209, 5.220 | 399.9 – 400.05 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля – космос) | 5.209, 5.220, РН018, РН025A, РН026, РН035 | PPDR | СИ |
| 400.05 – 400.15 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400.1 МГц) 5.261, 5.262 | 400.05 – 400.15 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400.1 МГц) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.261, 5.262 РН018, РН025A, РН026, РН035 | PPDR | СИ |
| 400.15 – 401 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A, 5.209, 5.347A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.263 Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.262, 5.264 | 400.15 – 401 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Служба космической эксплуатации (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.208A, 5.209 5.262, 5.263, 5.264, 5.347A, РН018, РН025A, РН026, РН035 | PPDR S-PCS Метеорологические зонды Метеорологические спутники | СИ |
| 401 – 402 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ ((Земля–космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 401 – 402 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН025A, РН026, РН035 | Активные медицинские имплантаты Метеорологические зонды Метеорологические спутники | СИ |
| 402 – 403 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 402 – 403 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ ((Земля–космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | РН018, РН025A, РН026, РН035 | Активные медицинские имплантаты Метеорологические зонды Метеорологические спутники | СИ |
| 403 – 406 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.265 | 403 – 406 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.265, РН018, РН025A, РН026, РН035 | Активные медицинские имплантаты Метеорологические зонды | СИ |
| 406 – 406.1 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.265, 5.266, 5.267 | 406 – 406.1 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.265, 5.266, 5.267, РН018, РН025A, РН035 | EPIRBs | СИ |
| 406.1 – 410 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.265 | 406.1 – 410 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.265, РН018, РН025A, РН026, РН027 РН035 | PMR/PAMR Радиоастрономия | СИ |
| 410 – 420 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) 5.268 | 410 – 420 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) | 5.268, РН018, РН025A, РН027, РН028, РН035 | PMR/PAMR | СИ |
| 420 – 430 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269, 5.270, 5.271 | 420 – 430 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | РН018, РН025A, РН027, РН028, РН035 | PMR/PAMR | СИ |
| 430 – 432 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277 | 430 – 432 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН025A, РН026, РН035 | Любительский | СИ |
| 432 – 438 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279A, 5.138, 5.271, 5.276, 5.277, 5.280, 5.281, 5.282 | 432 – 438 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) | 5.138, 5.279A, РН018, РН025A, РН026, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Любительский Любительская спутниковая ISM Неспецифические SRD | СИ |
| 438 – 440 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277, 5.283 | 438 – 440 МГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН018, РН025A, РН026, РН035 | Любительский | СИ |
| 440 – 450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269, 5.270, 5.271, 5.284, 5.285, 5.286 | 440 – 446 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.286, РН018, РН025A, РН026, РН029 РН035 | PMR 446 PMR/PAMR Радары профиля ветра | ПР |
|  | 446 – 446.2 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная |  |  | ГР |
|  | 446.2 – 450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная |  |  | ПР |
| 450 – 455 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA, 5.209, 5.271, 5.286, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286D, 5.286E | 450 – 453 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.286, 5.286A, 5.286AA, РН018, РН025A, РН029A, РН035 | Сухопутная подвижная PMR/PAMR MFCN | СИ |
|  | 453 – 455 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |  | ГР |
| 455 – 456 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA, 5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E | 455 – 456 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.209, 5.286A, 5.286AA, РН018, РН025A, РН029A, РН035 | Сухопутная подвижная PMR/PAMR MFCN | ГР |
| 456 – 459 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA, 5.271, 5.287, 5.288 | 456 – 457.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.286AA, 5.287, РН018, РН025A, РН029A, РН030 РН035 | Сухопутная подвижная Бортовая связь PMR/PAMR MFCN | ГР |
|  | 457.5 – 459 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |  | СИ |
| 459 – 460 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA, 5.209, 5.271, 5.286A, 5.286B, 5.286C, 5.286E | 459 – 460 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.286A, 5.286AA, РН018, РН025A, РН035 | Сухопутная подвижная Бортовая связь PMR/PAMR | ПР |
| 460 – 470 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286AA Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 5.287, 5.288, 5.289, 5.290 | 460 – 463 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) | 5.286AA, 5.287, 5.289, РН018, РН025A, РН029, РН029A, РН030, РН035 | Сухопутная подвижная Правительственное применение Бортовая связь PMR/PAMR MFCN | СИ |
|  | 463 – 467.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) |  |  | ГР |
|  | 467.5 – 470 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) |  |  | СИ |
| 470 – 694 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149, 5.291A, 5.294, 5.296, 5.300, 5.304, 5.306, 5.311A, 5.312, | 470 – 694 МГц РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Сухопутная подвижная | 5.296, 5.149, 5.306, 5.311A, РН014, РН018, РН035 | Радиовещание (наземное) PMSE Радиоастрономия Активные медицинские имплантаты Радары профиля ветра | ГР |
| 694 – 790 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312A, 5.317A, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.300, 5.311A, 5.312 | 694 – 790 МГц ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.312A, 5.317A, 5.311A, РН014, РН018, РН032, РН035 | Радиовещание (наземное) MFCN PMSE Радиоастрономия Активные медицинские имплантаты Радары профиля ветра | ГР |
| 790 – 862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316B, 5.317A 5.312, 5.319 | 790 – 862 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.316B, РН014, РН018, РН031, РН035 | Радиовещание (наземное) MFCN PMSE Активные медицинские имплантаты | ГР |
| 862 – 890 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322, 5.319, 5.323 | 862 – 880 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.317A, РН018, РН032, РН033, РН034, РН035, РН037 | Аппараты для людей с нарушением слуха Сигнализации GSM GSM-R IMT Правительственное применение MCV Неспецифические SRD PMR/PAMR RFID Активные медицинские имплантаты TTT Слежение, отслеживание и сбор данных Беспроводное звуковое /мультимедийное | СИ |
|  | 880 – 890 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |  | ГР |
| 890 – 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная 5.323 | 890 – 942 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.317A, РН018, РН034, РН035, РН037, РН037A | GSM GSM-R IMT MCV Неспецифические SRD PMR/PAMR RFID Активные медицинские имплантаты | ГР |
| 942 – 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317A, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322, 5.323 | 942 – 960 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.317A, РН018, РН035, РН037, РН037A | GSM IMT MCV | ГР |
| 960 – 1164 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328, 5.328AA ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327A | 960 – 1164 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5.327A, 5.328, 5.328AA, РН018, РН035, РН038 | Воздушная навигация | СИ |
| 1164 – 1215 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.328A | 1164 – 1215 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) | 5.328, 5.328A, 5.328B РН035 | Воздушная навигация GALILEO GLONASS Репитеры GNSS | СИ |
| 1215 – 1240 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.329, 5.329A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.330, 5.331, 5.332 | 1215 – 1240 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.328B, 5.329, 5.329A, 5.332, РН035 | Активные датчики (спутниковые) GLONASS Репитеры GNSS GPS Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 1240 – 1300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.329, 5.329A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиолюбительская 5.282, 5.330, 5.331, 5.332, 5.335, 5.335A | 1240 – 1300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиолюбительская | 5.329, 5.329A, 5.332, 5.335A, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Любительский GLONASS Репитеры GNSS Радиолокация Радиолокация (правительственная) GALILEO | СИ |
| 1300 – 1350 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.149, 5.337A | 1300 – 1350 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.149, 5.337, 5.337A, РН035 | Радиоастрономия Радиолокация Радиолокация (правительственная) Спутниковые навигационные системы | СИ |
| 1350 – 1400 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149, 5.338, 5.338A, 5.339 | 1350 – 1400 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149, 5.338A, 5.339 РН035 | Правительственное применение Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | СИ |
| 1400 – 1427 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 1400 – 1427 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 1427 – 1429 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341, 5.338A, 5.341A, 5.341B, 5.341C | 1427 – 1429 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.338A, 5.341A, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Правительственное применение | СИ |
| 1429 – 1452 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A, 5.341, 5.341A, 5.342 | 1429 – 1452 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.341A, 5.338A, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Правительственное применение | СИ |
| 1452 – 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.346, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B, 5.345, 5.341, 5.342 | 1452 – 1492 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.341, 5.345, 5.208B, РН023, РН023A, РН035 | MFCN T-DAB | ГР |
| 1492 – 1518 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341, 5.341A, 5.342 | 1492 – 1518 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.341A, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Правительственное применение Активные медицинские имплантаты | СИ |
| 1518-1525 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348, 5.348A, 5.348B, 5.351A, 5.341, 5.342 | 1518 – 1525 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.341, 5.348, 5.351A, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Спутниковая составляющая IMT Правительственное применение Сухопутная подвижная | СИ |
| 1525 – 1530 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.347A, 5.351A Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349, 5.341, 5.342, 5.350, 5.351, 5.352A, 5.354 | 1525 – 1530 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.347A, 5.351, 5.351A, 5.354, РН035 | Фиксированные радиорелейные системы Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1530 – 1535 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.347A, 5.351A, 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.341, 5.342, 5.351, 5.354 | 1530 – 1535 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.341, 5.347A, 5.351, 5.351A, 5.353A, 5.354, РН035 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1535 – 1559 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B, 5.351A, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.356, 5.357, 5.357A, 5.359, 5.362A | 1535 – 1559 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.341, 5.208B, 5.351, 5.351A, 5.353A, 5.354, 5.357A, РН035 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1559 – 1610 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.329A, 5.208B, 5.341 | 1559 – 1610 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) | 5.328B, 5.329A, 5.341, 5.208B, РН035, РН041, РН042 | GALILEO GLONASS GNSS Репитеры GNSS GPS | СИ |
| 1610 – 1610.6 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372 | 1610 – 1610.6 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.341, 5.351A, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 РН035, РН042, РН043 РН044 | GLONASS Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1610.6 – 1613.8 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149, 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372 | 1610.6 – 1613.8 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.149, 5.341, 5.351A, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372, РН035, РН042, РН043, РН044 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная Радиоастрономия | СИ |
| 1613.8 – 1626.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B, 5.341, 5.355, 5.359, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.369, 5.371, 5.372 | 1613.8 – 1626.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 5.341, 5.208B, 5.351A, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372 РН035, РН042, РН043 РН044 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1626.5 – 1660 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, 5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.355, 5.357A, 5.359, 5.362A, 5.374, 5.375, 5.376 | 1626.5 – 1660 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.341, 5.351, 5.351A, 5.353A, 5.354, РН035, РН040 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная | СИ |
| 1660 – 1660.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.362A, 5.376A | 1660 – 1660.5 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341, 5.351, 5.351A, 5.354, 5.376A, РН035 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная Радиоастрономия | СИ |
| 1660.5 – 1668.0 МГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.341, 5.379, 5.379A | 1660.5 – 1668.0 МГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.341, 5.379A, РН035 | Правительственное применение Радиоастрономия | СИ |
| 1668 – 1668.4 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, 5.379B, 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.341, 5.379, 5.379A | 1668 – 1668.4 МГц ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.341, 5.351A, 5.379A, 5.379B, 5.379C, РН035 | Правительственное применение Спутниковая составляющая IMT Радиоастрономия | СИ |
| 1668.4 – 1670 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, 5.379B, 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341, 5.379D, 5.379E | 1668.4 – 1670 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341, 5.351A, 5.379B, 5.379C, 5.379D, РН035 | Правительственное применение Спутниковая составляющая IMT Метеорология Радиоастрономия | СИ |
| 1670 – 1675 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A, 5.379B, 5.341, 5.379D, 5.379E, 5.380A | 1670 – 1675 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.341, 5.351A, 5.379B 5.379D, 5.380A, РН035, РН044 | Спутниковая составляющая IMT Сухопутная подвижная Метеорологические спутники | СИ |
| 1675 – 1690 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341 | 1675 – 1690 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.341, РН035 | Правительственное применение Метеорологические зонды Метеорологические спутники | СИ |
| 1690 – 1700 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.289, 5.341, 5.382 | 1690 – 1700 МГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 5.289, 5.341, 5.382, РН035 | Правительственное применение Метеорологические спутники | СИ |
| 1700 – 1710 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.289, 5.341 | 1700 – 1710 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.289, 5.341, РН035 | Правительственное применение Метеорологические спутники | СИ |
| 1710 – 1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A, 5.388A, 5.388B, 5.149, 5.341, 5.385, 5.386, 5.387, 5.388 | 1710 – 1930 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.341, 5.384A, 5.385, 5.388, 5.388A, РН035, РН037A, РН044A, РН044B, РН045, РН046 | GSM IMT MCA MCV Радиоастрономия Сухопутная подвижная Активные медицинские имплантаты Беспроводное звуковое /мультимедийное DECT IMT | ГР |
| 1930 – 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 1930 – 1970 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046, РН047 | IMT MCA MCV | ГР |
| 1970 – 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 1970 – 1980 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046, РН047 | IMT MCA MCV | ГР |
| 1980 – 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) 5.351A, 5.388, 5.389A, 5.389B, 5.389F | 1980 – 2010 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) | 5.351A, 5.388, 5.389A, РН035, РН043, РН047, РН047A | Сухопутная подвижная | СИ |
| 2010 – 2025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 2010 – 2025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН046, РН047 | IMT | ГР |
| 2025 – 2110 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 | 2025 – 2110 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) | 5.391, 5.392, РН035, РН047 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Спутниковое исследование | ГР |
| 2110 – 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.388 | 2110 – 2120 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046 | IMT MCA MCV | ГР |
| 2120 – 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 2120 – 2160 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046 | IMT MCA MCV | ГР |
| 2160 – 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A, 5.388B, 5.388 | 2160 – 2170 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.388, 5.388A, РН035, РН044B, РН046 | IMT MCA MCV | ГР |
| 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A, 5.388, 5.389A, 5.389F | 2170 – 2200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.351A, 5.388, 5.389A, РН035, РН043, РН047A | Сухопутная подвижная | ГР |
| 2200 – 2290 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос) 5.392 | 2200 – 2290 МГц СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос) | 5.391, 5.392, РН035, РН048 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия Спутниковое исследование | ГР |
| 2290 – 2300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 2290 – 2300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | РН035, РН048 | Сухопутная подвижная Спутниковое исследование | ГР |
| 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная 5.150, 5.282, 5.384A, 5.395 | 2300 – 2450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская Радиолокационная | 5.150, 5.282, 5.384A, РН035, РН047B | Воздушная телеметрия Любительский MFCN PMSE Любительская спутниковая ISM Неспецифические SRD RFID Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | СИ |
| 2450 – 2483.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150, | 2450 – 2483.5 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 5.150, РН035 | ISM Неспецифические SRD RFID Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | СИ |
| 2483.5 – 2500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351A СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398, Радиолокационная 5.150, 5.399, 5.398A, 5.401, 5.402 | 2483.5 – 2500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) Радиолокационная | 5.150, 5.398, 5.351A, 5.399, 5.402, РН035, РН043, РН044 | Активные медицинские имплантаты Спутниковая составляющая IMT ISM Сухопутная подвижная Сухопутная подвижная PMSE | ГР |
| 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.412 | 2500 – 2520 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.384A, 5.410, РН035, РН048A | MFCN MCV | ГР |
| 2520 – 2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413, 5.416, 5.339, 5.412, 5.418B, 5.418C | 2520 – 2655 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.339, 5.384A, 5.410, 5.418B, 5.418C, РН035, РН048A | MFCN PMSE MCV | ГР |
| 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A, РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B, 5.413, 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2655 – 2670 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.208B, 5.384A, 5.410, 5.413, 5.416, РН035, РН048A | MFCN MCV PMSE Радиоастрономия | ГР |
| 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) 5.149, 5.412 | 2670 – 2690 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, 5.384A, 5.410, РН035, РН048A | MFCN MCV Радиоастрономия | ГР |
| 2690 – 2700 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.422 | 2690 – 2700 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 2700 – 2900 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423, 5.424 | 2700 – 2900 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радиолокационная | 5.337, 5.423, РН035 | Воздушная навигация Радиолокация Метеорологические радары | СИ |
| 2900 – 3100 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426, Радиолокационная 5.424A, 5.425, 5.427 | 2900 – 3100 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радиолокационная | 5.424A, 5.425, 5.426, 5.427, РН035 | Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 3100 – 3300 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149, 5.428 | 3100 – 3300 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) | 5.149, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Радиоастрономия Радиолокация Радиолокация (правительственная) Применения UWB | СИ |
| 3300 – 3400 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149, 5.429, 5.429A, 5.429B, 5.430 | 3300 – 3400 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149, РН035 | Радиоастрономия Радиолокация Радиолокация (правительственная) Применения UWB | СИ |
| 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.430A, Радиолокационная 5.431 | 3400 – 3600 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная | 5.430A, РН035, РН048B | Любительский BWA Применения фиксированной спутниковой службы MFCN PMSE Радиолокация Применения UWB | ГР |
| 3600 – 4200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная | 3600 – 4200 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная | РН048B, РН035 | BWA ESV Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MFCN Применения UWB | ГР |
| 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438, 5.439, 5.440 | 4200 – 4400 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.438, 5.440, РН035 | Высотомеры Пассивные датчики (спутниковые) Применения UWB | СИ |
| 4400 – 4500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 4400 – 4500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН035 | PMSE Применения UWB | ГР |
| 4500 – 4800 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.440A | 4500 – 4800 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.441, РН035 | Правительственное применение Применения фиксированной спутниковой службы PMSE Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 4800 – 4990 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.442, 5.440A, РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.339, 5.443 | 4800 – 4990 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая | 5.149, 5.339, 5.442, РН035, РН048G | BBDR PMSE Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 4990 – 5000 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) 5.149 | 4990 – 5000 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) | 5.149, РН035 | PMSE Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 5000 – 5010 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA | 5000 – 5010 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) | 5.443AA, РН035 | GALILEO Радиоастрономия Системы слежения Спутниковые навигационные системы | СИ |
| 5010 – 5030 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.443B ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA | 5010 – 5030 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B, 5.443B ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) | 5.328B, 5.443AA, 5.443B, РН035 | GALILEO Радиоастрономия Системы слежения Спутниковые навигационные системы | СИ |
| 5030 – 5091 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.443C ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443D | 5030 – 5091 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ MOBIL ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) | 5.443C, 5.443D, 5.444, РН035 | MLS Системы слежения | СИ |
| 5091 – 5150 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444B ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444, 5.444A | 5091 – 5150 МГц ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.443AA, 5.444, 5.444A, 5.444B, РН035 | Системы слежения | СИ |
| 5150 – 5250 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.447A ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.446B, 5.446, 5.446C, 5.447, 5.447B, 5.447C | 5150 – 5250 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.446, 5.446A, 5.446B, 5.446C, 5.447A, 5.447B, 5.447C, РН035, РН048G, РН048H | Воздушная телеметрия BBDR Фидерные линии WAS/RLAN Системы слежения | СИ |
| 5250 – 5255 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.447D ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.447F, 5.447E, 5.448, 5.448A | 5250 – 5255 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.446A, 5.447A, 5.447B, 5.447C, 5.447F, РН035, РН048H | Активные датчики (спутниковые) Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Радиолокация (правительственная) Метеорологические радары | СИ |
| 5255 – 5350 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.447F, 5.447E, 5.448, 5.448A | 5255 – 5350 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.446A, 5.447F, 5.448A, РН035, РН048H | Активные датчики (спутниковые) Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Радиолокация (правительственная) Метеорологические радары | СИ |
| 5350 – 5460 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D | 5350 – 5460 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.448B, 5,448C, 5.449, 5.448D, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Морской радар Системы слежения Радиолокация (правительственная) Метеорологические радары | СИ |
| 5460 – 5470 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D 5.448B | 5460 – 5470 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.448B, 5.448D, 5.449, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Морской радар Системы слежения Радиолокация (правительственная) Метеорологические радары | СИ |
| 5470 – 5570 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.450A СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B, 5.448B, 5.450, 5.451 | 5470 – 5570 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.446A, 5.448B, 5.450A, 5.450B, РН035, РН048H | Активные датчики (спутниковые) Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Метеорологические радары | ГР |
| 5570 – 5650 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.450A, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B, 5.450, 5.451, 5.452 | 5570 – 5650 МГц МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.446A, 5.450, 5.450A, 5.450B, 5.451, 5.452, РН035, РН048H | Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Метеорологические радары | ГР |
| 5650 – 5725 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A, 5.450A, РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) 5.282, 5.451, 5.453, 5.454, 5.455 | 5650 – 5670 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) 5670 – 5725 МГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолюбительская СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) | 5.282, 5.446A, 5.450A, 5.455, РН035, РН048H | Любительский Любительская спутниковая Морской радар WAS/RLAN Системы слежения Метеорологические радары | СИ ГР |
| 5725 – 5830 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская 5.150, 5.451, 5.453, 5.455, | 5725 – 5830 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Радиолюбительская | 5.150, 5.455, РН035, РН048C | Любительский BFWA ISM Неспецифические SRD Системы слежения TTT WIA Метеорологические радары | ГР |
| 5830 – 5850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая (космос-Земля) 5.150, 5.451, 5.453, 5.455, | 5830 – 5850 МГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая (космос-Земля) | 5.150, 5.455, РН035, РН048C | Любительский Любительская спутниковая BFWA ISM Неспецифические SRD Системы слежения WIA Метеорологические радары | ГР |
| 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 5850 – 5925 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.150, РН035, РН048C, РН048I | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы ISM ITS Неспецифические SRD Системы слежения WIA | ГР |
| 5925 – 6700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.457 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A, 5.457B ПОДВИЖНАЯ 5.457C, 5.149, 5.440, 5.458 | 5925 – 6700 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.440, 5.457A, 5.458, РН035, РН048D, РН048E | ESV Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 6700 – 7075 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.458, 5.458A, 5.458B, | 6700 – 7075 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.441, 5.458, 5.458A, 5.458B, РН035, РН048D | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7075 – 7145 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458, 5.459 | 7075 – 7145 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.458, РН035, РН048D, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7145 – 7235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.460, 5.458, 5.459 | 7145 – 7235 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) | 5.458, 5.460, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7235 – 7250 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458 | 7235 – 7250 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.458, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7250 – 7300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ 5.461 | 7250 – 7300 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.461, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7300 – 7375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 | 7300 – 7375 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.461, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7375 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB | 7375 – 7450 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB, 5.461A | 7450 – 7550 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461A, 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Применения UWB Метеорологические спутники | ГР |
| 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461AA, 5.461AB | 7550 – 7750 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.461AA, 5.461AB, РН035, РН049, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 7750 – 7900 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 7750 – 7900 МГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.461B, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Применения UWB Метеорологические спутники | ГР |
| 7900 – 8025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.461 | 7900 – 8025 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.461, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8025 – 8175 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A | 8025 – 8175 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.462A, 5.463, РН035, РН048F | Спутниковое исследование Земли Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8175 – 8215 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463, 5.462A | 8175 – 8215 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.462A, 5.463, РН035, РН048F | Спутниковое исследование Земли Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8215 – 8400 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A | 8215 – 8400 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.462A, 5.463, РН035, РН048F | Спутниковое исследование Земли Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Системы слежения Применения UWB | ГР |
| 8400 – 8500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.465, 5.466 | 8400 – 8500 МГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | 5.465, РН035, РН048F | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Спутниковое исследование Применения UWB | ГР |
| 8500 – 8550 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.468, 5.469 | 8500 – 8550 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН035, РН049 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) Применения UWB | СИ |
| 8550 – 8650 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.468, 5.469, 5.469A | 8550 – 8650 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) | 5.469A, РН035, РН049 | Активные датчики (спутниковые) Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) Применения UWB | СИ |
| 8650 – 8750 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.468, 5.469 | 8650 – 8750 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН035, РН049 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) Применения UWB | СИ |
| 8750 – 8850 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.470, 5.471 | 8750 – 8850 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.470, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) Применения UWB | СИ |
| 8850 – 9000 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472, 5.473 | 8850 – 9000 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.472, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) Применения UWB | СИ |
| 9000 – 9200 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.471, 5.473A | 9000 – 9200 МГц ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.337, 5.473A, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 9200 – 9300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A, 5.474B, 5.474C РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472, 5.473, 5.474, 5.474D | 9200 – 9300 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.472, 5.474, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 9300 – 9500 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A | 9300 – 9500 МГц РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) Метеорологические радары | СИ |
| 9500 – 9800 МГц СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.476A | 9500 – 9800 МГц СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.476A, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 9800 – 9900 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) Фиксированная 5.477, 5.478, 5.478A, 5.478B | 9800 – 9900 МГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) Фиксированная | 5.478A, 5.478B, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 9900 – 10000 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A, 5.474B, 5.474C РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ 5.474D, 5.477, 5.478, 5.479 | 9900 – 10000 МГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) PАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная | 5.479, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035 | Воздушная навигация Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 10 – 10.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474A, 5.474B, 5.474C ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская 5.474D, 5.479 | 10 – 10.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская | 5.479, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, РН035, РН050B, РН050, РН050A | Любительский PMSE Системы слежения BFWA Фиксированные радиорелейные системы Радиолокация | ГР |
| 10.4 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская | 10.4 – 10.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская | РН035, РН050B, РН050, РН050A | Любительский PMSE Системы слежения Радиолокация | ГР |
| 10.45 – 10.5 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая 5.481 | 10.45 – 10.5 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая | РН035, РН050A | Любительский Любительская спутниковая Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 10.5 – 10.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 10.5 – 10.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | РН035, РН050B, РН050, РН050A | BFWA Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения | ГР |
| 10.55 – 10.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Pадиолокационная | 10.55 – 10.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Pадиолокационная | РН035, РН050B, РН050, РН050A | BFWA Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения | ГР |
| 10.6 – 10.68 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Pадиолокационная 5.149, 5.482, 5.482A | 10.6 – 10.68 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Pадиолокационная | 5.149, 5.482, 5.482A, РН035, РН050B, РН050, РН050A | BFWA Фиксированные радиорелейные системы PMSE Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 10.68 – 10.7 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.483 | 10.68 – 10.7 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 10.7 – 10.95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.7 – 10.95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.441, 5.484, РН035, РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 10.95 – 11.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10.95 – 11.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.484, 5.484A, 5.484B, РН035, РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 11.2 – 11.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11.2 – 11.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.441, 5.484, РН035, РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 11.45 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11.45 – 11.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.484, 5.484A, 5.484B, РН035, РН051 | AES Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы HEST LEST | ГР |
| 11.7 – 12.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.487, 5.487A, 5.492 | 11.7 – 12.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.487, 5.487A, 5.492, РН035 | Радиовещание (спутниковое) HEST LEST | ГР |
| 12.5 – 12.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B (Земля-космос) 5.494, 5.495, 5.496 | 12.5 – 12.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) | 5.484A, 5.484B | AES Применения фиксированной спутниковой службы HEST LEST | ГР |
| 12.75 – 13.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441 ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 12.75 – 13.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 5.441, РН052 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 13.25 – 13.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.497 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.498A, 5.499 | 13.25 – 13.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.497, 5.498A | Активные датчики (спутниковые) Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Морской радар | СИ |
| 13.4 – 13.65 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.499A, 5.499B РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.499C, 5.488D Служба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля-космос) 5.499, 5.499E, 5.500, 5.501, 5.501B | 13.4 – 13.65 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Служба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля-космос) | 5.499A, 5.499B, 5.499C, 5.499D, 5.499E, 5.501B, РН035, РН053 | Активные датчики (спутниковые) Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Морской радар Системы слежения Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 13.65 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Служба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля-космос) 5.499, 5.500, 5.501, 5.501B | 13.65 – 13.75 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Служба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля-космос) | 5.501A, 5.501B, РН035, РН053 | Активные датчики (спутниковые) Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Морской радар Системы слежения Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 13.75 – 14 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля-космос) Служба космических исследований Спутниковая служба исследования земли 5.499, 5.500, 5.501, 5.502, 5.503 | 13.75 – 14 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов точного времени (Земля-космос) Служба космических исследований Спутниковая служба исследования земли | 5.484A, 5.502, 5.503, РН035 | Применения фиксированной спутниковой службы Морской радар Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения | ГР |
| 14 – 14.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.504C, 5.506A Служба космических исследований 5.504A, 5.505 | 14 – 14.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля –космос) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504, 5.504A, 5.504B, 5.506A | AES ESV HEST LEST Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.25 – 14.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A, 5.457B, 5.484A,5.484B, 5.506, 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.508A Служба космических исследований 5.504A, 5.505, 5.508 | 14.25 – 14.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504, 5.504A, 5.504B, 5.506A, 5.506B | AES ESV Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.3 – 14.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) 5.457A, 5.457B 5.484A, 5.484B, 5.506, 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.509A, Радионавигационная спутниковая 5.504A | 14.3 – 14.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля–космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) Радионавигационная спутниковая | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504A, 5.504B, 5.506A, 5.506B | AES ESV Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.4 – 14.47 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A,5.484B 5.457A, 5.457B, 5.506, 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.509A Служба космических исследований (космос-Земля) 5.504A | 14.4 – 14.47 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.504A, 5.504B, 5.506A, 5.506B, РН053A | AES ESV Применения фиксированной спутниковой службы Сухопутная подвижная VSAT | ГР |
| 14.47 – 14.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A, 5.457B, 5.484A, 5.506, 5.506B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504B, 5.506A, 5.509A, Радиоастрономическая 5.149, 5.504A | 14.47 – 14.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) Радиоастрономическая | 5.149, 5.457A, 5.484A, 5.504A, 5.506A, 5.506B, РН053A | AES ESV Применения фиксированной спутниковой службы Сухопутная подвижная Радиоастрономия VSAT | ГР |
| 14.5 – 14.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E, 5.509F, 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 14.5 – 14.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН053A | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 14.75 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G | 14.75 – 14.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | РН053A | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 14.8 – 15.35 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.339 | 14.8 – 15.35 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований | 5.339, РН053A | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 15.35 – 15.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.511 | 15.35 – 15.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 15.4 – 15.43 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E, 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 15.4 – 15.43 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.511E, 5.511F | Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Радиолокация | СИ |
| 15.43 – 15.63 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E, 5.511F ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511A ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511C | 15.43 – 15.63 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.511A, 5.511C, 5.511E, 5.511F | Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Применения фиксированной спутниковой службы Радиолокация | СИ |
| 15.63 – 15.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E, 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 15.63 – 15.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.511E, 5.511F | Навигационная аппаратура, использующая эффект Доплера Радиолокация | СИ |
| 15.7 – 16.6 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512, 5.513 | 15.7 – 16.6 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 16.6 – 17.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) 5.512, 5.513 | 16.6 – 17.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) |  | Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 17.1 – 17.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512, 5.513 | 17.1 – 17.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | РН035 | GBSAR Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 17.2 – 17.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.512, 5.513, 5.513A | 17.2 – 17.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.513A, РН035 | GBSAR Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 17.3 – 17.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 (космос-Земля) 5.516A, 5.516B Радиолокационная 5.514 | 17.3 – 17.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) Радиолокационная | 5.516, 5.516A, 5.516B | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии | ГР |
| 17.7 – 18.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ | 17.7 – 18.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 18.1 – 18.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.516B (Земля-космос) 5.520 ПОДВИЖНАЯ 5.519, 5.521 | 18.1 – 18.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516B, 5.519, 5.520, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы Метеорологические спутники | ГР |
| 18.4 – 18.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.516B ПОДВИЖНАЯ | 18.4 – 18.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516B, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 18.6 – 18.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Cлужба космических исследований (пассивная) 5.522A, 5.522C | 18.6 – 18.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Служба космических исследований (пассивная) | 5.522A, 5.522B, 5.522C, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 18.8 – 19.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B, 5.523A ПОДВИЖНАЯ | 18.8 – 19.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.516B, 5.523A, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 19.3 – 19.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E ПОДВИЖНАЯ | 19.3 – 19.7 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.523B, 5.523C, 5.523D, 5.523E, РН054 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524 | 19.7 – 20.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, РН024A | Применения фиксированной спутниковой службы GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs | ГР |
| 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528 | 20.1 – 20.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.484A, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.528, РН024A | Применения фиксированной спутниковой службы GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs | ГР |
| 20.2 – 21.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.524 | 20.2 – 21.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) |  | Сухопутная подвижная | ГР |
| 21.2 – 21.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 21.2 – 21.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  | PMSE Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 21.4 – 22 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B, 5.530A, 5.530B, 5.530D | 21.4 – 22 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.208B 5.530A, 5.530B, 5.530D, РН035 | Радиовещание (спутниковое) PMSE SRR | ГР |
| 22 – 22.21 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 | 22 – 22.21 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.149, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия SRR | ГР |
| 22.21 – 22.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149, 5.532 | 22.21 – 22.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.532, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия SRR | ГР |
| 22.5 – 22.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 22.5 – 22.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия SRR | ГР |
| 22.55 – 23.15 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.149, 5.532A | 22.55 – 23.15 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) | 5.149, 5.338A, 5.532A, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия SRR | ГР |
| 23.15 – 23.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ | 23.15 – 23.55 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.338A, РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE SRR | ГР |
| 23.55 – 23.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 23.55 – 23.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE SRR | ГР |
| 23.6 – 24 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 23.6 – 24 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия SRR | ГР |
| 24 – 24.05 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.150 | 24 – 24.05 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.150, РН035 | Любительский Любительская спутниковая ISM Неспецифические SRD PMSE SRR | ГР |
| 24.05 – 24.25 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Спутниковая служба исследования земли (активная) 5.150 | 24.05 – 24.25 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Спутниковая служба исследования земли (активная) | 5.150, РН035 | Активные датчики (спутниковые) Любительский Правительственное применение ISM Неспецифические SRD PMSE Системы слежения SRR TTT | СИ |
| 24.25 – 24.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ | 24.25 – 24.45 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ | РН035, РН055 | Фиксированные радиорелейные системы PMSE Системы слежения SRR | ГР |
| 24.45 – 24.65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ | 24.45 – 24.65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ | РН035, РН050B, РН055 | PMSE TTT BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 24.65 – 24.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.532B | 24.65 – 24.75 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 5.532B, РН035, РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 24.75 – 25.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B | 24.75 – 25.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 5.532B, РН035, РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 25.25 – 25.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 25.25 – 25.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 5.536, РН035, РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR | ГР |
| 25.5 – 27 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) 5.536A, 5.536B ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.536A, 5.536C Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 25.5 – 27 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 5.536, 5.536A, 5.536B, РН035, РН050B, РН055 | BFWA Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения SRR Спутниковое исследование | ГР |
| 27 – 27.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ | 27 – 27.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.536, РН055 |  | ГР |
| 27.5 – 28.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.537A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.539 ПОДВИЖНАЯ 5.538, 5.540 | 27.5 – 28.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.484A, 5.516B, 5.537A, 5.538, 5.539, 5.540, РН050B, РН055, РН056 | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 28.5 – 29.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539 ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541, 5.540 | 28.5 – 29.1 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539, 5.540, 5.541, РН050B, РН055, РН056 | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 29.1 – 29.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.541A ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541, 5.540 | 29.1 – 29.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A, 5.539, 5.540, 5.541, 5.541A, РН050B, РН056 | BFWA Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539 Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.540, 5.542 | 29.5 – 29.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539, 5.540, 5.541, РН054A | GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs SIT/SUT | ГР |
| 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A, 5.539 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541, 5.543, 5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540, 5.542 | 29.9 – 30 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) | 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.525, 5.526, 5.527, 5.527A, 5.538, 5.539, 5.540, 5.543, РН054A | Применения фиксированной спутниковой службы GSO ESOMPs HEST LEST Сухопутная подвижная NGSO ESOMPs SIT/SUT | ГР |
| 30 – 31 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.542 | 30 – 31 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) | 5.338A | Применения фиксированной спутниковой службы Сухопутная подвижная | ГР |
| 31 – 31.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A, 5.543A ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) Служба космических исследований 5.544, 5.545, 5.149 | 31 – 31.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) Служба космических исследований | 5.149, 5.338A, 5.544, РН057 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 31.3 – 31.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 31.3 – 31.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 31.5 – 31.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149, 5.546 | 31.5 – 31.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.149, 5.546 | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 31.8 – 32 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547, 5.547B, 5.548 | 31.8 – 32 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 5.547, 5.547A, 5.548, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | СИ |
| 32 – 32.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547, 5.547C, 5.548 | 32 – 32.3 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) | 5.547, 5.548, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | СИ |
| 32.3 – 33 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.547, 5.547D, 5.548 | 32.3 – 33 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.547, 5.548, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 33 – 33.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A, РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.547, 5.547E | 33 – 33.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.547, 5.547A, РН058 | Фиксированные радиорелейные системы | СИ |
| 33.4 – 34.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.549 | 33.4 – 34.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | Системы слежения Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 34.2 – 34.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.549 | 34.2 – 34.7 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) |  | Системы слежения Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 34.7 – 35.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Cлужба космических исследований 5.550, 5.549 | 34.7 – 35.2 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Cлужба космических исследований |  | Системы слежения Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 35.2 – 35.5 ГГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.549 | 35.2 – 35.5 ГГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  | Активные датчики (спутниковые) Радиолокация (правительственная) | СИ |
| 35.5 – 36 ГГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.549, 5.549A | 35.5 – 36 ГГц ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) | 5.549A | Активные датчики (спутниковые) | ГР |
| 36 – 37 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149, 5.550A | 36 – 37 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.550A | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 37 – 37.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.547 | 37 – 37.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | 5.547, РН059 | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 37.5 – 38 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 | 37.5 – 38 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.547, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 38 – 39.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 | 38 – 39.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.547, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 39.5 – 40 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 | 39.5 – 40 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.516B, 5.547, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы | ГР |
| 40 – 40.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 40 – 40.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) | 5.516B, РН059 | Применения фиксированной спутниковой службы | ГР |
| 40.5 – 41 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.547 | 40.5 – 41 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная | 5.547, РН060 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MWS | ГР |
| 41 – 42.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.547, 5.551F, 5.551H, 5.551I | 41 – 42.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная | 5.547, 5.516B, 5.551H, 5.551I, РН060 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MWS | ГР |
| 42.5 – 43.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.547 | 42.5 – 43.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.547, 5.552, РН060 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы MWS Радиоастрономия | ГР |
| 43.5 – 47 ГГц ПОДВИЖНАЯ 5.553 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554 | 43.5 – 47 ГГц ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.553, 5.554 | Правительственное применение | СИ |
| 47 – 47.2 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ | 47 – 47.2 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  | Любительский Любительская спутниковая | ГР |
| 47.2 – 47.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.552A | 47.2 – 47.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.552, 5.552A | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии HAPS PMSE | ГР |
| 47.5 – 47.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 (космос-Земля) 5.516B, 5.554A ПОДВИЖНАЯ | 47.5 – 47.9 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.516B, 5.552, 5.554A | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии PMSE | ГР |
| 47.9 – 48.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.552A | 47.9 – 48.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.552, 5.552A | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии HAPS PMSE | ГР |
| 48.2 – 48.54 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 (космос-Земля) 5.516B, 5.554A, 5.555B ПОДВИЖНАЯ | 48.2 – 48.54 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.516B, 5.552, 5.554A, 5.555B, РН061 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы PMSE | ГР |
| 48.54 – 49.44 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.149, 5.340, 5.555 | 48.54 – 49.44 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.340, 5.552 РН061 | Применения фиксированной спутниковой службы Фидерные линии Фиксированные радиорелейные системы PMSE Радиоастрономия | ГР |
| 49.44 – 50.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552, 5.338A (космос-Земля) 5.516B, 5.554A, 5.555B ПОДВИЖНАЯ | 49.44 – 50.2 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ | 5.338A, 5.516B, 5.552, 5.554A, 5.555B, РН061 | Применения фиксированной спутниковой службы Фиксированные радиорелейные системы PMSE | ГР |
| 50.2 – 50.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 50.2 – 50.4 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 50.4 – 51.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 50.4 – 51.4 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 5.338A | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 51.4 – 52.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ 5.547, 5.556 | 51.4 – 52.6 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.338A, 5.547, 5.556, РН062 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | ГР |
| 52.6 – 54.25 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.556 | 52.6 – 54.25 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.556 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 54.25 – 55.78 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.556B | 54.25 – 55.78 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.556A | Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 55.78 – 56.9 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ 5.557A МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.557 | 55.78 – 56.9 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.556A, 5.557A, 5.558, РН063 | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 56.9 – 57 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.558A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.557 | 56.9 – 57 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.558, 5.558A, РН063 | Фиксированные радиорелейные системы Пассивные датчики (спутниковые) | ГР |
| 57 – 58.2 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.557 | 57 – 58.2 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.556A, 5.558, РН035, РН064, РН064A | Фиксированные радиорелейные системы Неспецифические SRD Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 58.2 – 59 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547, 5.556 | 58.2 – 59 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.547, 5.556, РН035, РН064, РН064A | Фиксированные радиорелейные системы Неспецифические SRD Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 59 – 59.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559 | 59 – 59.3 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.556A, 5.558 5.559, РН035, РН064A | Фиксированные радиорелейные системы Неспецифические SRD Пассивные датчики (спутниковые) Системы слежения Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 59.3 – 64 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558, РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559, 5.138 | 59.3 – 64 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.138, 5.558, 5.559, РН035, РН064A, РН064B | Правительственное применение Фиксированные радиорелейные системы ISM Неспецифические SRD Системы слежения Широкополосные системы передачи данных Сухопутная подвижная ITS | СИ |
| 64 – 65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.547, 5.556 | 64 – 65 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.547, 5.556, РН035, РН065 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 65 – 66 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.547 | 65 – 66 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 5.547, РН035, РН065 | Фиксированные радиорелейные системы Сухопутная подвижная Широкополосные системы передачи данных | ГР |
| 66 – 71 ГГц МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.553, 5.558 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554 | 66 – 71 ГГц МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.553, 5.554, 5.558 |  | ГР |
| 71 – 74 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 71 – 74 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | РН066 | Фиксированные радиорелейные системы | ГР |
| 74 – 76 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.561 | 74 – 76 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.561, РН035, РН066 | Фиксированные радиорелейные системы Системы слежения Спутниковое исследование Любительский Любительская спутниковая | ГР |
| 76 – 77.5 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 76 – 77.5 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения Радиолокация Железнодорожные применения SRR TTT | СИ |
| 77.5 – 78 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559B Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 77.5 – 78 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.559B, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения SRR | СИ |
| 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149, 5.560 | 78 – 79 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.560, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) SRR | СИ |
| 79 – 81 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 | 79 – 81 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, РН035, РН067 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия Системы слежения Радиолокация Радиолокация (правительственная) SRR | СИ |
| 81 – 84 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149, 5.561A | 81 – 84 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) | 5.149, 5.338A, 5.561A, РН035, РН066 | Любительский Любительская спутниковая Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 84 – 86 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.561B ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 84 – 86 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.338A, 5.561B, РН035, РН066 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Системы слежения | ГР |
| 86 – 92 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 86 – 92 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | ГР |
| 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ 5.338 A ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 92 – 94 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149, 5.338A, РН068 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | СИ |
| 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая 5.562, 5.562A | 94 – 94.1 ГГц РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая | 5.562, 5.562A | Активные датчики (спутниковые) Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия Спутниковое исследование | СИ |
| 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 94.1 – 95 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149, РН068 | Фиксированные радиорелейные системы Радиоастрономия | СИ |
| 95 – 100 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149, 5.554 | 95 – 100 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.149, 5.554 | Радиоастрономия | СИ |
| 100 – 102 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 100 – 102 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 102 – 105 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341 | 102 – 105 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 105 – 109.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B, 5.149, 5.341 | 105 – 109.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.341, 5.562B | Радиоастрономия | СИ |
| 109.5 – 111.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 109.5 – 111.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 111.8 – 114.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B, 5.149, 5.341 | 111.8 – 114.25 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.341, 5.562B | Радиоастрономия | СИ |
| 114.25 – 116 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341 | 114.25 – 116 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 116 – 119.98 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562C СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.341 | 116 – 119.98 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.341, 5.562C | Пассивные датчики (спутниковые) | СИ |
| 119.98 – 122.25 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.138, 5.341 | 119.98 – 122.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.138, 5.341, 5.562C, РН035 | Пассивные датчики (спутниковые) Неспецифические SRD | СИ |
| 122.25 – 123 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558, Радиолюбительская 5.138 | 122.25 – 123 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолюбительская | 5.138, 5.558, РН035 | Любительский Любительская спутниковая Неспецифические SRD | СИ |
| 123 – 130 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая 5.562D, 5.149, 5.554 | 123 – 130 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая | 5.149, 5.554 | Радиоастрономия | СИ |
| 130 – 134 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.562E ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558, РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.562A | 130 – 134 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.558, 5.562A, 5.562E | Радиоастрономия | СИ |
| 134 – 136 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая | 134 – 136 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая |  | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия | ГР |
| 136 – 141 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая 5.149 | 136 – 141 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая | 5.149 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия | СИ |
| 141 – 148.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 141 – 148.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149 | Радиоастрономия | СИ |
| 148.5 – 151.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 148.5 – 151.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 151.5 – 155.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 | 151.5 – 155.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 5.149 | Радиоастрономия | СИ |
| 155.5 – 158.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) 5.562F ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B, 5.149, 5.562G | 155.5 – 158.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.385, 5.562F, 5.562G, 5.562B | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 158.5 – 164 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 158.5 – 164 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |  | СИ |
| 164 – 167 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 164 – 167 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 167 – 174.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558, 5.149, 5.562D | 167 – 174.5 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.149, 5.558 | Радиоастрономия | СИ |
| 174.5 – 174.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 | 174.5 – 174.8 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.558 |  | СИ |
| 174.8 – 182 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 174.8 – 182 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.562H | Пассивные датчики (спутниковые) | СИ |
| 182 – 185 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 182 – 185 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 185 – 190 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 185 – 190 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.562H |  | СИ |
| 190 – 191.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 190 – 191.8 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 191.8 – 200 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149, 5.341, 5.554 | 191.8 – 200 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.149, 5.341, 5.554, 5.558 | Радиоастрономия | СИ |
| 200 – 202 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341, 5.563A | 200 – 202 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341, 5.563A | Спутниковое исследование Земли Радиоастрономия | СИ |
| 202 – 209 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.341, 5.563A | 202 – 209 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.341, 5.563A | Спутниковое исследование Земли Радиоастрономия | СИ |
| 209 – 217 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.341 | 209 – 217 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.341 | Радиоастрономия | СИ |
| 217 – 226 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149, 5.341 | 217 – 226 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.149, 5.341, 5.562B | Радиоастрономия | СИ |
| 226 – 231.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 | 226 – 231.5 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340 | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 231.5 – 232 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 231.5 – 232 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная |  |  | СИ |
| 232 – 235 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная | 232 – 235 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная |  |  | СИ |
| 235 – 238 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.563A, 5.563B | 235 – 238 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.563A, 5.563B | Пассивные датчики (спутниковые) Радиоастрономия | СИ |
| 238 – 240 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 238 – 240 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  | СИ |
| 240 – 241 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 240 – 241 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  |  | СИ |
| 241 – 248 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая 5.138, 5.149 | 241 – 248 ГГц РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Радиолюбительская Радиолюбительская спутниковая | 5.138, 5.149 РН035 | Любительский Любительская спутниковая Неспецифические SRD Радиоастрономия | СИ |
| 248 – 250 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая 5.149 | 248 – 250 ГГц РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая | 5.149 | Любительский Любительская спутниковая Радиоастрономия | ГР |
| 250 – 252 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340, 5.563A | 250 – 252 ГГц СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 5.340, 5.563A | Спутниковое исследование Земли Радиоастрономия | СИ |
| 252 – 265 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149, 5.554 | 252 – 265 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ | 5.149, 5.554 | Радиоастрономия | СИ |
| 265 – 275 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149, 5.563A | 265 – 275 ГГц ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ | 5.149, 5.563A | Радиоастрономия | СИ |
| 275 – 3000 ГГц (Не распределена) 5.565 | 275 – 3000 ГГц (Не распределена) | 5.565 |  |  |

[Таблица изменена Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017]

[Таблица изменена Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 3 от 01.07.2015, в силу 17.07.2015]

[Таблица изменена Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 1 от 02.08.2013, в силу 06.12.2013]

| Приложение 1 Сноски РР (Выдержки из Статьи 5 Регламента Радиосвязи МСЭ) |
| --- |
| 5.53 | Администрации, выдающие разрешение на использование частот ниже 8.3 кГц, должны принять меры к тому, чтобы этим не создавались вредные помехи службам, которым распределены полосы частот выше 8.3 кГц. |
| 5.54 | Администрациям, которые при проведении научных исследований используют частоты ниже 8.3 кГц, предлагается ставить об этом в известность другие, возможно затрагиваемые администрации для того, чтобы были приняты все возможные практические меры для защиты этих исследований от вредных помех. |
| 5.54А | Использование полосы частот 8,3-11,3кГц станциями вспомогательной службой метеорологии ограничено только пассивным использованием. В полосе 9-11,3кГц станции вспомогательной службы метеорологии не должны требовать защиты от станций радионавигационной службы, представленных для заявления в Бюро до 1 января 2013 года. Для обеспечения совместного использования частот станциями вспомогательной службы метеорологии и стациями радионавигационной службы, представленными для заявления после этой даты, следует применять самую последнюю версию Рекомендации МСЭ-R RS.1881. |
| 5.56 | Станции служб, которым распределены полосы частот 14-19,95 кГц и 20,05-70 кГц, а в Районе 1 также полосы частот 72-84 кГц и 86-90 кГц, могут передавать сигналы стандартных частот и времени. Такие станции должны ограждаться от вредных помех. В Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Монголии, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане и Туркменистане для этой цели и на тех же условиях будут использоваться частоты 25 и 50 кГц. (ВРК-07)ВРК |
| 5.57 | Использование полос частот 14-19,95 кГц, 20,05-70 кГц и 70-90 кГц (72-84 кГц и 86-90 кГц в Районе 1) морской подвижной службой ограничивается береговыми радиотелеграфными станциями (только А1А и F1B). В исключительных случаях разрешается использовать излучения класса J2B или J7B при условии, что необходимая ширина полосы не будет превышать ширину полосы, используемую обычно в рассматриваемых полосах для излучений класса А1А или F1B. |
| 5.60 | В полосах 70-90 кГц (70-86 кГц в Районе 1), 110-130 кГц (112-130 кГц в Районе 1) можно использовать импульсные радионавигационные системы при условии, что они не будут создавать вредных помех другим службам, которым распределены эти полосы частот. |
| 5.62 | Администрациям, которые эксплуатируют станции радионавигационной службы в полосе 90-110 кГц, предлагается проводить координацию технических и эксплуатационных характеристик, чтобы избежать вредных помех службе, обеспечиваемой этими станциями. |
| 5.64 | Станциям фиксированной службы в распределенных этой службе полосах между 90 кГц и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) и станциям морской подвижной службы в распределенных этой службе полосах между 110 кГц и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) разрешаются излучения только классов А1А или F1B, A2C, A3C, F1C или F3C. В исключительных случаях станциям морской подвижной службы разрешаются также излучения класса J2B или J7B в полосах между 110 кГц и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1). |
| 5.67A | Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих частоты в полосе 135,7-137,8 кГц, не должна превышать 1 Вт (э.и.и.м.), и они не должны причинять вредных помех станциям радионавигационной службы, работающим в странах, перечисленных в п.5.67. |
| 5.73 | Полоса 285-325 кГц (283,5-325 кГц в Районе 1) может использоваться для передачи дополнительной навигационной информации в морской радионавигационной службе с использованием узкополосных методов при условии, что не будет оказано вредных помех станциям радиомаяков, работающим в радионавигационной службе. |
| 5.74 | Дополнительное распределение: в Районе 1 полоса частот 285,3-285,7 кГц также распределена морской радионавигационной службе (кроме радиомаяков) на первичной основе. |
| 5.75 | Другая категория службы: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Молдове, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Украине и в зонах Черного моря Румынии распределение морской радионавигационной службе полосы 315-325 кГц произведено на первичной основе, при условии что в зоне Балтийского моря присвоение частот в этой полосе новым станциям морской или воздушной радионавигационной служб должно проводиться при предварительных консультациях между заинтересованными администрациями. |
| 5.76 | Частота 410 кГц предназначается для радиопеленгации в морской радионавигационной службе. Другие радионавигационные службы, которым распределена полоса 405-415 кГц, не должны создавать вредных помех радиопеленгации в полосе 406,5-413,5 кГц. |
| 5.79 | Использование полос 415-495 кГц и 505-526,5 кГц (505-510 кГц в Районе 2) морской подвижной службой ограничивается радиотелеграфией. |
| 5.79A | При вводе в действие береговых станций службы NAVTEX на частотах 490 кГц, 518 кГц и 4209,5 кГц администрациям настоятельно рекомендуется координировать рабочие характеристики в соответствии с процедурами Международной морской организации (IMO) (см. Резолюцию 339 (Пересм. ВРК-07)). |
| 5.80 | Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службы, использующих частоты в полосе 472−479 кГц, не должна превышать 1 Вт. Администрации могут увеличить этот предел э.и.и.м. до 5 Вт в частях своей территории, расположенных на расстоянии более чем 800 км от границ Алжира, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Беларуси, Китая, Коморских Островов, Джибути, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Ирака, Иордании, Казахстана, Казахстана, Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Мавритании, Омана, Узбекистана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Кыргызстана, Сомали, Судана, Туниса, Украины и Йемена. В этой полосе частот станции любительской службы не должны причинять вредных помех станциям воздушной радионавигационной службы или требовать защиты от них. |
| 5.82 | В морской подвижной службе частота 490 кГц должна использоваться исключительно для передачи береговыми станциями навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации для судов посредством узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования частоты 490 кГц определены в Статьях 31 и 52. При использовании полосы 415-495 кГц для воздушной радионавигационной службы администрациям предлагается следить за тем, чтобы на частоте 490 кГц не создавались вредные помехи. |
| 5.82A | Использование полосы 495-505 кГц ограничено радиотелеграфией. |
| 5.82B | Администрации, разрешающие использование частот в полосе 495-505 кГц другими службами, помимо морской подвижной службы, обеспечивают, чтобы не создавались вредные помехи морской подвижной службе в этой полосе частот или службам, имеющим распределения в соседних полосах частот, учитывая, в частности, условия использования частот 490 кГц и 518 кГц, которые определены в Статьях 31 и 52. |
| 5.84 | Условия использования частоты 518 кГц морской подвижной службой определены в Статьях 31 и 52. |
| 5.90 | В полосе частот 1605-1705 кГц, в случаях, когда затрагивается какая-либо радиовещательная станция Района 2, зона обслуживания станций морской подвижной службы Района 1 должна ограничиваться зоной, ограничиваемой распространением поверхностной волны. |
| 5.92 | В некоторых странах Района 1 системы радиоопределения используют полосы 1606,5-1625 кГц, 1635-1800 кГц, 1850-2160 кГц, 2194-2300 кГц, 2502-2850 кГц и 3500-3800 кГц и работают при условии согласия, получаемого по процедуре п.9.21. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт. |
| 5.96 | В Германии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Дании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Грузии, Венгрии, Ирландии, Исландии, Израиле, Казахстане, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Мальте, Молдове, Норвегии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии, Таджикистане, Туркменистане и Украине администрации могут распределить своей любительской службе до 200 кГц в полосах 1715-1800 кГц и 1850-2000 кГц. Однако, при распределении полос частот своей любительской службе в этих пределах, администрации должны, после предварительных консультаций с администрациями соседних стран, принять такие меры, которые могут оказаться необходимыми для предотвращения вредных помех со стороны их любительской службы фиксированной и подвижной службам других стран. Средняя мощность любой любительской станции не должна превышать 10 Вт. |
| 5.100 | В странах Района 1, расположенных полностью или частично севернее 40° с.ш., разрешение на использование полосы 1810-1830 кГц любительской службой может быть дано только после консультаций со странами, перечисленными в п.п.5.98 и 5.99, с целью определения необходимых мер, которые следует принять для предотвращения вредных помех между станциями любительской службы и станциями других служб, работающих в соответствии с п.п.5.98 и 5.99. |
| 5.103 | В Районе 1 при присвоении частот станциям фиксированной и подвижной служб в полосах 1850-2045 кГц, 2194-2498 кГц, 2502-2625 кГц и 2650-2850 кГц администрации должны учитывать особые требования морской подвижной службы. |
| 5.104 | В Районе 1 использование полосы 2025-2045 кГц вспомогательной службой метеорологии ограничено океанографическими станциями-буями. |
| 5.108 | Несущая частота 2182 кГц является международной частотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы 2173,5-2190,5 кГц указываются в Статьях 31 и 52. |
| 5.109 | Частоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12577 кГц и 16804,5 кГц являются международными частотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих частот указываются в Статье 31. |
| 5.110 | Частоты 2174,5 кГц, 4177,5 кГц, 6268 кГц, 8376,5 кГц, 12520 кГц и 16695 кГц являются международными частотами бедствия при узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования этих частот указываются в Статье 31. |
| 5.111 | Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для поиска и спасания пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот указываются в Статье 31. То же самое относится к частотам 10003 кГц, 14993 кГц и 19993 кГц, однако в каждом из этих случаев излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты. |
| 5.113 | В отношении условий использования полос 2300-2495 кГц (2498 кГц в Районе 1), 3200-3400 кГц, 4750-4995 кГц и 5005-5060 кГц радиовещательной службой см. пп.5.16-5.20, 5.21, 23.3-23.10. |
| 5.115 | Станции морской подвижной службы, участвующие в координированных операциях по поиску и спасанию, могут также использовать несущие (эталонные) частоты 3023 кГц и 5680 кГц в соответствии со Статьей 31. |
| 5.116 | Администрациям предлагается разрешать использовать полосу 3155-3195 кГц для обеспечения общего глобального канала для беспроводных слуховых аппаратов малой мощности. Для удовлетворения местных потребностей дополнительные каналы для этих аппаратов администрации могут присваивать в полосах между 3155 кГц и 3400 кГц. Необходимо отметить, что частоты в диапазоне от 3000 кГц до 4000 кГц подходят для беспроводных слуховых аппаратов, предназначенных для работы на короткие расстояния в пределах поля индукции. |
| 5.127 | Использование полосы частот 4000-4063 кГц морской подвижной службой ограничивается судовыми радиотелефонными станциями (см. п.52.220 и Приложение 17). |
| 5.130 | Условия использования несущих частот 4125 кГц и 6215 кГц приведены в Статьях 31 и 52. |
| 5.131 | Частота 4209,5 кГц используется береговыми станциями исключительно для передачи метеорологических и навигационных предупреждений и срочной информации судам с помощью методов узкополосного буквопечатания. |
| 5.132 | Частоты 4210 кГц, 6314 кГц, 8416,5 кГц, 12579 кГц, 16806,5 кГц, 19680,5 кГц, 22376 кГц, 26100,5 кГц являются международными частотами для передачи информации безопасности на море (МSI) (см. Резолюцию 333 (Подв.-87) и Приложение 17). |
| 5.132В | Заменяющее распределение: в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 4438–4488 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе. |
| 5.133А | Заменяющее распределение: в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полосы частот 5250−5275 кГц и 26 200−26 350 кГц распределены фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. |
| 5.133B | Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5–5366,5 кГц, не должна превышать 15 Вт (э.и.и.м.). Однако в Районе 2 в Мексике максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5–5366,5 кГц, не должна превышать 20 Вт (э.и.и.м.). В следующих странах Района 2: в Антигуа и Барбуде, Аргентине, на Багамских островах, в Барбадосе, Белизе, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, в Доминиканской Республике, Доминике, Сальвадоре, Эквадоре, Гренаде, Гватемале, Гайане, Гаити, Гондурасе, на Ямайке, в Никарагуа, Панаме, Парагвае, Перу, Сент-Люсии, Сент-Китс и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Суринаме, Тринидаде и Тобаго, Уругвае, Венесуэле, а также на заморских территориях Нидерландов в Районе 2, максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5–5366,5 кГц, не должна превышать 25 Вт (э.и.и.м.). (ВКР-15). |
| 5.134 | Использование полос 5900-5950 кГц, 7300-7350 кГц, 9400-9500 кГц, 11600-11650 кГц, 12050-12100 кГц, 13570-13600 кГц, 13800-13870 кГц, 15600-15800 кГц, 17480-17550 кГц и 18900-19020 кГц радиовещательной службой осуществляется в соответствии с процедурой Статьи 12. Администрациям настоятельно предлагается использовать эти полосы для облегчения внедрения излучений с цифровой модуляцией в соответствии с положениями Резолюции 517. |
| 5.136 | Дополнительное распределение: Частоты в полосе 5900-5950 кГц могут использоваться станциями следующих служб, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены: фиксированной службы (во всех трех Районах), сухопутной подвижной службы (в Районе 1), подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службы (в Районах 2 и 3), при условии что радиовещательной службе не будут причиняться вредные помехи. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ. |
| 5.137 | Полосы 6200-6213,5 кГц и 6220,5-6525 кГц могут в исключительных случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь в пределах границ той страны, где они расположены, и средняя мощность которых не превышает 50 Вт, при условии, что они не создают вредных помех морской подвижной службе. При заявлении этих частот внимание Бюро должно быть обращено на вышеуказанные условия. |
| 5.138 | Следующие полосы частот: 6765-6795 кГц (центральная частота 6780 кГц), 433,05-434,79 МГц (центральная частота 433,92 МГц) в Районе 1 за исключением стран, перечисленных в п.5.280, 61-61,5 ГГц (центральная частота 61,25 ГГц), 122-123 ГГц (центральная частота 122,5 ГГц), 244-246 ГГц (центральная частота 245 ГГц) предназначены для промышленных, научных и медицинских (ISM) применений. Использование данных полос частот в ISM целях должно производиться по специальному разрешению соответствующей администрации при согласии других администраций, чьи службы радиосвязи могут быть затронуты. При применении настоящего положения администрации должны учитывать соответствующие последние Рекомендации Сектора Радиосвязи МСЭ (МСЭ-Р). |
| 5.138А | До 29 марта 2009 г. полоса 6765-7000 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе. После указанной даты эта полоса распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе. |
| 5.141С | В Районах 1 и 3 полоса 7100-7200 кГц до 29 марта 2009 г. распределена радиовещательной службе на первичной основе. |
| 5.143 | Дополнительное распределение: Частоты в полосе 7300-7350 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ. |
| 5.143В | В Районе 1 полоса 7350-7450 кГц до 29 марта 2009 г. распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе. После 29 марта 2009 г. частоты в полосе 7350-7450 кГц могут использоваться станциями фиксированной и сухопутной подвижных служб только для связи в пределах границ страны, в которой они расположены, при условии, что не будут причиняться вредные помехи радиовещательной службе, причем каждая станция должна использовать общую излучаемую мощность не более 24 дБВт. |
| 5.143Е | Полоса 7450-8100 кГц до 29 марта 2009 г. распределена фиксированной службе на первичной основе и сухопутной подвижной службе на вторичной основе. |
| 5.145 | Условия использования несущих частот 8291 кГц, 12290 кГц и 16420 кГц указываются в Статьях 31 и 52. |
| 5.145В | Заменяющее распределение: в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полосы частот 9305−9355 кГц и 16100−16200 кГц распределены фиксированной службе на первичной основе. |
| 5.146 | Дополнительное распределение: Частоты в полосах 9400-9500 кГц, 11600-11650 кГц, 12050-12100 кГц, 15600-15800 кГц, 17480-17550 кГц и 18900-19020 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для фиксированной службы администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ. |
| 5.147 | Частоты в полосах 9775-9900 кГц, 11650-11700 кГц и 11975-12050 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и общая излучаемая мощность которых не превышает 24 дБВт, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. |
| 5.149 | При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот: 13360 - 13410 кГц, 4990 - 5000 МГц, 92 - 94 ГГц, 25550 - 25670 кГц, 6650 - 6675,2 МГц, 94,1 - 100 ГГц, 37,5 - 38,25 МГц, 10,6 - 10,68 ГГц, 102 - 109,5 ГГц, 73 - 74,6 МГц в Районах 1 и 3, 14,47 - 14,5 ГГц, 111,8 - 114,25 ГГц, 150,05 - 153 МГц в Районе 1, 22,01 - 22,21 ГГц, 128,33 - 128,59 ГГц, 322 - 328,6 МГц, 22,21 - 22,5 ГГц, 129,23 - 129,49 ГГц, 406,1 - 410 МГц, 22,81 - 22,86 ГГц, 130 - 134 ГГц, 608 - 614 МГц в Районах 1 и 3, 23,07 - 23,12 ГГц, 136 - 148,5 ГГц, 1330 - 1400 МГц, 31,2 - 31,3 ГГц, 151,5 - 158,5 ГГц, 1610,6 - 1613,8 МГц, 31,5 - 31,8 ГГц в Районах 1 и 3, 168,59 - 168,93 ГГц, 1660 - 1670 МГц, 36,43 - 36,5 ГГц, 171,11 - 171,45 ГГц, 1718,8 - 1722,2 МГц, 42,5 - 43,5 ГГц, 172,31 - 172,65 ГГц, 2655 - 2690 МГц, 42,77 - 42,87 ГГц, 173,52 - 173,85 ГГц, 3260 - 3267 МГц, 43,07 - 43,17 ГГц, 195,75 - 196,15 ГГц, 3332 - 3339 МГц, 43,37 - 43,47 ГГц, 209 - 226 ГГц, 3345,8 - 3352,5 МГц, 48,94 - 49,04 ГГц, 241 - 250 ГГц, 4825 - 4835 МГц, 76 - 86 ГГц, 252 - 275 ГГц, 4950 - 4990 МГц, администрациям настоятельно рекомендуется принимать все возможные меры по защите радиоастрономической службы от вредных помех. Излучения от станций космического или воздушного базирования могут оказаться особенно серьезным источником помех радиоастрономической службе (см. п.п.4.5 и 4.6 и Статью 29). |
| 5.149А | Заменяющее распределение: в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 13450−13550 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе, а подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе – на вторичной основе. |
| 5.150 | Следующие полосы: 13553 - 13567 кГц (центральная частота 13560 кГц), 26957 - 27283 кГц (центральная частота 27120 кГц), 40,66 - 40,70 МГц (центральная частота 40,68 МГц), 902 - 928 МГц в Районе 2 (центральная частота 915 МГц), 2400 - 2500 МГц (центральная частота 2450 МГц), 5725 - 5875 МГц (центральная частота 5800 МГц) и 24 - 24,25 ГГц (центральная частота 24,125 ГГц) предназначаются также для промышленных, научных и медицинских (ISM) применений. Работающие в этой полосе службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут создавать такие установки. ISM оборудование работает в этой полосе согласно положениям п.15.13. |
| 5.151 | Дополнительное распределение: Частоты в полосах 13570-13600 кГц и 13800-13870 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и в подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ. |
| 5.155 | Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 21850-21870 кГц распределена также воздушной подвижной (R) службе на первичной основе. |
| 5.155A | В Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и на Украине использование полосы 21850-21870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, относящихся к безопасности полетов воздушных судов. |
| 5.155B | Полоса 21870-21924 кГц используется фиксированной службой для обеспечения служб, относящихся к безопасности полетов воздушных судов. |
| 5.156A | Использование полосы 23200-23350 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, относящихся к безопасности полетов воздушных судов. |
| 5.157 | Использование полосы 23350-24000 кГц морской подвижной службой ограничивается радиотелеграфной связью между судами. |
| 5.158 | Заменяющее распределение: в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 24 5024 600 кГц распределена фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе. |
| 5.159 | Заменяющее распределение: в Армении, Беларуси, Молдове, Узбекистане и Кыргызстане полоса частот 39−39,5 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе. |
| 5.161В | Заменяющее распределение: в Албании, Германии, Армении, Австрии, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Кипре, Ватикане, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, на Мальте, в Молдове, Монако, Черногории, Норвегии, Узбекистане, Нидерландах, Португалии, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сан-Марино, Словении, Швеции, Швейцарии, Турции и Украине полоса частот 42–42,5 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе. (ВКР-15) |
| 5.163 | Дополнительное распределение: в Армении, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 47-48,5 МГц и 56,5-58 МГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе. |
| 5.175 | Заменяющее распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 68-73 МГц и 76-87,5 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе. В Латвии и Литве полосы 68-73 МГц и 76-87,5 МГц распределены радиовещательной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Службы, которым эти полосы распределены в других странах, а также радиовещательная служба в перечисленных выше странах подлежат согласованию с заинтересованными соседними странами. |
| 5.180 | Частота 75 МГц присвоена маркерным маякам. Администрации должны воздерживаться от присвоения частот, близких к границам защитной полосы, станциям других служб, которые вследствие своей мощности или своего географического положения могут создавать вредные помехи или каким-либо другим образом накладывать ограничения на работу маркерных маяков. Необходимо принимать все меры для того, чтобы улучшить характеристики приемников воздушных станций и ограничить мощность передающих станций вблизи граничных частот 74,8 МГц и 75,2 МГц. |
| 5.197А | Дополнительное распределение: полоса 108-117,975 МГц также распределяется на первичной основе воздушной подвижной (R) службе, но ее использование ограничено системами, работающими в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 413 (Пер. ВКР-12). Использование воздушной подвижной (R) службой полосы частот 108-112 МГц ограничивается системами, состоящими из передатчиков наземного базирования и связанных с ними приемников, которые обеспечивают предоставление навигационной информации в поддержку функций воздушной навигации в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. |
| 5.200 | В полосе 117,975-137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительной к частоте 121,5 МГц является частота 123,1 МГц. Подвижные станции морской подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы в случаях бедствий и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31. (ВРК-07) |
| 5.201 | Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Эстонии, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Казахстане, Латвии, Молдове, Монголии, Мозамбике, Узбекистане, Папуа-Новой Гвинее, Польше, Кыргызстане, Румынии, России, Таджикистане, Туркменистане и на Украине полоса 132-136 МГц также распределена воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы администрации должны принимать во внимание частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы. |
| 5.206 | Другая категория службы: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Египте, Финляндии, Франции, Грузии, Греции, Казахстане, Ливане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Сирии, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане и на Украине полоса частот 137-138 МГц распределена воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе (см. п.5.33). |
| 5.208 | Использование полосы 137-138 МГц подвижной спутниковой службой определяется координацией согласно п.9.11A. |
| 5.208A | При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах 137-138 МГц, 387-390 МГц и 400,15-401 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах 150,05-153 МГц, 322-328,6 МГц, 406,1-410 МГц и 608-614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений. Пороговые уровни помех, недопустимых для радиоастрономической службы, приведены в соответствующей Рекомендации МСЭ-R. (ВРК-07) |
| 5.209 | Использование полос 137-138 МГц, 148-150,05 МГц, 399,9-400,05 МГц, 400,15-401 МГц, 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами. |
| 5.218 | Дополнительное распределение: Полоса 148-149,9 МГц также распределена службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе при условии согласия по процедуре, установленной в п.9.21. Ширина полосы отдельной передачи не должна превышать ±25кГц. |
| 5.219 | При использовании полосы 148-149,9 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п.9.11А. Подвижная спутниковая служба не должна ограничивать развитие и использование фиксированной, подвижной служб и службы космической эксплуатации в полосе 148-149,9 МГц. |
| 5.220 | Использование полос 149,9-150,05 МГц и 399,9-400,05 МГц подвижной спутниковой службой определяется координацией в соответствии с п.9.11А. Подвижная спутниковая служба не должна ограничивать развитие и использование радионавигационной спутниковой службы в полосах частот 149,9-150,05 МГц и 399,9-400,05 МГц. |
| 5.221 | Станции подвижной спутниковой службы в полосе 148-149,9 МГц не должны причинять вредных помех или требовать защиты от станций фиксированной или подвижной служб, которые работают в соответствии с Таблицей распределения частот в следующих странах: Албании, Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Бангладеш, Барбадосе, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бруней-Даруссаламе, Болгарии, Камеруне, Китае, Кипре, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Кубе, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Испании, Эстонии, Эфиопии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Габоне, Гане, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Ливийской Арабской Джамахирии, Ямайке, Японии, Иордании, Казахстане, Кении, Кувейте, бывшей югославской Республике Македонии, Лесото, Латвии, Ливане, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мали, Мальте, Мавритании, Молдове, Монголии, Черногории, Мозамбике, Намибии, Норвегии, Новой Зеландии, Омане, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Панаме, Папуа-Новой Гвинее, Парагвае, Нидерландах, Филиппинах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Румынии, Соединенном Королевстве, Сенегале, Сербии, Сьерра-Леоне, Сингапуре, Словении, Шри-Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Тонга, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Украине, Вьетнаме, Йемене, Замбии, Зимбабве, Джибути и Грузия. (ВРК-07) |
| [Сноски 5.222, 5.223, 5.224A и 5.224B утратили силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.225А | Дополнительное распределение: в Алжире, Армении, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Франции, Исламской Республике Иран, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Украине и во Вьетнаме полоса частот 154−156 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе. Использование полосы частот 154−156 МГц радиолокационной службой должно ограничиваться системами обнаружения космических объектов, работающими из наземных местоположений. Эксплуатация станций радиолокационной службы в полосе частот 154−156 МГц должна осуществляться при условии согласия, получаемого в соответствии с п.9.21. Для определения потенциально затрагиваемых администраций в Районе 1 должно использоваться мгновенное значение напряженности поля 12 дБ (мкВ/м) для 10% времени, создаваемой на высоте 10 м над уровнем земной поверхности в эталонной полосе частот 25 кГц на границе территории любой другой администрации. Для определения потенциально затрагиваемых администраций в Районе 3 должно использоваться значение отношения помеха/шум (I/N), равное −6 дБ (N = −161 дБВт/4 кГц) или −10 дБ для применений с более высокими требованиями защиты, таких как обеспечение общественной безопасности и оказание помощи при бедствиях (PPDR (N = −161 дБВт/4 кГц)) для 1% времени, создаваемого на высоте 60 м над уровнем земной поверхности на границе территории любой другой администрации. В полосах частот 156,7625−156,8375 МГц, 156,5125−156,5375 МГц, 161,9625−161,9875 МГц, 162,0125−162,0375 МГц э.и.и.м. внеполосных излучений радаров обзора космического пространства не должна превышать −16 дБВт. Частотные присвоения радиолокационной службе согласно данному распределению в Украине не должны использоваться без согласия Молдовы. |
| 5.226 | Частота 156,8 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ. Условия использования этой частоты и полосы 156,7625-156,8375 МГц изложены в Статье 31 и в Приложении 18. Частота 156,525 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ, использующей цифровой избирательный вызов (ЦИВ). Условия использования этой частоты и полосы 156,4875-156,5625 МГц изложены в Статьях 31 и 52 и в Приложении 18. В полосах 156-156,4875 МГц, 156,5625-156,7625 МГц, 156,8375-157,45 МГц, 160,6-160,975 МГц и 161,475-162,05 МГц каждая администрация должна предоставлять приоритет морской подвижной службе только на тех частотах, которые она присвоила станциям морской подвижной службы (см. Статьи 31 и 52 и Приложение 18). Следует избегать любого использования частот в этих полосах станциями других служб, которым они распределены, в тех зонах, где это может создавать вредные помехи морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ. Однако частоты 156,8 МГц и 156,525 МГц и полосы частот, в которых предоставляется приоритет морской подвижной службе, могут использоваться для радиосвязи на внутренних водных путях при достижении согласия между заинтересованными и затронутыми администрациями с учетом текущего использования частот и действующих соглашений. |
| 5.227 | Дополнительное распределение: полосы 156,4875-156,5125 MГц и 156,5375-156,5625 MГц также распределены фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе. Использование этих полос фиксированной и сухопутной подвижной службами не должно причинять вредных помех морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ или требовать защиты от нее. |
| 5.227A | Дополнительное распределение: полосы 161,9625-161,9875 МГц и 162,0125-162,0375 МГц распределены также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на вторичной основе для приема излучений автоматических систем опознавания (AIS) от станций, действующих в морской подвижной службе (см. Приложение 18). |
| 5.228 | Использование полос частот 156,7625–156,7875 МГц и 156,8125–156,8375 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается приемом излучений автоматических систем опознавания (AIS) широковещательных сообщений AIS большого радиуса действия (Сообщение 27, см. самую последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.1371). За исключением излучений AIS излучения систем, работающих в морской подвижной службе в этих полосах частот, не должны превышать 1 Вт. |
| 5.228А | Полосы частот 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц могут быть использованы станциями воздушных судов для осуществления операций по поиску и спасанию и другой связи, осуществляемой в целях безопасности. |
| 5.228AA | Использование полос частот 161,9375–161,9625 МГц и 161,9875–162,0125 МГц морской подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с приложением 18. (ВКР-15) |
| 5.228В | Использование полос частот 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц фиксированной службой и сухопутной подвижной службой не должно создавать вредных помех морской подвижной службе или требовать защиты от нее. |
| 5.228С | Использование полос частот 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц морской подвижной службой и подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается автоматической системой опознавания (AIS). Использование этих полос частот воздушной подвижной (OR) службой ограничивается излучениями AIS от операций, осуществляемых воздушными судами по поиску и спасанию. Функционирование AIS в этих полосах частот не должно ограничивать развитие и использование фиксированной службы и подвижной службы, работающих в соседних полосах частот. |
| 5.254 | При согласии, получаемом в соответствии с п.9.21, полосы 235-322 МГц и 335,4-399,9 МГц могут быть использованы подвижной спутниковой службой при условии, что станции этой службы не будут создавать вредных помех станциям других служб, работающим или запланированным для работы в соответствии с Таблицей распределения частот, за исключением дополнительного распределения согласно п.5.256A. |
| 5.255 | Полосы частот 312-315 МГц (Земля-космос) и 387-390 МГц (космос-Земля) в подвижной спутниковой службе могут также использоваться негеостационарными спутниковыми системами. Такое использование осуществляется при координации в соответствии с п.9.11 А. |
| 5.256 | Частота 243 МГц в данной полосе частот используется станциями и аппаратурой спасательных средств, которые применяются в целях спасения (см. Приложение 13). |
| 5.257 | При согласии, получаемом согласно п.9.21, полоса 267-272 МГц может использоваться администрациями в своих странах для космической телеметрии на первичной основе. |
| 5.258 | Использование полосы 328,6-335,4 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено системами посадки по приборам (глиссада). |
| [Сноска 5.260 утратила силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.261 | Излучения должны быть ограничены полосой ±25 кГц относительно стандартной частоты 400,1 МГц. |
| 5.262 | Дополнительное распределение: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Ботсване, Колумбии, Чад, Кубе, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Либерии, Малайзии, Молдове, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Румынии, Сингапуре, Сомали, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 400,05-401 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. |
| 5.263 | Полоса частот 400,15-401 МГц распределена также службе космических исследований в направлении космос-космос для связи с пилотируемыми космическими кораблями. При таком применении служба космических исследований не будет рассматриваться как служба безопасности. |
| 5.264 | Использование полосы частот 400,15-401 МГц подвижной спутниковой службой осуществляется при координации в соответствии с п.9.11А. Предел плотности потока мощности, приведенный в Дополнении 1 к Приложению 5, должен применяться, пока он не будет пересмотрен компетентной Всемирной конференцией радиосвязи. |
| 5.265 | В полосе частот 403–410 МГц применяется Резолюция 205 (Пересм. ВКР-15) |
| 5.266 | Использование полосы частот 406-406,1 МГц подвижной спутниковой службой ограничено маломощными спутниковыми радиомаяками-указателями места бедствия (см. также Статью 31). |
| 5.267 | Запрещается любое излучение, которое может создавать вредные помехи разрешенному использованию полосы частот 406-406,1 МГц. |
| 5.268 | Использование полосы частот 410–420 МГц службой космических исследований ограничено линиями связи космос-космос с находящимися на орбите пилотируемыми космическими аппаратами. Плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемая излучениями от передающих станций службы космических исследований (космос-космос) в полосе частот 410–420 МГц, не должна превышать –153 дБ(Вт/м2) при 0° ≤ δ ≤ 5°, –153 + 0,077 (δ – 5) дБ(Вт/м2) при 5° ≤ δ ≤ 70° и –148 дБ(Вт/м2) при 70° ≤ δ ≤ 90°, где δ – угол прихода радиоволны, а эталонная ширина полосы равна 4 кГц. В этой полосе частот станции службы космических исследований (космос-космос) не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развитие. Пункт 4.10 не применяется. (ВКР-15) |
| 5.277 | Дополнительное распределение: в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Камеруне, Республике Конго, Джибути, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Израиле, Казахстане, Мали, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Румынии, Руанде, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полоса 430-440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. |
| 5.279А | Использование этой полосы датчиками спутниковой службы исследования Земли (ССИЗ) (активной) должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R RS.1260-1. Кроме того, ССИЗ (активная) в полосе 432-438 МГц не должна создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе Китая. Положения данного примечания никоим образом не снимают обязанность ССИЗ (активной) работать как вторичной службе согласно пп.5.29 и 5.30. |
| 5.286 | При согласии, полученном в соответствии с п.9.21, полоса 449,75-450,25 МГц может использоваться службой космической эксплуатации (Земля-космос) и службой космических исследований (Земля-космос). |
| 5.286A | При использовании полос частот 454-456 МГц и 459-460 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п.9.11A. |
| 5.286AA | Полоса 450-470 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). См. Резолюцию 224 (Пер. ВКР-15). Данное определение не препятствует использованию этой полосы каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи МСЭ. |
| 5.287 | Использование полос частот 457,5125–457,5875 МГц и 467,5125–467,5875 МГц морской подвижной службой ограничивается станциями внутрисудовой связи. Характеристики оборудования и план размещения каналов должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R M.1174-3. Использование этих полос частот в территориальных водах осуществляется в соответствии с национальными правилами соответствующей администрации. (ВКР-15) |
| 5.289 | Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической спутниковой службы, может также использовать полосы 460-470 МГц и 1690-1710 МГц для передачи в направлении космос-Земля при условии, что она не будет создавать вредных помех станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот. |
| 5.296 | Дополнительное распределение: в Албании, Германии, Анголе, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Болгарии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Ватикане, Конго (Республике), Кот-д’Ивуаре, Хорватии, Дании, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Габоне, Грузии, Гане, Венгрии, Ираке, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Ливане, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Малави, Мали, на Мальте, в Марокко, на Маврикии, в Мавритании, Молдове, Монако, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Норвегии, Омане, Уганде, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Руанде, Сан-Марино, Сербии, Судане, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Турции, Украине, Замбии и Зимбабве полоса частот 470–694 МГц распределена также на вторичной основе сухопутной подвижной службе, предназначенной для применений, вспомогательных для радиовещания и производства программ. Станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот в странах, отличных от тех, которые перечислены в настоящем примечании. (ВКР-15) |
| 5.306 | В Районе 1, за исключением Африканской радиовещательной зоны (см. пп.5.10-5.13), и в Районе 3 полоса 608-614 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе. |
| 5.311A | В отношении полосы частот 620-790 МГц см. также Резолюцию 549 (ВРК-07). |
| 5.312А | В Районе 1 использование полосы частот 694–790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюции 760 (ВКР-15). См. также Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-15). |
| [Сноски 5.314, 5.315, 5.316, 5.316A утратили силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.316B | В Районе 1 распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе в полосе частот 790–862 МГц произведено при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п.5.312. Для стран, являющихся сторонами Соглашения GE06, использование станций подвижной службы осуществляется также при условии успешного применения процедур указанного Соглашения. Должны применяться Резолюция 224 (Пересм. ВКР-15) и Резолюция 749 (Пересм. ВКР-15), в зависимости от случая. |
| 5.317A | Те части полосы 698-960 МГц в Районе 2 и 790-960 МГц в Районах 1 и 3, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT). См. Резолюция 224 (Пересм. ВКР-15), Резолюция 760 (ВКР-15) и Резолюция 749 (Пересм. ВКР-15). Это определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи МСЭ. |
| 5.327A | Использование полосы частот 960-1164 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами, которые работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать Резолюции 417 (Пер. ВКР-12). |
| 5.328 | Использование полосы 960-1215 МГц воздушной радионавигационной службой резервируется на глобальной основе для работы и развития бортовых электронных средств воздушной навигации и любого непосредственно связанного с ними оборудования наземного базирования. |
| 5.328A | Станции радионавигационной спутниковой службы в полосе 1164-1215 МГц должны работать в соответствии с положениями Резолюции 609 (Пересм. ВРК-07) ВРК и не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы в полосе 960-1215 МГц. Положения п.5.43А не применяются. Применяются положения п.21.18. |
| 5.328AA | Полоса частот 1087,7–1092,3 МГц распределена также воздушной подвижной спутниковой (R) службе (Земля-космос) на первичной основе, и ее использование ограничивается приемом космическими станциями сигналов автоматического зависимого наблюдения в режиме радиовещания (ADS-B) от передатчиков воздушных судов, работающих в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Станции, работающие в воздушной подвижной спутниковой (R) службе, не должны требовать защиты от станций, работающих в воздушной радионавигационной службе. Должна применяться Резолюция 425 (ВКР-15). |
| 5.328В | Использование полос 1164-1300 МГц, 1559-1610 МГц и 5010-5030 МГц системами и сетями радионавигационной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро радиосвязи после 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями пп.9.12, 9.12А и 9.13. Применяется также Резолюция 610 (ВРК-03); однако в случае сетей и систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) Резолюция 610 (ВРК-03) применяется только в отношении передающих космических станций. В соответствии с п.5.329А в случае систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) в полосах частот 1215-1300 МГц и 1559-1610 МГц положения пп.9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 применяются только в отношении других систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос). |
| 5.329 | Использование радионавигационной спутниковой службой полосы 1215-1300 МГц должно осуществляться при условии, что она не будет создавать вредных помех радионавигационной службе, работа которой разрешена согласно п.5.331, и не будет требовать защиты от нее. Кроме того, использование радионавигационной спутниковой службы в полосе 1215-1300 МГц должно осуществляться при условии, что не будет создаваться вредных помех радиолокационной службе. Пункт 5.43 не должен применяться в отношении радиолокационной службы. Применимы положения Резолюции 608 (ВРК-03). |
| 5.329A | Использование систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос), работающих в полосах 1215-1300 МГц и 1559-1610 МГц, не предусматривает обеспечение применений служб, относящихся к безопасности, и не налагает каких-либо дополнительных ограничений на системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля) или на другие службы, работающие в соответствии с Таблицей распределения частот. |
| 5.332 | В полосе 1215-1260 МГц активные датчики на борту космических аппаратов спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от вредных помех или иным способом налагать ограничения на работу или развитие радиолокационной службы, радионавигационной спутниковой службы и других служб, распределенных на первичной основе. |
| 5.335A | В полосе 1260-1300 МГц активные датчики на борту космических аппаратов спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от вредных помех или иным способом налагать ограничения на работу или развитие радиолокационной службы и других служб, распределенных на первичной основе в соответствии с примечаниями. |
| 5.337 | Использование полос 1300-1350 МГц, 2700-2900 МГц и 9000-9200 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на земле радарами и связанными с ними ретрансляторами воздушных судов, которые передают только на частотах в этих полосах и только тогда, когда приводятся в действие радарами, работающими в той же полосе. |
| 5.337A | Использование полосы 1300-1350 МГц земными станциями радионавигационной спутниковой службы и станциями радиолокационной службы не должно создавать вредных помех или накладывать ограничения на эксплуатацию и развитие воздушной радионавигационной службы. |
| 5.338A | В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,55–23,55 ГГц, 30–31,3 ГГц, 49,7–50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 81–86 ГГц и 92–94 ГГц применяется Резолюция 750 (Пересм. ВКР-15). |
| 5.339 | Полосы 1370-1400 МГц, 2640-2655 МГц, 4950-4990 МГц и 15,20-15,35 ГГц распределены также службе космических исследований (пассивная) и спутниковой службе исследования Земли (пассивная) на вторичной основе. |
| 5.339А | Дополнительное распределение: полоса 1390-1392 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) на вторичной основе и полоса 1430-1432 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на вторичной основе. Использование этих распределений ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы со служебными линиями в полосах ниже 1 ГГц. Применима Резолюция 745 (ВРК-03). |
| 5.340 | Запрещены все излучения в следующих полосах: 1400 - 1427 МГц, 2690 - 2700 МГц, за исключением предусмотренных п.5.422, 10,68 - 10,7 ГГц, за исключением предусмотренных п.5.483, 15,35 - 15,4 ГГц, за исключением предусмотренных п.5.511, 23,6 - 24 ГГц, 31,3 - 31,5 ГГц, 31,5 - 31,8 ГГц, в Районе 2, 48,94 - 49,04 ГГц, от станций воздушных судов, 50,2 - 50,4 ГГц2, 52,6 - 54,25 ГГц, 86 - 92 ГГц, 100 - 102 ГГц, 109,5 - 111,8 ГГц, 114,25 - 116 ГГц, 148,5 - 151,5 ГГц, 164 - 167 ГГц, 182 - 185 ГГц, 190 - 191,8 ГГц, 200 - 209 ГГц, 226 - 231,5 ГГц, 250 - 252 ГГц (ВРК-03). |
| 5.341 | В полосах 1400-1727 МГц, 101-120 ГГц и 197-220 ГГц некоторые страны проводят пассивные исследования по программе поиска преднамеренных излучений внеземного происхождения. |
| 5.341A | В Районе 1 полосы частот 1427–1452 МГц и 1492–1518 МГц определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15). Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо другим применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование станций IMT осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 в отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии с п.5.342. (ВКР-15) |
| 5.345 | Использование полосы частот 1452-1492 МГц радиовещательной спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием и подчиняется положениям Резолюции 528 (ВАКР-92). |
| 5.347А | В полосах частот: 137 - 138 МГц; 387 - 390 МГц; 400,15 - 401 МГц; 1452 - 1492 МГц; 1525 - 1559 МГц; 1559 - 1610 МГц; 1613,8 - 1626,5 МГц; 2655 - 2670 МГц; 2670 - 2690 МГц; 21,4 - 22 ГГц применяется Резолюция 739 (Пересм. ВРК-07). |
| 5.348 | Использование полосы 1518-1525 МГц подвижной спутниковой службой осуществляется при координации согласно п.9.11A. В полосе 1518-1525 МГц станции подвижной спутниковой защиты не должны требовать защиты от станций фиксированной службы. Пункт 5.43A не применяется. |
| 5.351 | Полосы частот 1525-1544 МГц, 1545-1559 МГц, 1626,5-1645,5 МГц, 1646,5-1660,5 МГц не должны использоваться для фидерных линий какой бы то ни было службы. Однако в исключительных случаях администрация может разрешить земной станции любой подвижной спутниковой службы, расположенной в определенной фиксированной точке, вести связь через космические станции с использованием этих полос частот. |
| 5.351A | В отношении использования полос 1518-1544 МГц, 1545-1559 МГц, 1610-1626,5 МГц, 1626,5-1645,5 МГц, 1646,5-1660,5 МГц, 1668-1675 МГц, 1980-2010 МГц, 2170-2200 МГц, 2483,5-2500 МГц, 2500-2520 МГц и 2670-2690 МГц подвижной спутниковой службой см. Резолюции 212 (Пересм. ВРК-07) и 225 (Пересм. ВРК-07). |
| 5.353A | При применении процедур Раздела II Статьи 9 к подвижной спутниковой службе в полосах 1530-1544 МГц и 1626,5-1645,5 МГц приоритет должен предоставляться удовлетворению потребностей в спектре средств связи бедствия, срочности и безопасности Глобальной Морской Системы Бедствия и Безопасности (ГМСББ). Морская подвижная спутниковая связь в случаях бедствия, срочности и обеспечения безопасности должна иметь приоритетный доступ и немедленную готовность по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы, действующими в сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех или требовать защиты от систем связи в случаях бедствия, срочности и безопасности в ГМСББ. Следует учитывать приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности в других подвижных спутниковых службах (Должны применяться положения Резолюции 222 (Пер. ВКР-12)). |
| 5.354 | Использование полос частот 1525-1559 МГц и 1626,5-1660,5 МГц подвижной спутниковой службой производится при координации в соответствии с п.9.11А. |
| 5.356 | Использование полосы частот 1544-1545 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается связью бедствия и безопасности (см. Статью 31). |
| 5.357 | В воздушной подвижной (R) службе разрешены также прямые передачи в полосе 1545-1555 МГц с наземных станций воздушной службы на воздушные станции или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий спутник – воздушное судно. |
| 5.357A | При применении процедур Раздела II Статьи 9 к подвижной спутниковой службе в полосах 1545-1555 МГц и 1646,5-1656,5 МГц приоритет следует отдавать удовлетворению потребностей в спектре воздушной подвижной спутниковой (R) службе, обеспечивающей передачу сообщений с приоритетом 1-6 по Статье 44. Средства связи воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом 1-6 по Статье 44 должны иметь приоритетный доступ и немедленную готовность (при необходимости посредством приоритетного доступа) относительно всех других подвижных спутниковых средств, работающих в данной сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех или требовать защиты от средств связи воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом 1-6 по Статье 44. Следует учитывать приоритет средств связи, относящихся к безопасности, в других подвижных спутниковых службах (Должны применяться положения Резолюции 222 (Пер. ВКР-12)). |
| 5.364 | Использование полосы частот 1610-1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и спутниковой службой радиоопределения (Земля-космос) определяется координацией согласно п.9.11А. Любая подвижная земная станция, работающая в какой-либо из этих служб в этой полосе частот, не должна создавать пиковую плотность ЭИИМ свыше -15 дБВт/4кГц в той части полосы, которая используется системами в соответствии с положениями п.5.366, (к которому применяется п.4.10), если затронутые администрации не договорились поступать иным образом. В той части полосы, где такие системы не работают, средняя плотность ЭИИМ подвижной земной станции не должна превышать -3 дБВт/4кГц. Станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы, станций, работающих в соответствии с положениями п.5.366, и от станций фиксированной службы, работающих в соответствии с положениями п.5.359. Администрации, ответственные за координацию подвижных спутниковых сетей, должны предпринимать все доступные меры для обеспечения защиты станций, работающих в соответствии с п.5.366. |
| 5.365 | Использование полосы частот 1613,8-1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) определяется координацией по п.9.11А. |
| 5.366 | Полоса 1610-1626,5 МГц резервируется на всемирной основе для использования и развития бортовых электронных средств воздушной навигации воздушных судов, и любого непосредственно связанного с ними оборудования, находящегося на земле или на борту спутника. Использование этой полосы спутниками определяется соглашением в соответствии с п.9.21. |
| 5.367 | Дополнительное распределение: полосы 1610-1626.5 МГц распределены также воздушной подвижной спутниковой (R) службе на первичной основе при условии согласования в соответствии с п.9.21. |
| 5.368 | В отношении спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы положения п.4.10 не применяются в полосе частот 1610-1626,5 МГц, за исключением воздушной радионавигационной спутниковой службы. |
| 5.369 | Другая категория службы: в Анголе, Австралии, Бурунди, Китае, Эритрее, Эфиопии, Индии, Исламской Республике Иран, Израиле, Ливане, Либерии, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Судане, Свазиленде, Того и Замбии распределение полосы 1610-1626,5 МГц спутниковой службе радиоопределения (Земля-космос) произведено на первичной основе (см. п.5.33) при условии получения согласия в соответствии с п.9.21 от других стран, не перечисленных в данном примечании. |
| 5.371 | Дополнительное распределение: в Районе 1 полосы частот 1610-1626,5 МГц (Земля-космос) распределена также спутниковой службе радиоопределения на вторичной основе при условии согласования в соответствии с п.9.21 |
| 5.372 | Вредные помехи не должны причиняться станциям радиоастрономической службы, использующим полосу частот 1610,6-1613,8 МГц, от станций спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы (применяются положения п.29.13) |
| 5.374 | Подвижные земные станции подвижной спутниковой службы, работающие в полосах 1631,5-1634,5 МГц и 1656,5-1660 МГц, не должны создавать вредных помех станциям фиксированной службы в странах, перечисленных в п.5.359 (ВРК-97). |
| 5.375 | Использование полосы частот 1645,5-1646,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и для межспутниковых линий ограничивается связью при бедствии и для обеспечения безопасности (см. Статью 31). |
| 5.376 | В полосе частот 1646,5-1656,5 МГц также разрешаются прямые передачи с воздушных станций воздушной подвижной (R) службы на наземные станции воздушной службы или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий “воздушное судно – спутник”. |
| 5.376A | Подвижные земные станции, работающие в полосе 1660,0-1660,5 МГц, не должны создавать вредных помех станциям радиоастрономической службы. |
| 5.379A | Администрации должны принимать все доступные меры для защиты в полосе 1660,5-1668,4 МГц будущих исследований в области радиоастрономии, в частности, путем исключения как можно скорее передач по линии “воздух-Земля” во вспомогательной службе метеорологии в полосе 1664,4-1668,4 МГц. |
| 5.379В | Использование полосы 1668-1675 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п.9.11А. В полосе 1668-1668,4 МГц применяется Резолюция 904 (ВРК-07). |
| 5.379С | Для защиты радиоастрономической службы в полосе 1668-1670 МГц величины суммарной плотности потока мощности, создаваемые подвижными земными станциями сети подвижной спутниковой службы, работающей в этой полосе частот, не должны превышать величины – 181 дБ(Вт/м2) в полосе, шириной 10 МГц, и − 194 дБ(Вт/м2) в любой полосе, шириной 20 кГц, в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной в Международном справочном регистре частот, в течение более 2% периодов интегрирования в 2000 с. |
| 5.379D | В отношении совместного использования полосы 1668,4-1675 МГц подвижной спутниковой службой и фиксированной и подвижной службами применяются положения Резолюции 744 (Пересм. ВРК-07). |
| 5.380A | В полосе 1670-1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех существующим земным станциям метеорологической спутниковой службы, заявленным до 1 января 2004 года), или ограничивать развитие этих станций. Любое новое присвоение этим земным станциям в этой полосе должно также быть защищено от вредных помех со стороны станций подвижной спутниковой службы. |
| 5.382 | Другая категория службы: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Республике Конго, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Российской Федерации, Гвинее, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, бывшей Югославской Республике Македонии, Ливане, Мавритании, Молдове, Монголии, Омане, Узбекистане, Польше, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сомали, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Йемене полоса 1690-1700 МГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе (см. п.5.33), а в КНДР полоса 1690-1700 МГц распределена фиксированной службе на первичной основе (см. п.5.33) и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе – на вторичной основе. |
| 5.384A | Полосы 1710-1885 МГц, 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц или участки этих полос определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пер. ВКР-15). Данное определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи МСЭ. |
| 5.385 | Дополнительное распределение: полоса частот 1718,8-1722,2 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе для наблюдений спектральных линий. |
| 5.388 | Полосы частот 1885-2025 МГц и 2110-2200 МГц предназначаются для использования на всемирной основе администрациями, намечающими развернуть системы Международной подвижной связи – 2000 (IMT-2000). Такое использование не исключает использования данных полос другими службами, которым эти полосы распределены. Указанные полосы частот должны быть предоставлены для IMT-2000 в соответствии с Резолюцией 212 (Пер.ВКР-15) (См. также Резолюцию 223 (ВРК-2000)). |
| 5.388A | В Районах 1 и 3 полосы 1885-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц и в Районе 2 полосы 1885-1980 МГц и 2110-2160 МГц могут использоваться стратосферными станциями (HAPS), работающими в качестве базовых станций для обеспечения Международной подвижной связи – 2000 (IMT-2000) в соответствии с Резолюцией 221 (Пересм. ВРК-03). Работа в этих полосах систем IMT-2000, использующих стратосферные станции в качестве базовых станций, не исключает использования указанных полос любой станцией служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета согласно Регламенту радиосвязи МСЭ. |
| 5.389A | При использовании полос 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п.9.11A и положениями Резолюции 716 (Пер. ВКР-12). |
| 5.391 | При присвоении частот подвижной службе в полосах 2025-2110 МГц и 2200-2290 МГц администрации не должны вводить подвижные системы высокой плотности, как описано в Рекомендации МСЭ-R SA.1154-0, и должны учитывать эту Рекомендацию при введении любых других видов подвижных систем. |
| 5.392 | Администрациям предлагается принять все доступные меры для обеспечения того, чтобы передачи на линии космос-космос между двумя или несколькими негеостационарными спутниками в службах космических исследований, космической эксплуатации и спутниковой службе исследования Земли в полосах частот 2025-2110 МГц и 2200-2290 МГц не создавали никаких ограничений в передачах Земля-космос, космос-Земля и других передачах космос-космос данных служб и в данных полосах частот между геостационарными и негеостационарными спутниками. |
| 5.398 | В отношении спутниковой службы радиоопределения в полосе частот 2483,5-2500 МГц положения п.4.10 не применяются. |
| 5.399 | За исключением случаев, отмеченных в п.5.401, станции спутниковой службы радиоопределения, работающие в полосе частот 2483,5−2500 МГц, по которым информация для заявления получена Бюро после 17 февраля 2012 года и зона обслуживания которых включает Армению, Азербайджан, Беларусь, Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Украину, не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы, работающим в этих странах в соответствии с п.5.398A, и не должны требовать защиты от них. (ВКР-12) |
| 5.402 | Использование полосы частот 2483,5-2500 МГц подвижной спутниковой службой и спутниковой службой радиоопределения осуществляется при условии координации в соответствии с п.9.11А. Администрации должны принять все доступные меры для предотвращения вредных помех радиоастрономической службе от излучений в полосе частот 2483,5-2500 МГц, особенно таких, которые создаются излучениями второй гармоники в полосе частот 4990-5000 МГц, распределенной службе радиоастрономии на всемирной основе. |
| 5.403 | При согласии, получаемом по п.9.21, полоса 2520-2535 МГц может также использоваться подвижной спутниковой (космос-Земля), за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой для работы в пределах национальных границ. При этом применяются положения п.9.11A. |
| 5.410 | В Районе 1 полоса 2500–2690 МГц может использоваться для систем тропосферного рассеяния при условии получения согласия в соответствии с п.9.21. Пункт 9.21 не применяется к линиям тропосферного рассеяния, полностью расположенным за пределами Района 1. Администрации должны приложить все практически возможные усилия, для того чтобы избежать разработки новых систем тропосферного рассеяния в этой полосе. При планировании новых радиорелейных линий для тропосферного рассеяния в этой полосе необходимо принять все возможные меры, для того чтобы избежать направления антенн этих линий в сторону геостационарной спутниковой орбиты. (ВКР-12) |
| 5.413 | При разработке систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 2500 МГц и 2690 МГц администрации должны принимать все необходимые меры для защиты радиоастрономической службы в полосе 2690-2700 МГц. |
| 5.414 | Распределение полосы 2500-2520 МГц подвижной спутниковой службе (космос-Земля) будет осуществляться при условии применения процедур координации в соответствии с п.9.11A. |
| 5.416 | Использование полосы 2520-2670 МГц радиовещательной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами для коллективного приема и подлежит согласованию по процедуре, установленной в п.9.21. Положения п.9.19 не должны применяться администрациями в этой полосе в ходе их двусторонних и многосторонних переговоров. |
| [Сноски 5.417C и 5.417D утратили силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.418B | Использование в соответствии с п.5.418 полосы 2630-2655 МГц негеостационарными спутниковыми системами радиовещательной спутниковой (звуковой) службы, в отношении которых полная информация для координации или для заявления в соответствии с Приложением 4 была получена после 2 июня 2000 г., производится в соответствии с положениями п.9.12. |
| 5.418C | Использование полосы 2630-2655 МГц геостационарными спутниковыми сетями, в отношении которых полная информация для координации или для заявления в соответствии с Приложением 4 была получена после 2 июня 2000 г., производится в соответствии с положениями п.9.13 в отношении негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой (звуковой) службы в соответствии с п.5.418 и п.22.2 не применим. |
| 5.419 | Вводя системы подвижной спутниковой службы в полосе 2670-2690 МГц, администрации должны принять все необходимые меры для защиты спутниковых систем, начавших работу в этой полосе до 3 марта 1992 г. Координация подвижных спутниковых систем в этой полосе должна проводиться в соответствии с п.9.11A. |
| 5.420 | Полоса 2655-2670 МГц может использоваться также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой (Земля-космос) для работы в национальных границах при условии согласия, получаемого по п.9.21. Применима координация согласно п.9.11A. |
| 5.423 | В полосе 2700-2900 МГц наземным радарам метеорологического назначения разрешено работать на равной основе со станциями воздушной радионавигационной службы. |
| 5.424А | В полосе 2900-3100 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам радионавигационной службы и требовать защиты от них. |
| 5.425 | В полосе частот 2900-3100 МГц использование судовых приемоответчиков (SIT) должно быть ограничено поддиапазоном 2930-2950 МГц. |
| 5.426 | Использование полосы 2900-3100 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радарами. |
| 5.427 | В полосах частот 2900-3100 МГц и 9300-9500 МГц отклик радиолокационных транспондеров должен осуществляться так, чтобы его нельзя было принять за отклик от радиолокационных маяков (раконов), и не должен создавать помех судовым или воздушным радарам радионавигационной службы, однако с учетом п.4.9 настоящего Регламента. |
| 5.430A | Распределение полосы частот 3400–3600 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе действует при условии получения согласия в соответствии с п.9.21. Эта полоса частот определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должны применяться также положения пп.9.17 и 9.18 на этапе координации. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе частот, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2 . 4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) и при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе частот 3400–3600 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 г.). |
| 5.436 | Используемая станциями воздушной подвижной (R) службы полоса частот 4200–4400 МГц резервируется исключительно для систем беспроводной бортовой внутренней связи, которые эксплуатируются в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать положениям Резолюции 424 (ВКР-15). |
| 5.437 | Применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований может быть разрешено в полосе частот 4200–4400 МГц на вторичной основе. |
| 5.438 | Используемая воздушной радионавигационной службой полоса частот 4200–4400 МГц резервируется исключительно для установленных на воздушных судах радиовысотомеров и связанных с ними наземных приемоответчиков. |
| 5.440 | Спутниковой службе стандартных частот и сигналов времени может быть разрешено использование частоты 4202 МГц для передач в направлении космос-Земля и частоты 6427 МГц для передач в направлении Земля-космос. Такие передачи ограничены полосой ±2 МГц относительно этих частот и подлежат согласованию по процедуре, установленной в п.9.21. |
| 5.441 | Использование полос 4500-4800 МГц (космос-Земля), 6725-7025 МГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой должно осуществляться в соответствии с положениями Приложения 30В. Использование полос 10,7-10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2-11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75-13,25 ГГц (Земля-космос) геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы должно осуществляться в соответствии с положениями Приложения 30B. Использование полос 10,7-10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2-11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75-13,25 ГГц (Земля-космос) негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы определяется применением положений п.9.12 для координации с другими негеостационарными системами в фиксированной спутниковой службе. Негеостационарная спутниковая система в фиксированной спутниковой службе не должна требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ, независимо от дат получения Бюро полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС, а также полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО и п.5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах должны эксплуатироваться таким образом, чтобы любые неприемлемые помехи, которые могут возникать во время их работы, можно было быстро устранить. |
| 5.442 | В полосах 4825-4835 МГц и 4950-4990 МГц распределение подвижной службе ограничено подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой. В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Гватемалы, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) и в Австралии полоса частот 4825-4835 МГц распределена также воздушной подвижной службе, ограниченной воздушной подвижной телеметрией для полетных испытаний на станциях воздушных судов. Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВРК-07) и не должно создавать вредных помех фиксированной службе. |
| 5.443А | В полосах частот 5000−5030 МГц и 5091−5150 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба используется при условии получения согласия в соответствии с п.9.21. Использование этих полос воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. |
| 5.443B | Для того, чтобы не создавать вредных помех микроволновой системе посадки, работающей выше 5030 МГц, суммарный уровень плотности потока мощности, создаваемой у поверхности Земли в полосе 5030-5150 МГц всеми космическими станциями любой системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосе 5010-5030 МГц, не должен превышать -124,5 дБ (Вт/м2) в полосе, шириной 150 кГц. Для того, чтобы не создавать вредных помех радиоастрономической службе, работающей в полосе 4990-5000 МГц, системы радионавигационной спутниковой службы, работающие в полосе 5010-5030 МГц должны соблюдать ограничения, определенные Резолюцией 741 (Пер. ВКР-15) для полосы 4990-5000 МГц. |
| 5.443С | Использование полосы частот 5030−5091 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. Нежелательное излучение со стороны воздушной подвижной (R) службы в полосе частот 5030−5091 МГц должно ограничиваться с целью защиты линий вниз системы РНСС в соседней полосе 5010−5030 МГц. До тех пор пока в соответствующей Рекомендации МСЭ-R не будет установлено надлежащее значение предела плотности э.и.и.м., в полосе частот 5010−5030 МГц для нежелательного излучения любой станции ВП(R)С следует использовать предел плотности э.и.и.м. в −75 дБВт/МГц. (ВКР-12). |
| 5.443D | В полосе частот 5030−5091 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба может использоваться при условии проведения координации в соответствии с п.9.11A. Использование этой полосы частот воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. |
| 5.444 | Полоса 5030-5150 МГц должна использоваться международной стандартной системой (микроволновая система посадки) для точного захода и посадки самолетов. В полосе 5030-5091 МГц потребности данной системы должны иметь преимущество перед другими видами использования этой полосы. В отношении использования полосы 5091-5150 МГц применимы п.5.444А и Резолюция 114 (Пер. ВКР-15). |
| 5.444A | Использование распределения фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 5091–5150 МГц ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п.9.11А. Использование полосы частот 5091–5150 МГц фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы должно осуществляться при условии применения Резолюции 114 (Пересм. ВКР-15). Наряду с этим для обеспечения того, чтобы воздушная радионавигационная служба была защищена от вредных помех, необходима координация для земных станций фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы, которые расположены на расстоянии менее 450 км от территории администрации, эксплуатирующей наземные станции воздушной радионавигационной службы. |
| 5.444В | Использование полосы 5091-5150 МГц воздушной подвижной службой ограничивается: - системами, работающими в воздушной подвижной (R) службе и в соответствии с международными авиационными стандартами, которые ограничены наземными применениями в аэропортах. Такое использование должно соответствовать Резолюции 748 (Пер. ВКР-15); - передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п.1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (Пер. ВКР-15). |
| [Сноска 5.446 утратила силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.446A | Использование полос 5150-5350 МГц и 5470-5725 МГц станциями подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 229 (Пер. ВКР-12). |
| 5.446B | В полосе 5150-5250 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от земных станций фиксированной спутниковой службы. Пункт 5.43A не применяется к подвижной службе в отношении земных станций фиксированной спутниковой службы. |
| 5.446C | Дополнительное распределение: в Районе 1 (за исключением Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Судана, Южного Судана и Туниса) и в Бразилии полоса 5150-5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п.1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (Пер. ВКР-15). Эти станции не должны требовать защиты от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5. Пункт 5.43A не применяется. |
| 5.447A | Распределение фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем в подвижной спутниковой службе и подлежит координации по п.9.11А. |
| 5.447B | Дополнительное распределение: Полоса 5150-5216 МГц распределяется также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Это распределение ограничивается фидерными линиями для негеостационарных спутниковых систем в подвижной спутниковой службе и подлежит координации в соответствии с п.9.11А. Плотность потока мощности у поверхности Земли от космических станций, работающих в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в полосе частот 5150-5216 МГц, не должна превышать -164 дБ(Вт/м2) в любой полосе частот 4 кГц для всех углов прихода. |
| 5.447C | Администрации, ответственные за сети фиксированной спутниковой службы в полосе 5150-5250 МГц, работающие в соответствии с п.п.5.447A и 5.447B, должны на равных правах осуществлять координацию, предписанную п.9.11А, с администрациями, ответственными за негеостационарные спутниковые сети, работающие в соответствии с п.5.446 и введенные в эксплуатацию до 17 ноября 1995 г. Спутниковые сети, работающие в соответствии с п.5.446 и введенные в эксплуатацию после 17 ноября 1995 г., не должны создавать помехи и требовать защиту от станций фиксированной спутниковой службы, работающим в соответствии с п.п.5.447A и 5.447B. |
| 5.447D | Распределение полосы 5250-5255 МГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками на борту космического аппарата. Другие системы службы космических исследований используют эту полосу на вторичной основе. |
| 5.447F | В полосе 5250-5350 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). Эти службы не должны применять к подвижной службе более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, которые установлены Рекомендациями МСЭ-R M.1638-0 и МСЭ-R SA.1632-0. |
| 5.448A | Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) в полосе 5250-5350 МГц не должны требовать защиты от радиолокационной службы. Пункт 5.43A не применим. |
| 5.448B | Спутниковая служба исследования Земли (активная), работающая в полосе 5350-5570 МГц, и служба космических исследований (активная), работающая в полосе 5460-5570 МГц не должны создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в полосе 5350-5460 МГц, радионавигационной службе в полосе 5460-5470 МГц и морской радионавигационной службе в полосе 5470-5570 МГц. |
| 5.448C | Служба космических исследований (активная), работающая в полосе 5350-5460 МГц, не должна создавать вредных помех другим службам, которым эта полоса распределена, и требовать защиты от них. |
| 5.448D | В полосе 5350-5470 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам воздушной радионавигационной службы, работающим в соответствии с п.5.449, и требовать защиты от них. |
| 5.449 | Использование полосы 5350-5470 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается бортовыми радарами воздушных судов и соответствующими бортовыми маяками. |
| 5.450A | В полосе 5470-5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от служб радиоопределения. Службы радиоопределения не должны применять к подвижной службе более строгие критерии защиты, основанные на характеристиках систем и критериях помех, чем те, которые установлены Рекомендацией МСЭ-R M.1638-0. |
| 5.450B | В полосе 5470-5650 МГц станции радиолокационной службы, за исключением наземных радаров в полосе 5600-5650 МГц, используемых для метеорологических целей, не должны создавать вредных помех радарным системам морской радионавигационной службы и требовать защиты от них. |
| 5.452 | Наземным радарам метеорологического назначения разрешено работать на равных основах со станциями морской радионавигационной службы на частотах между 5600 МГц и 5650 МГц. |
| 5.455 | Дополнительное распределение: в Армении, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5670-5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. |
| 5.457A | В полосах частот 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц земные станции на борту судов могут поддерживать связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 (ВКР-03). В полосе частот 5925–6425 МГц земные станции, находящиеся на борту судов и осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут использовать передающие антенны с минимальным диаметром в 1,2 м и работать без предварительного согласия любой администрации, если они находятся на расстоянии не менее 330 км от отметки низшего уровня воды, официально признанной прибрежным государством. Все остальные положения Резолюции 902 (ВКР-03) должны применяться. |
| 5.458 | В полосе 6425-7075 МГц проводятся измерения над океанами с помощью пассивных микроволновых датчиков. В полосе 7075-7250 МГц проводятся измерения с помощью пассивных микроволновых датчиков. При планировании использования этой полосы в будущем администрации должны учитывать потребности спутниковой службы исследования Земли (пассивной) и службы космических исследований (пассивной) в полосах частот 6425-7025 МГц и 7075-7250 МГц. |
| 5.458A | При проведении присвоений в полосе 6700-7075 МГц космическим станциям фиксированной спутниковой службы администрациям рекомендуется предпринимать все возможные меры по защите наблюдений спектральных линий радиоастрономической службой в полосе 6650-6675,2 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений. |
| 5.458B | Распределения фиксированной спутниковой службе в полосе 6700-7075 МГц (космос-Земля) ограничены применением для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежат координации в соответствии п.9.11А. Использование полосы 6700-7075 МГц (космос-Земля) для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы не определяется положениями п.22.2. |
| [Сноска 5.458С утратила силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.460 | В полосе частот 7190–7235 МГц не должно быть никаких излучений от систем службы космических исследований (Земля-космос), предназначенных для дальнего космоса. Геостационарные спутники службы космических исследований, работающие в полосе 7190-7235 МГц, не должны требовать защиты от существующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб и п.5.43A не применяется. |
| 5.460A | Использование полосы частот 7190–7250 МГц (Земля-космос) спутниковой службой исследования Земли должно быть ограничено функциями слежения, телеметрии и управления для работы космического аппарата. Космические станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе частот 7190–7250 МГц, не должны требовать защиты от существующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п.5.43А не применяется. Применяется пункт 9.17. Кроме того, для обеспечения защиты существующего и будущего развертывания фиксированной и подвижной служб в отношении местоположения земных станций, обеспечивающих работу космического аппарата в спутниковой службе исследования Земли на негеостационарных орбитах или геостационарной орбите, должно соблюдаться расстояние разноса не менее 10 км и 50 км, соответственно, от соответствующей(их) границы (границ) соседних стран, если только соответствующие администрации не договорились о меньшем расстоянии. (ВКР-15) |
| 5.460B | Космические станции на геостационарной орбите, работающие в спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе частот 7190–7235 МГц, не должны требовать защиты от существующих и будущих станций службы космических исследований, при этом п.5.43А не применяется. (ВКР-15) |
| 5.461 | Дополнительное распределение: полосы 7250-7375 МГц (космос-Земля) и 7900-8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе при условии согласия, полученного в соответствии с п.9.21. |
| 5.461A | Использование полосы 7450-7550 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами. Негеостационарные метеорологические спутниковые системы в этой полосе, заявленные до 30 ноября 1997 г., могут продолжать работать на первичной основе до конца периода их использования. |
| 5.461AА | Использование полосы частот 7375–7750 МГц морской подвижной спутниковой службой ограничивается геостационарными спутниковыми сетями. (ВКР-15) |
| 5.461AB | В полосе частот 7375–7750 МГц земные станции морской подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб или ограничивать их использование и развитие. Пункт 5.43A не применяется. (ВКР-15) |
| 5.461B | Использование полосы 7750-7900 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничено негеостационарными спутниковыми системами. |
| 5.462A | В Районах 1 и 3 (за исключением Японии) в полосе 8025–8400 МГц спутниковая служба исследования Земли, использующая геостационарные спутники, не должна без согласия затронутых администраций создавать плотность потока мощности, превышающую следующие величины для углов прихода (θ): –135 дБ(Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 0° ≤ θ < 5° –135 + 0,5 (θ – 5) дБ(Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 5° ≤ θ < 25° –125 дБ(Вт/м2) в любой полосе 1 МГц при 25° ≤ θ ≤ 90° |
| 5.463 | Станциям воздушных судов не разрешается вести передачи в полосе 8025-8400 МГц. |
| 5.465 | В службе космических исследований использование полосы 8400-8450 МГц ограничивается дальним космосом. |
| 5.469A | В полосе 8550-8650 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие станций радиолокационной службы. |
| 5.470 | Использование полосы 8750-8850 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено бортовой навигационной доплеровской аппаратурой воздушных судов на средней частоте 8800 МГц. |
| 5.472 | В полосах 8850-9000 МГц и 9200-9225 МГц морская радионавигационная служба ограничена применением береговых радаров. |
| 5.473A | Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9000-9200 МГц, не должны создавать вредных помех определенным в п.5.337 системам, работающим в воздушной радионавигационной службе, или радарам, работающим в морской радионавигационной службе в этой полосе на первичной основе в странах, перечисленных в п.5.471, или требовать защиты от этих систем. |
| 5.474 | В полосе частот 9200-9500 МГц могут использоваться ретрансляторы поиска и спасения (SART) с учетом соответствующих Рекомендаций МСЭ-Р (см. также Статью 31). |
| 5.474A | Использование полос частот 9200–9300 МГц и 9900–10400 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) ограничено системами, для которых требуется необходимая ширина полосы более 600 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы частот 9300–9900 МГц. Такое использование зависит от согласия, которое в соответствии с п.9.21 должно быть получено от Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Индонезии, Исламской Республики Иран, Ливана и Туниса. Администрация, которая не ответила в соответствии с п.9.52, считается не давшей согласие на запрос о координации. В этом случае заявляющая администрация спутниковой системы, работающей в спутниковой службе исследования Земли (активной), может в соответствии с подразделом IID статьи 9 обратиться за помощью в Бюро. (ВКР-15) |
| 5.474B | Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R RS.2066-0. (ВКР-15) |
| 5.474C | Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R RS.2065-0. (ВКР-15) |
| 5.474D | Станции спутниковой службы исследования Земли (активной) не должны создавать вредных помех станциям морской радионавигационной и радиолокационной служб в полосе частот 9200–9300 МГц, радионавигационной и радиолокационной служб в полосе частот 9900–10000 МГц и радиолокационной службы в полосе частот 10,0–10,4 ГГц или требовать защиты от них. |
| 5.475 | Использование полосы 9300-9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и наземными радарами. Кроме того, в полосе 9300-9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы, при условии что они не будут причинять вредных помех морской радионавигационной службе. |
| 5.475A | Использование полосы частот 9300-9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы 9500-9800 МГц. |
| 5.475В | Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9300-9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими использованиями в радиолокационной службе. |
| 5.476A | В полосе 9300-9800 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб или требовать защиты от этих систем. |
| 5.478A | Использование полосы 9800-9900 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, требующими необходимую ширину полосы более 500 МГц, которая не может быть полностью размещена в пределах полосы 9300-9800 МГц. |
| 5.478B | В полосе 9800-9900 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны причинять вредные помехи станциям фиксированной службы, которым эта полоса распределена на вторичной основе, или требовать защиты от них. |
| 5.479 | Полоса 9975-10025 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на вторичной основе для использования метеорологическими радарами. |
| 5.482 | Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб в полосе 10,6-10,68 ГГц должна быть ограничена величиной 40 дБВт, а мощность, подводимая к антенне, не должна превышать -3 дБВт. Эти пределы могут быть превышены при согласии, получаемом в соответствии с п.9.21. Однако в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Бангладеш, Беларуси, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Казахстане, Кувейте, Латвии, Ливане, Молдове, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Таджикистане и Туркменистане эти ограничения, накладываемые на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной, службы, не применяются. |
| 5.482A | В отношении совместного использования полосы 10,6-10,68 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службами применяется Резолюция 751 (ВРК-07). |
| 5.484 | В Районе 1 использование полосы 10,7-11,7 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы. |
| 5.484A | Использование полос 10,95-11,2 ГГц (космос-Земля), 11,45-11,7 ГГц (космос-Земля), 11,7-12,2 ГГц (космос-Земля) в Районе 2, 12,2-12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 3, 12,5-12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 1, 13,75-14,5 ГГц (Земля-космос), 17,8-18,6 ГГц (космос-Земля), 19,7-20,2 ГГц (космос-Земля), 27,5-28,6 ГГц (Земля-космос), 29,5-30 ГГц (Земля-космос) негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы регламентируется положениями п.9.12 для координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ, независимо от дат поступления в Бюро полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС, а также полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО и п.5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы любые неприемлемые помехи, которые могут возникать во время их работы, можно было быстро устранить. |
| 5.484B | Должна применятся Резолюция 155 (ВКР-15). |
| 5.487 | В полосе 11,7-12,5 ГГц в Районах 1 и 3 фиксированная, фиксированная спутниковая, подвижная, за исключением воздушной подвижной, и радиовещательная службы, работающие в рамках своих соответствующих распределений, не должны создавать вредных помех станциям спутникового радиовещания, работающим в соответствии с Планом для Районов 1 и 3 в Приложении 30, и требовать защиты от них. |
| 5.487A | Дополнительное распределение: в Районе 1 полоса 11,7-12,5 ГГц, в Районе 2 полоса 12,2-12,7 ГГц и в Районе 3 полоса 11,7-12,2 ГГц распределены также на первичной основе фиксированной спутниковой службе (космос-Земля), которая ограничена негеостационарными системами и должна использоваться в соответствии с положениями п.9.12 в отношении координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных сетей радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ, независимо от дат получения Бюро полной информации для координации или для заявления, в зависимости от случая, негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы и полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, геостационарных сетей и п.5.43А не применяется. Негеостационарные системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы любые неприемлемые помехи, которые могут возникнуть во время их работы, незамедлительно устранялись. |
| 5.492 | Присвоения станциям радиовещательной спутниковой службы, которые соответствуют определенному региональному Плану или включены в Перечень для Районов 1 и 3 Приложения 30, могут также использоваться для передач в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) при условии, что такие передачи не создают больше помех или не требуют большей защиты от помех, чем передачи радиовещательной спутниковой службы, работающей согласно этому Плану или Перечню, соответственно. |
| 5.497 | Использование полосы 13,25-13,4 ГГц воздушной радионавигационной службой ограничивается доплеровской навигационной аппаратурой. |
| 5.498A | Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная), работающие в полосе 13,25-13,4 ГГц, не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие воздушной радионавигационной службы. |
| 5.499A | Использование полосы частот 13,4–13,65 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами и зависит от получения согласия в соответствии с п.9.21 в отношении спутниковых систем, работающих в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующих данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года. (ВКР-15) |
| 5.499B | Администрации не должны препятствовать развертыванию и эксплуатации передающих земных станций спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос), имеющей распределение на вторичной основе в полосе частот 13,4–13,65 ГГц, на основании первичного распределения ФСС (космос-Земля). (ВКР-15) |
| 5.499C | Распределение полосы частот 13,4–13,65 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено: - спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года; - активными датчиками на борту космических кораблей; - спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-Земля) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними земным станциям. В других случаях эта полоса частот используется службой космических исследований на вторичной основе. (ВКР-15) |
| 5.499D | В полосе частот 13,4–13,65 ГГц спутниковые системы службы космических исследований (космос-Земля) и/или службы космических исследований (космос-космос) не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной и радиолокационной служб и спутниковой службы исследования Земли (активной) или требовать защиты от них. (ВКР-15) |
| 5.499E | В полосе частот 13,4–13,65 ГГц геостационарные спутниковые сети фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не должны требовать защиты от космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), работающих в соответствии с настоящим Регламентом. Пункт 5.43A в этом случае не применяется. Положения п.22.2 не применяются к спутниковой службе исследования Земли (активной) по отношению к фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в этой полосе частот. (ВКР-15) |
| 5.501A | Распределение полосы 13.65 – 13.75 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными космическими датчиками. Другие виды использования полосы службой космических исследований производятся на вторичной основе. |
| 5.501B | В полосе 13,4-13,75 ГГц спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) не должны создавать вредных помех или ограничивать использование и развитие радиолокационной службы. |
| 5.502 | В полосе 13,75-14 ГГц земные станции геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 1,2 м, а земные станции негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 4,5 м. Кроме того, усредненная за 1 секунду ЭИИМ, излучаемая станциями радиолокационной или радионавигационной служб, не должна превышать 59 дБВт при углах места более 2° и 65 дБВт при меньших углах места. Прежде, чем какая-либо администрация введет в действие земную станцию геостационарной сети фиксированной спутниковой службы в этой полосе с антенной, имеющей размер менее 4,5 м, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности, создаваемая этой земной станцией не превышала: – -115 дБ (Вт/(м2×10 МГц)) для более, чем 1% времени, на высоте 36 м над уровнем моря на границе отлива, официально признанной береговой страной; – -115 дБ (Вт/(м2×10 МГц)) для более, чем 1% времени, на высоте 3 м над уровнем земли на границе территории администрации, разместившей или планирующей размещение сухопутных подвижных радаров в этой полосе частот, если только заранее не было достигнуто соглашение о других величинах. Для земных станций фиксированной спутниковой службы, имеющих диаметр антенны равный или превышающий 4,5 м, ЭИИМ любого излучения должна составлять, по крайней мере, 68 дБВт и не должна превышать 85 дБВт. |
| 5.503 | В полосе частот 13,75-14 ГГц геостационарные космические станции службы космических исследований, в отношении которых Бюро получило информацию для предварительной публикации до 31 января 1992 г., должны работать на равной основе со станциями фиксированной спутниковой службы (ФСС); после этой даты новые геостационарные космические станции службы космических исследований будут работать на вторичной основе. До тех пор, пока геостационарные космические станции службы космических исследований, в отношении которых информация для предварительной публикации была получена Бюро до 31 января 1992 г., не прекратят работать в данной полосе: - в полосе 13,77-13,78 ГГц плотность ЭИИМ излучений от любой земной станции ФСС, работающей с космической станцией, находящейся на геостационарной орбите, не должна превышать: i) 4,7 D + 28 дБ (Вт/40 кГц), где D диаметр антенны (м) земной станции ФСС для антенн с диаметрами не менее 1,2 м и менее 4,5 м; ii) 49,2 + 20log (D/4,5) дБ (Вт/40 кГц), где D диаметр антенны (м) земной станции ФСС для антенн с диаметрами не менее 4,5 м и менее 31,9 м; iii) 66,2 дБ (Вт/40 кГц) для любой антенны земной станции ФСС с диаметрами не менее 31,9 м; iv) 56,2 дБ (Вт/4 кГц) для узкополосных (с необходимой шириной полосы не более 40 кГц) излучений земных станций ФСС с диаметром антенны не менее 4,5 м; - плотность ЭИИМ излучений от любой земной станции ФСС, работающей с космической станцией, находящейся на негеостационарной орбите, не должна превышать 51 дБВт в полосе 6 МГц между 13,772 и 13,778 ГГц; Для увеличения плотности ЭИИМ в этих полосах с целью компенсации затухания в дожде может использоваться автоматическое регулирование мощности. Однако ППМ в месте расположения космической станции ФСС при таком регулировании не должна превышать величины, которая имела бы место при использовании земной станцией ЭИИМ, удовлетворяющей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба. |
| 5.504 | Использование полосы 14-14,3 ГГц радионавигационной службой должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту космическим станциям фиксированной спутниковой службы. |
| 5.504A | В полосе 14-14,5 ГГц земные станции воздушных судов вторичной воздушной подвижной спутниковой службы могут также вести связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Применимы положения пп.5.29, 5.30 и 5.31. |
| 5.504B | Земные станции воздушных судов, работающие в воздушной подвижной спутниковой службе в полосе частот 14–14,5 ГГц, должны соблюдать положения части С Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R М.1643-0 в отношении любой ведущей наблюдения в полосе частот 14,47–14,5 ГГц радиоастрономической станции, которая расположена на территории Испании, Франции, Индии, Италии, Соединенного Королевства и Южно-Африканской Республики. |
| 5.506A | В полосе 14-14,5 ГГц судовые земные станции с ЭИИМ более 21 дБВт должны работать при тех же условиях, что и земные станции, расположенные на борту судов, как это предусмотрено Резолюцией 902 (ВРК-03). Положения этого примечания не должны применяться к судовым земным станциям, в отношении которых полная информация согласно Приложению 4 была получена Бюро до 5 июля 2003 г. |
| 5.506B | Установленные на борту судов земные станции, осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут работать в полосе 14-14,5 ГГц без необходимости предварительного согласия Кипра, Греции и Мальты в пределах минимального расстояния от этих стран, установленного Резолюцией 902 (ВРК-03). |
| 5.511A | Использование полосы частот 15,43–15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы при условии координации в соответствии с п.9.11A. (ВКР-15) |
| 5.511C | Станции, работающие в воздушной радионавигационной службе, должны ограничивать уровень эффективной Э.И.И.М. в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Р S.1340. Минимальное координационное расстояние, требуемое для защиты станций воздушной радионавигационной службы (применим п.4.10) от вредных помех земных станций фидерных линий, и максимальный уровень Э.И.И.М., передаваемый вдоль местной горизонтальной плоскости земной станцией фидерной линии должны выбираться в соответствии с Рекомендация МСЭ-R S.1340-0. |
| [Сноска 5.511D утратила силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.511E | Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 15,4–15,7 ГГц, не должны причинять вредных помех станциям, работающим в воздушной радионавигационной службе, или требовать защиты от них. |
| 5.511F | В целях обеспечения защиты радиоастрономической службы в полосе частот 15,35−15,4 ГГц передачи от радиолокационных станций, работающих в полосе частот 15,4−15,7 ГГц, не должны превышать уровень плотности потока мощности –156 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц в пределах полосы частот 15,35−15,4 ГГц в любом местоположении радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени. |
| 5.513A | Космические активные датчики, работающие в полосе 17,2-17,3 ГГц, не должны вызывать вредных помех или ограничивать развитие радиолокационной и других служб, распределенных на первичной основе. |
| 5.516 | Использование полосы 17,3-18,1 ГГц геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы. Использование полосы 17,3-17,8 ГГц в Районе 2 системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничено геостационарными спутниками. В отношении использования полосы частот 17,3-17,8 ГГц в Районе 2 фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы в полосе 12,2-12,7 ГГц см. Статью 11. Использование полос 17,3-18,1 ГГц (Земля-космос) в Районах 1 и 3 и 17,8-18,1 ГГц (Земля-космос) в Районе 2 негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы регламентируется положениями п.9.12 в отношении координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ, независимо от дат поступления в Бюро полной информации координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для систем НГСО ФСС и полной информации по координации или заявочной информации (в зависимости от случая) для сетей ГСО и п.5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы в фиксированной спутниковой службе в вышеуказанных полосах частот должны работать таким образом, чтобы все неприемлемые помехи, которые могут возникать во время их работы, можно было быстро устранить. |
| 5.516A | В полосе 17,3-17,7 ГГц земные станции фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в Районе 1 не должны требовать защиты от земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Приложением 30A, и не создавать никаких трудностей или ограничений на размещение земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в любом месте в пределах зоны обслуживания фидерной линии. |
| 5.516B | Следующие полосы определены для использования системами с высокой плотностью размещения в рамках фиксированной спутниковой службы (HDFSS): 17,3 - 17,7 ГГц (космос-Земля) в Районе 1 18,3 - 19,3 ГГц (космос-Земля) в Районе 2 19,7 - 20,2 ГГц (космос-Земля) во всех Районах 39,5 - 40 ГГц (космос-Земля) в Районе 1 40 - 40,5 ГГц (космос-Земля) во всех Районах 40,5 - 42 ГГц (космос-Земля) в Районе 2 47,5 - 47,9 ГГц (космос-Земля) в Районе 1 48,2 - 48,54 ГГц (космос-Земля) в Районе 1 49,44 - 50,2 ГГц (космос-Земля) в Районе 1 и 27,5 - 27,82 ГГц (Земля-космос) в Районе 1 28,35 - 28,45 ГГц (Земля-космос) в Районе 2 28,45 - 28,94 ГГц (Земля-космос) во всех Районах 28,94 - 29,1 ГГц (Земля-космос) в Районе 2 и 3 29,25 - 29,46 ГГц (Земля-космос) в Районе 2 29,46 - 30 ГГц (Земля-космос) во всех Районах 48,2 - 50,2 ГГц (Земля-космос) в Районе 2 Такое определение не препятствует использованию этих полос другими системами фиксированной спутниковой службы или другими службами, которым данные полосы распределены на равной первичной основе, и не устанавливает в настоящем Регламенте приоритетов среди пользователей этих полос. Администрации должны принимать это во внимание при рассмотрении регламентарных положений в отношении этих полос. См. Резолюцию 143 (ВКР-03). |
| 5.519 | Дополнительное распределение: полосы 18,0-18,3 ГГц в Районе 2 и 18,1-18,4 ГГц в Районах 1 и 3 распределены также метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Их использование ограничивается геостационарными спутниками. |
| 5.520 | Использование полосы частот 18,1-18,4 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями геостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы. |
| 5.522A | Излучения фиксированной службы и фиксированной спутниковой службы в полосе 18,6-18,8 ГГц ограничены значениями, указанными в п.п.21.5А и 21.16.2, соответственно. |
| 5.522B | Использование полосы 18,6-18,8 ГГц фиксированной спутниковой службой ограничено геостационарными системами и системами с апогеем орбиты больше 20000 км. |
| 5.523A | При использовании полос 18,8-19,3 ГГц (космос-Земля) и 28,6-29,1 ГГц (Земля-космос) сетями ГСО и НГСО фиксированной спутниковой службы применяются положения п.9.11А, но не должны применяться положения п.22.2. Администрации, имеющие сети ГСО, которые находились в процессе координации до 18 ноября 1995 года, должны в максимально возможной степени взаимодействовать согласно п.9.11А сетями НГСО, в отношении которых Бюро была получена информация о заявлении до этого срока, для того чтобы завершить процесс координации с тем, чтобы достичь результатов, приемлемых для всех затронутых сторон. Сети НГСО не должны оказывать неприемлемых помех сетям ГСО фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация о заявлении, требуемая согласно Приложению 4, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года. |
| 5.523B | Использование полосы 19,3-19,6 ГГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой ограничивается применением для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем в подвижной спутниковой службе. Такое использование осуществляется при применении положений п.9.11А; положения п.22.2 при этом не применяются. |
| 5.523C | В полосах 19,3-19,6 ГГц и 29,1-29,4 ГГц должен по-прежнему применяться п.22.2 Регламента радиосвязи МСЭ для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация по координации, требуемая согласно Приложению 4, или информация о заявлении, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года. |
| 5.523D | При использовании полосы 19,3-19,7 ГГц (космос-Земля) геостационарными системами ФСС и фидерными линями негеостационарных спутниковых систем ПСС должны применяться положения п.9.11А, но не должны применяться положения п.22.2. При использовании этой полосы другими системами НГСО/ФСС, или в случаях, указанных в п.п.5.523С и 5.523Е, не должны применяться положения 9.11А, и должны по-прежнему применяться процедуры Статьи 9 (за исключением п.9.11А) и 11, а также положений п.22.2. |
| 5.523E | В полосах 19,6-19,7 ГГц и 29,4-29,5 ГГц должен по-прежнему применяться п.22.2 Регламента радиосвязи МСЭ для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация по координации, требуемая согласно Приложению 4, или информация о заявлении считается полученной Бюро до 21 ноября 1997 года. |
| 5.525 | В целях упрощения межрайонной координации между сетями подвижной спутниковой и фиксированной спутниковой служб, несущие в подвижной спутниковой службе, наиболее восприимчивые к помехам, должны по возможности располагаться в верхних участках полос частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц. |
| 5.526 | В полосах частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц в Районе 2 и в полосах частот 20,1-20,2 ГГц и 29,9-30 ГГц в Районах 1 и 3 сети, принадлежащие одновременно фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой службам, могут включать линии связи между земными станциями, находящимися в определенных или неопределенных пунктах или же находящимися в движении, через один или несколько спутников для осуществления магистральной или радиально-узловой связи. |
| 5.527 | В полосах частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц положения п.4.10 в отношении подвижной спутниковой службы не применяются. |
| 5.527A | Работа земных станций, находящихся в движении и осуществляющих связь с ФСС, должна осуществляться в соответствии с Резолюцией 156 (ВКР-15). |
| 5.528 | Распределение подвижной спутниковой службе предназначено для использования сетями, использующими узконаправленные антенны и другую передовую технологию на космических станциях. Администрации, эксплуатирующие системы подвижной спутниковой службы в полосе частот 19,7-20,1 ГГц в Районе 2 и в полосе частот 20,1-20,2 ГГц, должны принимать все доступные меры для обеспечения постоянной готовности этих полос для администраций, эксплуатирующих фиксированные и подвижные системы в соответствии с положениями п.5.524. |
| 5.530А | Если иное не согласовано заинтересованными администрациями, любая станция фиксированной или подвижной службы какой-либо администрации не должна создавать плотность потока мощности, превышающую −120,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) на высоте 3 м над поверхностью земли в любой точке территории любой другой администрации в Районах 1 и 3 более чем для 20% времени. При проведении расчетов администрациям следует использовать самую последнюю версию Рекомендации МСЭ-R P.452 (смотри также самую последнюю версию Рекомендации ITU-R BO. 1898). (ВКР-12). |
| 5.530В | В полосе 21,4−22 ГГц, в целях содействия развитию радиовещательной спутниковой службы, администрациям в Районах 1 и 3 рекомендуется не развертывать станции подвижной службы и рекомендуется ограничивать развертывание станций фиксированной службы линиями связи пункта с пунктом. (ВКР-12). |
| [Сноска 5.530C утратила силу согласно Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017] |
| 5.530D | См. Резолюцию 555 (ВКР-12). |
| 5.532 | Использование полосы 22,21-22,5 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и службой космических исследований (пассивной) не должно накладывать ограничений на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной, службы. |
| 5.532А | В отношении местоположения земных станций службы космических исследований должны сохранять разнос не менее чем 54 км от границ соседних стран для защиты действующих и запланированных станций фиксированной и подвижной служб, за исключением случаев, если соответствующие администрации не договорились о меньшем расстоянии. Пункты 9.17 и 9.18 не применяются. |
| 5.532В | Использование фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) полосы 24,65−25,25 ГГц в Районе 1 и полосы 24,65–24,75 ГГц в Районе 3 ограничено земными станциями с минимальным диаметром антенны 4,5 м. (ВКР-12) |
| 5.535A | Использование полосы 29,1-29,5 ГГц (Земля-космос) службой ФСС ограничивается геостационарными спутниковыми системами и фидерными линями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. При таком использовании должны применяться положения п.9.11А, но не должны применяться положения п.22.2, за исключением случаев, указанных в п.5.523С и п.5.523Е, для которых при таком использовании не должны применяться положения п.9.11А, но должны по-прежнему применяться процедуры Статьи 9 (за исключением п.9.11А), Статьи 11 и положений п.22.2. |
| 5.536 | Использование полосы частот 25,25-27,5 ГГц межспутниковой службой ограничивается применениями службы космических исследований и спутниковой службы исследований Земли, а также передачами данных, получаемых в результате промышленной и медицинской деятельности в космосе. |
| 5.536A | Администрации, использующие земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований. не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб, используемых другими администрациями. Кроме того, земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований должны работать с учетом требований самой последней версии Рекомендации МСЭ-R SA.1862. (ВКР-12). |
| 5.536B | В Саудовской Аравии, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Китае, Республике Корея, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ирландии, Израиле, Италии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, Литве, Молдове, Норвегии, Омане, Уганде, Пакистане, Филиппинах, Польше, Португалии, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сингапуре, Швеции, Танзании, Турции, Вьетнаме, Зимбабве и Бахрейн земные станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли в полосе 25,5–27 ГГц, не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развертывание. (ВКР-12) |
| 5.538 | Дополнительное распределение: полосы 27,500-27,501 ГГц и 29,999-30,000 ГГц распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для управления мощностью на линиях Земля-космос. Такие передачи в направлении космос-Земля не должны превышать эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) +10 дБВт в направлении соседних спутников на геостационарной орбите. |
| 5.539 | Полоса частот 27,5-30 ГГц может использоваться фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) для обеспечения фидерных линий для радиовещательной спутниковой службы. |
| 5.540 | Дополнительное распределение: полоса частот 27,501-29,999 ГГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на вторичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для регулирования мощности на линии Земля-космос. |
| 5.541 | В полосе частот 28,5-30 ГГц спутниковая служба исследования Земли ограничивается передачей данных между станциями, а не первичным сбором информации с помощью активных или пассивных датчиков. |
| 5.541A | Фидерные линии негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы, работающие в полосе 29,1-29,5 ГГц (Земля-космос), должны использовать адаптивное регулирование мощности на линии вверх или другие методы компенсации затуханий с тем, чтобы передачи земных станций производились на уровне мощности, необходимой для достижения желаемых качественных показателей работы линии при снижении уровня взаимных помех между обеими сетями. Эти методы должны применяться к сетям, для которых информация координации согласно Приложению 4 считается полученной Бюро после 17 мая 1996 года, и до тех пор, пока это не будет изменено будущей компетентной Всемирной конференцией радиосвязи. Администрации, представляющие информацию для координации согласно Приложению 4 ранее указанной даты, могут использовать эти методы в той степени, в которой это практически возможно. |
| 5.543 | Полоса частот 29,95-30 ГГц может использоваться на линиях “космос-космос” спутниковой службы исследования Земли для телеметрии, слежения и управления на вторичной основе. |
| 5.544 | В полосе 31-31,3 ГГц в службе космических исследований должны применяться пределы плотности потока мощности, указанные в Таблице 21-4 Статьи 21. |
| 5.546 | Другая категория службы: в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Израиле, Иордании, Ливане, Молдове, Монголии, Омане, Узбекистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Румынии, Соединенном Королевстве, Южно-Африканской Республике, Таджикистане, Туркменистане и Турции распределение полосы 31,5–31,8 ГГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33). (ВКР-12) |
| 5.547 | Полосы 31,8-33,4 ГГц, 37-40 ГГц, 40,5-43,5 ГГц, 51,4-52,6 ГГц, 55,78-59 ГГц и 64-66 ГГц могут использоваться для применений высокой плотности фиксированной службы (см. Резолюцию 75 (Пер. ВКР-12)). Администрациям следует учитывать это при рассмотрении регламентарных положений в отношении данных полос. Ввиду возможности развертывания применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы в полосах 39,5-40 ГГц и 40,5-42 ГГц (см. п.5.516В) администрациям следует в дальнейшем учитывать возможные ограничения применений высокой плотности фиксированной службы, в зависимости от случая. |
| 5.547A | Администрации должны принимать практические меры по минимизации возможных помех между станциями фиксированной службы и станциями на борту воздушных судов радионавигационной службы в полосе 31,8-33,4 ГГц, учитывая при этом эксплуатационные потребности бортовых радарных систем. |
| 5.549A | В полосе 35,5-36,0 ГГц средняя плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемая любым бортовым датчиком в спутниковой службе исследования Земли (активной) или в службе космических исследований (активной), для всех углов, отстоящих более, чем на 0,8° от оси луча, не должна превышать -73,3 дБ(Вт/м2) в этой полосе. |
| 5.550А | В отношении совместного использования частот в полосе 36-37 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 752 (ВРК-07). |
| 5.551H | Эквивалентная плотность потока мощности (ЭППМ), создаваемая в полосе 42,5-43,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосе 42-42,5 ГГц, не должна превышать следующих величин в месте расположения любой радиоастрономической станции более чем 2% времени: -230 дБ (Вт/м2) в полосе, шириной 1 ГГц, и -246 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп; и -209 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как станция интерферометрии с очень большой базой. Эти величины ЭППМ должны определяться по методологии, приведенной в Рекомендации МСЭ-Р S.1586-1 при эталонной диаграмме направленности антенны и максимальном усилении антенны в радиоастрономической службе, указанных в Рекомендации МСЭ-R RA.1631-0, и должны применяться ко всей небесной сфере при углах места, превышающих минимальный эксплуатационный угол радиотелескопа θmin (в случае отсутствия этого параметра в заявленной информации следует по умолчанию использовать величину 5°). Эти величины должны применяться в отношении любой радиоастрономической станции, которая либо: - находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 г. и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 г.; или - была заявлена до даты получения полной информации для координации или для заявления согласно Приложению 4, в зависимости от случая, в отношении космической станции, для которой применимы указанные пределы. Прочие радиоастрономические станции, заявленные после указанных дат, могут добиваться соглашения с администрациями, разрешившими использование космических станций. В Районе 2 должна применяться Резолюция 743 (ВРК-03). Пределы, указанные в данном примечании, могут быть превышены в месте расположения радиоастрономической станции любой страны, администрация которой даст на это согласие. |
| 5.551I | Плотность потока мощности, создаваемая в полосе 42,5-43,5 ГГц любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосе 42-42,5 ГГц, не должна превышать следующих величин в месте расположения любой радиоастрономической станции: -137 дБ (Вт/м2) в полосе, шириной 1 ГГц, и -153 дБ(Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп; и -116 дБ (Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в пределах полосы 42,5-43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как станция интерферометрии с очень большой базой. Эти величины должны применяться в отношении любой радиоастрономической станции, которая либо: - находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 г. и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 г.; или - была заявлена до даты получения полной информации для координации или для заявления согласно Приложению 4, в зависимости от случая, в отношении космической станции, для которой применимы указанные пределы. Прочие радиоастрономические станции, заявленные после указанных дат, могут добиваться соглашения с администрациями, разрешившими использование космических станций. В Районе 2 должна применяться Резолюция 743 (ВРК-03). Пределы, указанные в данном примечании, могут быть превышены в месте расположения радиоастрономической станции любой страны, администрация которой даст на это согласие. |
| 5.552 | Распределение спектра фиксированной спутниковой службе в полосах 42,5-43,5 ГГц и 47,2-50,2 ГГц для передач в направлении Земля-космос, больше, чем полоса 37,5-39,5 ГГц для передач космос-Земля; это сделано с целью обеспечить фидерные линии для радиовещательных спутников. Администрации должны принимать все доступные меры для резервирования полосы 47,2-49,2 ГГц фидерным линиям для радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 40,5-42,5 ГГц. |
| 5.552A | Распределение фиксированной службе в полосах 47,2-47,5 ГГц и 47,9-48,2 ГГц предназначено для использования стратосферными станциями. Использование полос 47,2-47,5 ГГц и 47,9-48,2 ГГц осуществляется при условии выполнения положений Резолюции 122 (ВРК-97). |
| 5.553 | В полосах 43,5-47 ГГц и 66-71 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной службы при условии, что они не будут причинять вредных помех службам космической радиосвязи, которым распределены эти полосы частот (см. п.5.43). |
| 5.554 | В полосах 43,5-47 ГГц, 66-71 ГГц, 95-100 ГГц, 123-130 ГГц, 191,8-200 ГГц и 252-265 ГГц разрешена также работа спутниковых линий связи с сухопутными станциями в заданных фиксированных точках, если эти линии используются в подвижной спутниковой службе или радионавигационной спутниковой службе. |
| 5.554A | Использование полос 47,5-47,9 ГГц, 48,2-48,54 ГГц и 49,44-50,2 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниками. |
| 5.555 | Дополнительное распределение: полоса 48,94-49,04 ГГц распределена также радиоастрономической службе на первичной основе. |
| 5.555B | Плотность потока мощности в полосе 48,94-49,04 ГГц, создаваемая любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосах 48,2-48,54 ГГц и 49,44-50,2 ГГц не должна превышать -151,8 дБ(Вт/м2) в любой полосе, шириной 500 кГц, в месте расположения любой радиоастрономической станции. |
| 5.556 | В полосах 51,4-54,25 ГГц, 58,2-59 ГГц и 64-65 ГГц радиоастрономические наблюдения могут проводиться в соответствии с национальными планами. |
| 5.556A | Использование полос 54,25-56,9 ГГц, 57,0-58,2 ГГц и 59,0-59,3 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной спутниковой орбите. Плотность потока мощности одиночного источника при всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли, создаваемая станцией в межспутниковой службе для всех условий и для всех методов модуляции, не должна превышать -147 дБ(Вт/м2/100 МГц) для всех углов прихода. |
| 5.557A | В полосе частот 55,78-56,26 ГГц с целью защиты станций спутниковой службы исследования Земли (пассивной) максимальная плотность мощности, создаваемая передатчиком на входе антенны станции фиксированной службы, ограничена до -26 дБ(Вт/МГц). |
| 5.558 | В полосах 55,78-58,2 ГГц, 59-64 ГГц, 66-71 ГГц, 122,25-123 ГГц, 130-134 ГГц, 167-174,8 ГГц и 191,8-200 ГГц станции воздушной подвижной службы могут работать при условии, что они не будут создавать вредных помех межспутниковой службе (см. п.5.43). |
| 5.558A | Использование полосы 56,9-57 ГГц системами межспутниковой службы ограничено линиями между спутниками на геостационарной спутниковой орбите и передачами от негеостационарных спутников на высокой околоземной орбите спутникам на низкой околоземной орбите. Для межспутниковых линий на геостационарной спутниковой орбите плотность потока мощности единичного источника на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли, для всех условий и для всех методов модуляции, не должна превышать значения -147 дБ(Вт/м2/100 МГц) для всех углов прихода. |
| 5.559 | В полосе частот 59-64 ГГц могут работать бортовые радары воздушных судов радиолокационной службы при условии, что они не будут создавать вредных помех межспутниковой службе (см. п.5.43). |
| 5.559B | Использование полосы частот 77,5–78 ГГц радиолокационной службой должно быть ограничено радарами малого радиуса действия для применений наземного базирования, включая автомобильные радары. Технические характеристики этих радаров приведены в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2057. Положения п.4.10 не применяются. (ВКР-15) |
| 5.560 | Находящиеся на космических станциях радары спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований могут работать в полосе 78-79 ГГц на первичной основе. |
| 5.561 | В полосе 74-76 ГГц станции фиксированной, подвижной и радиовещательной служб не должны создавать вредных помех станциям радиовещательной спутниковой службы, работающим в соответствии с решениями соответствующей конференции по планированию частотных присвоений радиовещательной спутниковой службе. |
| 5.561A | Полоса частот 81-81,5 ГГц распределена также любительской и любительской спутниковой службам на вторичной основе. |
| 5.562 | Использование полосы 94-94,1 ГГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничено космическими радарами для наблюдения за облаками. |
| 5.562A | Передачи космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), направленные в главный луч антенны радиоастрономической станции, могут повредить некоторые радиоастрономические приемники. Космические агентства, эксплуатирующие такие передатчики и радиоастрономические станции, должны взаимно планировать свою работу с тем, чтобы в максимально возможной степени избегать таких случаев. |
| 5.562B | В полосах 105-109,5 ГГц, 111,8-114,25 ГГц, 155,5-158,5 ГГц и 217-226 ГГц использование данного распределения ограничено исключительно радиоастрономией космического базирования. |
| 5.562C | Использование полосы 116-122,25 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности одиночного излучения, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занимаемых пассивными датчиками, не должна превышать -148 дБ(Вт/м2×МГц) для всех углов прихода. |
| 5.562E | Данное распределение спутниковой службе исследования Земли (активной) ограничено полосой частот 133,5-134 ГГц. |
| 5.562F | В полосе частот 155,5-158,5 ГГц распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) должно прекратиться 1 января 2018 года. |
| 5.562G | Датой вступления в силу распределения фиксированной и подвижной службам в полосе частот 155,5-158,5 ГГц должно быть 1 января 2018 года. |
| 5.562H | Использование полос частот 174,8-182 ГГц и 185-190 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности одиночного излучения, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занятых пассивными датчиками, не должна превышать -144 дБ (Вт/м2×МГц) для всех углов. |
| 5.563A | В полосах частот 200-209 ГГц, 235-238 ГГц, 250-252 ГГц и 265-275 ГГц осуществляется пассивное зондирование атмосферы аппаратурой наземного базирования с целью контроля состава атмосферы. |
| 5.563B | Полоса 237,9-238 ГГц распределена также спутниковой службе исследования Земли (активной) и службе космических исследований (активной) исключительно для РЛС космического базирования для слежения за облаками. |
| 5.565 | Следующие полосы частот в диапазоне 275−1000 ГГц определены для использования администрациями для применений пассивных служб: – радиоастрономическая служба: 275−323 ГГц, 327−371 ГГц, 388−424 ГГц, 426−442 ГГц, 453−510 ГГц, 623−711 ГГц, 795−909 ГГц и 926−945 ГГц; – спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная): 275–286 ГГц, 296–306 ГГц, 313–356 ГГц, 361–365 ГГц, 369–392 ГГц, 397–399 ГГц, 409–411 ГГц, 416–434 ГГц, 439–467 ГГц, 477−502 ГГц, 523–527 ГГц, 538−581 ГГц, 611–630 ГГц, 634–654 ГГц, 657–692 ГГц, 713−718 ГГц, 729−733 ГГц, 750–754 ГГц, 771–776 ГГц, 823−846 ГГц, 850−854 ГГц, 857−862 ГГц, 866–882 ГГц, 905–928 ГГц, 951–956 ГГц, 968–973 ГГц и 985−990 ГГц. Использование диапазона 275−1000 ГГц пассивными службами не исключает использование этого диапазона активными службами. Администрациям, желающим предоставить частоты в диапазоне 275–1000 ГГц для применений активных служб, настоятельно предлагается принимать все практически возможные меры для защиты этих пассивных служб от вредных помех до даты принятия Таблицы распределения частот в вышеупомянутом диапазоне частот 275−1000 ГГц. Все частоты в диапазоне 1000−3000 ГГц могут использоваться как активными, так и пассивными службами. (ВКР-12) |

[Приложение 1 изменено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017]

[Приложение 1 изменено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 1 от 02.08.2013, в силу 06.12.2013]

| Приложение 2 Примечания РН (Национальные регламентации) |
| --- |
| РН001 | Частоты 78 кГц и 120 кГц с полосой ±10 кГц могут использоваться аппаратурой проводного многопрограммного вещания при условии принятия защитных мер в этой аппаратуре от помех со стороны разных радиослужб. |
| РН002 | Отдельные частоты в полосе 148.5 – 283.5 кГц используются воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| РН003 | Полоса частот 405 – 415 кГц может быть использована на вторичной основе воздушной подвижной службой. |
| РН004 | Полоса частот 505 – 526.5 кГц может использоваться воздушной подвижной службой при условии исключения помех морской подвижной и радионавигационным службам. |
| РН005 | Отдельные частоты в полосе 526.5 – 1606.5 кГц могут использоваться воздушной радионавигационной службой при условии исключения помех радиовещательной службе и обеспечения безопасности полетов авиации. |
| РН006 | Полосы частот 5900 – 5950 кГц, 7300 – 7350 кГц, 9400 – 9500 кГц, 11600 – 11650 кГц, 12050 – 12100 кГц, 13570 – 13600 кГц, 13800 – 13870 кГц, 15600 – 15800 кГц, 17480 – 17550 кГц и 18900 – 19020 кГц резервируются для радиовещательной службы в соответствии с Регламентом радиосвязи МСЭ. Условия использования этих полос частот радиовещательной службой устанавливаются дополнительно. |
| РН007 | Резервный номер. |
| РН008 | Резервный номер. |
| РН009 | Полосы частот 12330 – 13200 кГц, 16360 – 17410 кГц, 18780 – 18900 кГц и 19680 – 19800 кГц могут использоваться радиостанциями сухопутной подвижной службы при условии исключения помех морской подвижной службе. |
| РН010 | Полосы частот 22720 – 22855 кГц, 25110 – 25210 кГц и 26100 – 26175 кГц могут использоваться фиксированной и сухопутной подвижной службами при условии исключения помех морской подвижной службе. |
| РН011 | Полоса частот 23200 – 23350 кГц может использоваться сухопутной подвижной службой при условии исключения помех фиксированной и воздушной подвижной службам. |
| РН012 | Полоса частот 26.96 – 27.41 МГц выделена радиотелефонным станциям малой мощности в соответствии с Решением ERC/DEC/(11)03. |
| РН013 | Частоты 26945 кГц и 26960 кГц могут использоваться на вторичной основе системами охранной сигнализации с мощностью излучения до 2 Вт. |
| РН013A | В полосах частот 30.075 – 30.300 МГц / 39.775 – 40.000 МГц может использоваться на первичной основе оборудование систем “Беспроводной телефон” на всей территории страны, в соответствии с техническими параметрами: 30.075 – 30.300 МГц (передающие частоты для фиксированного устройства); 39.775 – 40.000 МГц (передающие частоты для портативного устройства) - Э.И.М.макс. = 50 мВт; - Ширина полосы канала – 25 кГц; - Дуплексный разнос – 9.7 МГц; Емкость – 10 каналов (автоматическое сканирование) |
| РН014 | Частоты телевизионных каналов используемых в Молдове. Несущая частота изображение/звук аналогового телевидения (Стандарт ТВ D/K, система цвета PAL или SECAM) ДИАПАЗОН I Частота несущей изображения / звука 48.5 – 56.5 МГц канал 1 ТВ 49.75 / 56.25 МГц 58.0 – 66.0 МГц канал 2 ТВ 59.25 / 65.75 МГц ДИАПАЗОН II 76.0 – 84.0 МГц канал 3 ТВ 77.25 / 83.75 МГц 84.0 – 92.0 МГц канал 4 ТВ 85.25 / 91.75 МГц 92.0 – 100 МГц канал 5 ТВ 93.25 / 99.75 МГц ДИАПАЗОН III 174 – 182 МГц канал 6 ТВ 175.25 / 181.75 МГц 182 – 190 МГц канал 7 ТВ 183.25 / 189.75 МГц 190 – 198 МГц канал 8 ТВ 191.25 / 197.75 МГц 198 – 206 МГц канал 9 ТВ 199.25 / 205.75 МГц 206 – 214 МГц канал 10 ТВ 207.25 / 213.75 МГц 214 – 222 МГц канал 11 ТВ 215.25 / 221.75 МГц 222 – 230 МГц канал 12 ТВ 223.25 / 229.75 МГц ДИАПАЗОН IV 470 – 478 МГц канал 21 ТВ 471.25 / 477.75 МГц 478 – 486 МГц канал 22 ТВ 479.25 / 485.75 МГц ................................................ 574 – 582 МГц канал 34 ТВ 575.25 / 581.75 МГц ДИАПАЗОН V 582 – 590 МГц канал 35 ТВ 583.25 / 589.75 МГц 614 – 622 МГц канал 39 ТВ 615.25 / 621.75 МГц ................................................ 782 – 790 МГц канал 60 ТВ 783.25 / 789.75 МГц 790 – 798 МГц канал 61 ТВ 791.25 / 797.75 МГц ................................................ 854 – 862 МГц канал 69 ТВ 855.25 / 861.75 МГц Диапазоны III-V также используются цифровым вещанием (T-DAB, DVB-T, и др). Применяются положения Соглашения Стокгольм 61 (пересм. Женева 2006) и Соглашения Женева 2006. После 17 июня 2015 г. аналоговое телевидение не должно создавать помехи и требовать защиты от наземного цифрового вещания. |
| РН015 | Полоса частот 50 – 52 МГц может использоваться на вторичной основе радиолюбительской службой. |
| РН016 | Резервный номер. |
| РН017 | Полосы частот 66 – 73 МГц и 87.5 – 108 МГц предназначены для монофонического или стереофонического радиовещания с частотной модуляцией. |
| РН018 | Полоса частот 9 кГц – 1000 МГц может использоваться кабельными распределительными сетями коллективного приема телевидения, радиовещания и передачи данных при выполнении норм на внешнюю помехозащищенность и исключении помех другим радиоэлектронным средствам (РЭС), работающим в соответствии с настоящей Таблицей. Использование таких сетей, удовлетворяющих указанным нормам, не может служить основанием для предъявления претензий на возможные помехи и ограничения работы других РЭС. |
| RN018A | Полоса частот 146 – 174 МГц может использоваться цифровыми системами, с шириной полосы до 25 кГц, наземных подвижных систем связи, в соответствии с Решением ECC/DEC/(06)06. |
| РН018В | Частота 146,225 МГц может быть использована железной дорогой Республики Молдова для организации радиосвязи на пограничной станции Унгень, с мощностью передатчика до 8 Вт. |
| РН019 | В полосах частот 150.05 – 156.7625 МГц и 156.8375 – 168.5 МГц разрешается, вместе с другими службами, использование на первичной основе и систем охранной сигнализации, соблюдая следующие требования: - Максимальная мощность передатчика 5 Вт; - Ширина полосы канала 12.5 кГц или 25 кГц; - Координирование конкретных частот должно быть проведено в установленном порядке. |
| РН020 | Резервный номер. |
| РН021 | Полоса частот 163.2 – 164.2 МГц используется станциями сухопутной подвижной службы для обеспечения технологической и внутриаэродромной радиосвязи гражданской авиации. |
| РН022 | Резервный номер. |
| РН023 | Отдельные участки полосы частот 214 – 240 МГц и полоса 1452-1479.5 МГц могут быть использованы наземным звуковым цифровым радиовещанием, в соответствии с Соглашениями Женева 2006, Висбаден 95 (пересм. Констанца 2007) и Маастрихт 2002 (пересм. Констанца 2007). |
| РН023A | В полосе частот 1452-1492 МГц применяются положения Решения ECC/DEC/(13)03 и Рекомендации ECC/REC/(15)01 |
| РН024 | В полосах частот 299.6 – 300.0 МГц, 300.525 – 301.125 МГц, 305.825 – 307.0 МГц, 308.0 – 308.4 МГц, 335.6 – 336.0 МГц, 336.525 – 337.125 МГц, 341.825 – 343.0 МГц и 344.0 – 344.4 МГц использование отдельных частот неправительственными пользователями может осуществляться только с разрешения компетентных служб государственной безопасности. |
| РН025 | Полоса частот 384.75 – 385 МГц в паре с 394.75 – 395 МГц предусмотрена для использования в соответствии с Решением ECC/DEC/(06)05. |
| РН025A | Разрешается использование полосы частот 380-470 МГц системами PPDR в соответствии с Решением ECC/DEC/(08)05. |
| РН026 | Полосы частот 396 – 406 МГц, 406.1 – 409 МГц и 436 – 449 МГц используются радиорелейным оборудованием прямой видимости. |
| РН026А | Разрешается использование активных медицинских имплантов с низкой мощностью с техническими параметрами, указанными в Решении ECC/DEC(01)17. |
| РН027 | Полоса частот 406.1 – 430 МГц может быть использована цифровыми системами сухопутной подвижной связи с шириной полосы канала до 25 кГц, в соответствии с Решением ERC/DEC/(06)06. |
| РН028 | В полосе частот 410 – 430 МГц, для систем типа TRUNKED приоритетно присваиваются частоты в следующих условиях: - разнос между каналами 25 кГц или 12.5 кГц в зависимости; - разнос передача / прием 10.0 МГц. |
| РН029 | Разрешается использование полосы частот 446-446.2 МГц персональными станциями подвижной радиосвязи PMR446 в соответствии с положениями Решения ECC/DEC(15)05 |
| РН029А | Полосы частот 453,0-457,5 МГц в паре с 463,0-467,5 МГц используются системой сотовой подвижной связи стандарта CDMA2000. |
| РН030 | Отдельные частоты в полосе 457.6 – 458.1 МГц в паре с 467.6 – 468.1 МГц распределены системам радиосвязи железных дорог (в соответствии с европейским резервированием). Обязательно должна быть использована фазовая или частотная модуляция с шириной полосы не превышающая 16 кГц и, по возможности, эффективная излучаемая мощность должна быть небольшой для обслуживаемой зоны. (См. Рекомендацию CEPT T/R 22 – 01). |
| РН031 | Начиная с 17 июня 2015, полоса радиочастот 790 – 862 МГц будет распределена на первичной основе подвижной службе, за исключением воздушной подвижной“ с условием получения согласия, согласно ст. 9.21 Регламента радиосвязи Международного Союза Электросвязи (РР МСЭ) относительно воздушной радионавигационной службы стран, перечисленных в сноске 5.312 РР МСЭ. Для стран, являющихся членами Регионального соглашения Женева-2006, использование станций подвижной службы будет осуществляться также с условием успешного применения указанного Соглашения. Применяется Резолюция 224 (Пересм. ВКР-12) и Резолюция 749 (Пересм. ВКР-12) в зависимости от случая. |
| РН032 | В полосе частот 694-790 МГц применяются положения Решения ECC/DEC/(15)01 и Рекомендации ECC/REC/(15)01. Также применяется Резолюция 760 (ВКР-15) и Резолюция 224 (Пересм. ВКР-15) |
| РН033 | Частоты 865 МГц, 867 МГц и 869 МГц могут быть использованы на вторичной основе в Системах автоматической идентификации подвижного состава (САИПС) в сети железнодорожных дорог, с мощностью передатчика до 2 Вт. |
| РН034 | Полосы частот 870 – 876 МГц в паре с 915 – 921 МГц используются широкополосными системами наземной цифровой подвижной связи PMR/PAMR, в соответствии с Решением ECC/DEC/(04)06. |
| РН035 | Разрешается использование на вторичной основе оборудования с малым радиусом действия в полосах частот и с техническими параметрами указанными в соответствующих приложениях Рекомендации CEPT T/R 70 – 03. |
| РН036 | Резервное примечание |
| РН037 | Полосы частот 876 – 915 MГц и 921 – 960 MГц распределены для внедрения и использования наземных систем предоставления услуг электронных коммуникаций, системы определяются центральным отраслевым органом в соответствии с решениями и рекомендациями CEPT, относящимися к этим полосам. |
| РН037A | Разрешается использование на борту морских судов систем мобильной связи GSM в полосах частот 880-915/925-960 МГц и 1710-1785/1805-1880 МГц, систем мобильной связи UMTS в полосах частот 1920-1980/2110-2170 МГц и систем мобильной связи LTE в полосах частот 1710-1785/1805-1880 МГц и 2500-2570/2620-2690 МГц в соответствии с положениями Решения ECC/DEC/(08)08 |
| РН038 | Частота 1030 МГц используется наземными передающими средствами, а частота 1090 МГц – бортовыми передающими средствами систем управления воздушным движением. |
| РН039 | Резервный номер. |
| РН040 | Резервное примечание |
| РН041 | Резервное примечание |
| РН042 | В полосе частот 1592 – 1622.5 МГц отдельные частоты с шириной полосы ±1 МГц используются бортовыми средствами предупреждения столкновения самолетов. |
| РН043 | Разрешается использование полос радиочастот 1610-1626.5 МГц, 1980-2010 МГц, 2170-2200 МГц, 2483.5-2500 МГц системами спутниковых персональных коммуникаций (S-PCS) на территории Республики Молдова в соответствии с Решением ERC/DEC(09)02. |
| РН044 | Разрешается использование полос частот 1610-1626.5 МГц, (Земля-космос), 1613.8-1626.5 МГц (космос-Земля) и 2483.5-2500 МГц (космос-Земля) для систем подвижной спутниковой службы, в соответствии с Решением ECC/DEC/(09)02. |
| РН044A | Полосы частот 1710 – 1785 MГц и 1805 – 1880 MГц распределены для внедрения и использования наземных систем предоставления услуг электронных коммуникаций, системы определяются центральным отраслевым органом в соответствии с решениями и рекомендациями CEPT, относящимися к этим полосам. |
| РН044B | Разрешается использование систем электронных коммуникаций GSM и LTE на борту воздушных судов в полосах радиочастот 1710-1785 МГц в паре с 1805-1880 МГц и использование систем электронных коммуникаций UMTS на борту воздушных судов в полосах радиочастот 1920-1980 МГц в паре с 2110-2170 МГц в соответствии с Решением ECC/DEC/(06)07. |
| РН045 | В полосе частот 1880-1900 МГц разрешается использование цифровой европейской системы беспроводной телефонии (Digital European Cordless Telecommunications system) DECT на территории Республики Молдова в соответствии с Решением ERC/DEC/(94)03. В некоторых местностях, полоса 1880-1885 МГц может быть использована при условии решения проблемы электромагнитной совместимости с существующими радиорелейными линиями. Новые частотные присвоения радиорелейным линиям в полосе частот 1880-1900 МГц не разрешаются. |
| РН046 | Полосы частот 1900-1980 МГц, 2010-2025 МГц и 2110-2170 МГц используются для внедрения наземных систем IMT-2000 /UMTS, в соответствии с Решением ECC/DEC/(06)01 и Рекомендацией CEPT/ECC/REC/(01)01. |
| РН047 | Полоса частот 1940 – 2060 МГц может использоваться действующими средствами воздушной радионавигации (радиовысотомерами малых высот) до конца амортизационного срока. Разработка новых средств воздушной радионавигации в этой полосе или их приобретение извне не разрешается. |
| РН047A | При использовании систем службы мобильной спутниковой связи в полосах частот 1980-2010 МГц и 2170-2200 МГц применяются положения Решения ECC/DEC/(06)09 |
| РН047B | В полосе частот 2300-2400 МГц применяются положения Решения ECC/DEC/(14)02 и Рекомендации ECC/REC/(14)04 |
| РН048 | В полосе частот 2200 – 2292 МГц разрешается внедрение систем эфирного распределения цифровых видеосигналов ((MMDS/MVDS). |
| РН048A | Полоса радиочастот 2500 – 2690 МГц предназначена для сетей электронных коммуникаций широкополосного доступа. Необходимо учитывать Решения ECC/DEC(02)06, ECC/DEC(05)05 и Рекомендация CEPT/ECC/REC/(11)05. |
| РН048B | При использовании сетей электронных коммуникаций широкополосного доступа в полосах частот 3400 – 3600 МГц и 3600 – 3800 МГц применяются положения Решений ECC/DEC(07)02, ECC/DEC(11)06 и Рекомендации ECC/REC/(15)01 |
| РН048C | В полосе частот 5725 – 5875 МГц к системам фиксированного радиодоступа применяется Рекомендация CEPT/ECC/REC/(06)04. |
| РН048D | В полосе частот 5925 – 6425 МГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ERC/REC 14-01. Для трансграничных линий, на основе соглашений между администрациями, может также применяться Рекомендация ITU-R F.383. |
| РН048E | В полосе частот 6425 – 7125 МГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ERC/REC 14-02. Для трансграничных линий, на основе соглашений между администрациями, может также применяться Рекомендация ITU-R F.384. |
| РН048F | В полосе частот 7125 – 8500 МГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ECC/REC/(02)06. Для трансграничных линий, на основе соглашений между администрациями, могут также применяться Рекомендации ITU-R F.385 и ITU-R F.386. |
| РН048G | В полосах частот 4940-4990 МГц и 5150-5250 МГц могут внедряться системы BBDR (Broad Band Disaster Relief) в соответствии с Рекомендацией ECC/REC/(08)04. |
| RN048H | Для систем беспроводного доступа, включающих локальные сети радиодоступа (WAS/RLAN), функционирующих в полосах частот 5150 – 5350 МГц и 5470 – 5725 МГц, применяются положения Решения ECC/DEC/(04)08 и Резолюции 229 (Пересм. ВКР-12) |
| РН048I | При использовании Интеллектуальных транспортных систем в полосе частот 5875-5925 МГц, применяются положения Решения ECC/DEC/(08)01 |
| РН049 | Отдельные участки полос частот 7722 – 7750 МГц и 8500 – 8700 МГц могут использоваться аппаратурой радиолиний передвижных и стационарных репортажных телевизионных станций с мощностью передатчиков не более 1 Вт при условии согласования мест размещения указанных станций установленным порядком. |
| RN050 | В полосе частот 10.0 – 10.68 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ERC/REC 12-05. |
| РН050А | Полоса частот 10.2 – 10.68 ГГц может использоваться маломощными допплеровскими радиолокационными станциями для измерения скорости движения наземных объектов. |
| РН050B | Полосы частот 10.15 – 10.3 ГГц в паре с 10.5 – 10.65 ГГц и части полосы частот 24.5 – 26.5 ГГц и 27.5 – 29.5 ГГц предназначены для внедрения систем точка-многоточка, в соответствии с Рекомендациями CEPT/ERC/REC 12-05, ECC/REC/(11)01. |
| РН051 | В полосе частот 10.7 – 11.7 ГГц к системам фиксированной службы применяются Рекомендации CEPT/ERC/REC 12-06 и ITU-R F.387. |
| РН052 | В полосе частот 12.75 – 13.25 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ERC/REC 12-02. Для трансграничных линий, на основе соглашений между администрациями, может также применяться Рекомендация ITU-R F.497. |
| РН053 | Отдельные частоты в полосе 13.56 – 13.62 ГГц используются маломощными допплеровскими радиолокационными измерителями скорости движения наземных объектов. |
| РН053A | В полосе частот 14.4 – 15.35 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация ITU-R F.636. |
| РН054 | Полоса частот 17.7 – 19.7 ГГц используется в соответствии с Решением ERC/DEC/(00)07 и Рекомендацией CEPT T/R 12-03. Для трансграничных линий, на основе соглашений между администрациями, может также применяться Рекомендация ITU-R F.595. |
| РН054A | Разрешается использование на вторичной основе земных станций на подвижной платформе (ESOMPs) в полосе частот 19,7-20,2 ГГц и 29,5-30 ГГц в соответствии с положением решений ECC/DEC/(13)01 и ECC/DEC/(15)04 |
| РН055 | В полосе частот 22 – 29.5 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT T/R 13-02. Для трансграничных линий, на основе соглашений между администрациями, могут также применяться Рекомендации ITU-R F.637 и ITU-R F.748. |
| РН056 | В полосе частот 27.5 – 29.5 ГГц также применяется Решение ECC/DEC/(05)01. |
| РН057 | В полосе частот 31.0 – 31.3 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ECC/REC/(02)02. |
| РН058 | В полосе частот 31.8 – 33.4 ГГц к системам фиксированной службы применяются Рекомендации CEPT/ERC/REC/(01)02. |
| РН059 | Полоса частот 37 – 40.5 ГГц используется в соответствии с Решением ERC/DEC/(00)02 и Рекомендацией CEPT T/R 12-01. |
| РН060 | В полосе частот 40.5 – 43.5 ГГц разрешается внедрение систем распределения мультимедийных сигналов (МWS), в соответствии с Решением ERC/DEC/(99)15 и Рекомендацией CEPT/ECC/REC/(01)04. Также к полосе частот 40.5 – 42.5 ГГц применяется Решение ECC/DEC/(02)04. |
| РН061 | В полосе частот 48.5 – 50.2 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ERC/REC 12-10. |
| РН062 | В полосе частот 51.4 – 52.6 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ERC/REC 12-11. |
| РН063 | В полосе частот 55.78 – 57 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ERC/REC 12-12. |
| РН064 | В полосе частот 57.0 – 59.0 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация ECC/DEC(09)01. |
| RN064A | Разрешается использование полосы частот 57 – 64 ГГц фиксированными радиосистемами точка-точка, в соответствии с Рекомендацией ECC/REC/(09)01. |
| RN064B | Полоса частот 63 – 64 ГГц предусмотрена для внедрения интеллектуальных транспортных систем ITS в соответствии с Решением ECC/DEC/(09)01. |
| РН065 | В полосе частот 64 – 66 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ECC/REC/(05)02. |
| РН066 | В полосе частот 71-76 ГГц и 81-86 ГГц к системам фиксированной службы применяется Рекомендация CEPT/ECC/REC/(05)07. |
| РН067 | При использовании радаров малого радиуса действия в полосе частот 77-81 ГГц применяются положения Решения ECC/DEC/(04)03 |
| РН068 | К системам из фиксированной службы в полосе частот 92-95 ГГц применяются положения Рекомендации ECC/REC/(14)01 |

[Приложение 2 изменено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017]

[Приложение 2 дополнено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 3 от 01.07.2015, в силу 17.07.2015]

[Приложение 2 изменено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 1 от 02.08.2013, в силу 06.12.2013]

[Приложение 2 изменено Реш. Государственной Комиссии по радиочастотам N 1 от 11.05.2012, в силу 01.06.2012]

[Приложение 3 исключено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 1 от 02.08.2013, в силу 06.12.2013, приложение 4 становится приложением 3]

| Приложение 3 Список сокращений |
| --- |
| AES | Воздушно-наземная станция |
| AIS | Автоматическая идентификационная система на борту судов |
| ВАКР | Системы широкополосного доступа при бедствиях и чрезвычайных ситуациях |
| ВАКР | Всемирная Административная Конференция Радиосвязи |
| BWA | Широкополосный беспроводной доступ |
| BFWA | Фиксированный широкополосный беспроводной доступ |
| CB | Гражданский диапазон |
| CEPT | Европейская Конференция Почты и Электросвязи |
| CMR | Conferinţa Mondială Radiocomunicaţii |
| DEC | Решение ERC |
| DECT | Цифровая европейская система электросвязи по беспроводным телефонам |
| DVB-T | Цифровое наземное телевидение |
| DSC | Цифровой избирательный вызов |
| ECC | Комитет электронных коммуникаций |
| ERC | Европейский комитет по радиокоммуникациям |
| EPIRB | Передатчик для подачи сигнала бедствия и пеленгации поисково-спасательными силами терпящих бедствие плавсредств и летательных аппаратов |
| ESV | Морская-наземная станция |
| GMDSS | Глобальная морская система для случаев бедствия и обеспечения безопасности |
| GALILEO | Глобальная навигационная спутниковая система Европейского Союза |
| GLONASS | Глобальная навигационная спутниковая система Российской Федерации |
| GNSS | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GPS | Глобальная навигационная спутниковая система Соединенных Штатов Америки |
| GSO ESOMP | Земные станции на подвижных платформах в составе спутниковых сетей на геостационарной орбите |
| GSM-R | GSM для железных дорог |
| HEST | Спутниковые терминалы большой мощности |
| IMT | Международная система мобильной связи |
| ISM | Промышленные, научные и медицинские применения |
| ILS | Система посадки по приборам (авиация) |
| ITS | Интеллектуальные транспортные системы |
| LEST | Спутниковые терминалы малой мощности |
| MMDS, MVDS | Микроволновая система распределения видео сигналов |
| MCA | Подвижная связь на борту воздушных судов |
| MCV | Подвижная связь на борту морских судов |
| MFCN | Фиксированная и подвижная сеть связи |
| MWS | Мультимедийная беспроводная система |
| NAVTEX | Международная автоматизированная система оповещения для приема навигационной и метеорологической информации безопасности в судоходной навигации |
| NGSO ESOMP | Земные станции на подвижных платформах в составе спутниковых сетей на негеостационарной орбите |
| РЭС | Радиоэлектронные средства |
| PAL | Phase Alternating Line – построчное изменение фазы) – система аналогового цветного телевидения |
| PMR | Personal Mobile Radio - персональные системы подвижной связи |
| PAMR | Public Access Mobile Radio- общественная система подвижной радиосвязи |
| PPDR | Public Protection and Disaster Relief – обеспечение безопастности и оказания помощи при бедствиях |
| PMSE | Создание программ и специальных мероприятий |
| RR | Регламент радиосвязи Международного Союза Электросвязи |
| RFID | Устройство радиочастотной идентификации |
| S – PCS | Спутниковая система персональной связи |
| SECAM | Цветная телевизионная система с по линейным чередованием сигналов и передачей цветоразностных сигналов на под несущих по методу частотной модуляции |
| SAR | Коммуникации для поиска и спасения |
| S-PCS | Системы персональной спутниковой связи |
| SIT/SUT | Интерактивный спутниковый терминал / Пользовательский спутниковый терминал |
| SRR | Радары малого радиуса действия |
| T-DAB | Наземное цифровое звуковое радиовещание |
| TTT | Системы наблюдения трафика и транспорта |
| VOR | Всенаправленный радиомаяк УКВ (авиация) |
| WAS/RLAN | Система беспроводного доступа, включающая локальные сети радиодоступа |
| WIA | Индустриальные беспроводные применения |
| МСЭ | Международный Союз Электросвязи |
| UMTS | Универсальная Система Мобильной Электросвязи |

[Приложение 3 дополнено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 4 от 09.03.2017, в силу 21.04.2017]

[Приложение 3 введено Реш. Государственной Комиссии по Радиочастотам N 1 от 02.08.2013, в силу 06.12.2013]